## Slide 1: Применение архитектуры IMS в промышленных, специализированных сетях
Санкт-Петербург, 2017

## Slide 2: Сети связи и обслуживающие подсистемы
Оперативно-технологическая связь
  Программные коммутаторы, сигнальные и медиашлюзы и т.д.
  Сеть IP-телефонии
  Транспортная IP/MPLS сеть
Технологическая специфика
  Ручное и полуавтоматическое обслуживание
  ДС, ГГО/СОУЭ, СС, регистрация, …
  Резервирование
Административная связь
  классические услуги УПАТС
  расширение коммуникации
Операторские услуги (ССОП)
  для внутренних пользователей
  для внешних пользователей
  СОРМ
Унифицированной технологии для всех коммуникаций
Единая вертикаль с минимизацией оборудования
Единая архитектура, исключение дублирующих функций
Сокращение эксплуатационных затрат
  унификация обслуживания
  конвергенция типов связи и объектовых подсистем
Повышение надёжности и безопасности
  механизмы резервирования центральных и объектовых компонентов сети, направлений связи
Постепенная миграция сети на новую технологию
  обеспечение совместимости
  постепенная/поэтапная замена
  предоставление новых услуг

## Slide 3: Концепция IMS архитектуры
HSS
БД абонентов ТСС
БД абонентов ССОП
ССОП IP
Geo
Act
Geo
Act
Платформа услуг
OSS/
BSS
…
…
ЦОД 1
Централизованная система управления
Провизирование
Конфигурация Управление
Топология сети
Аварии
Данные
Единый Биллинг
OpenMN
Гео-Резервирование
Репликация данных
Репликация данных
ЦОД 2
Geo
Act
ДО 1
Stb
Act
ДО 2
Act
ДО n
…
Stb
Stb
ЕВСПД
…
…
РСПД
IMS Приложения
IMS ядро
  Все функции управления сеансами
IMS уровень присоединения
  Функции управления для интеграции с другими сетями
IMS мультисервисная медиация)
IMS доступ

## Slide 4: Модернизация сети на базе архитектуры
Создание логического георезервированного ядра IMS на базе ЦОД
Единая абонентская база данных HSS и принципы нумерации для всей сети
Сохранение принципа стыковки с местными ССОП TDM и существующими АТС TDM
Cтыковка с местными ССОП NGN (IP) через компоненты SBC (существующие)
  Oпционально – установка одного SBC на уровне IMS-Edge
Централизация системы управления и мониторинга на уровне всей сети
  Опционально – сохранение отдельных систем для управления компонентами старых сетей
Соответствие требованиям регуляторов (СОРМ, 112, …) – на уровне каждого субъекта РФ
Постепенная модернизация сети доступа до уровня «All IP»перевод существующей сети на архитектуру IMS с освобождением NGN/TDM узлов по мере их «старения»

## Slide 5: Резервирование и масштабирование IMS
Геонадёжность (HA – High Availability) на уровне кластера ядра
  сохранение активных сессий при переключении
Синхронизация всех БД между кластерами
Георезервирование между кластерами ядра IMS
  автоматизированный механизм переключения, возможность принятия решения оператором
Принцип «горизонтального» масштабирования для виртуализованных компонентов IMS
  гибкое автоматическое развёртывание VNF по мере необходимости
Геонадёжность на уровне IMS-Edge
Дополнительная доступность за счёт балансировки нагрузки между IMS-Edge со стороны сети доступа
  механизм Load Balancer SBC
Резервирование потоков Е1 для важных направлений
  возможность управления разыми потоками Е1 к одному направлению через разные IMS-Edge
Обслуживание вызовов при недоступности ядра IMS
  компонент E-CSCF – локальная коммутация на уровне IMS-Edge и на критически важных объектах
OSS/
BSS

## Slide 6: Подключение существующего оборудования
«IMS-Edge»
Подключение узлов доступа по стандартизованным протоколам
  SIP, H.248, DSS1, V5.2
Обслуживание вызовов абонентов устаревших АТС ядром IMS на базе SI3000
  Маршрутизация всего трафика через RGCF
  Единый набор услуг
  Обеспечение требований СОРМ
  Единая точка билинга (сбора CDR)
Поддержка существующих интерфейсов сетей

## Slide 7: Учет и организация биллинга
«Off-line charging»
сетевые элементы IMS (S-CSCF, TAS, BGCF, MGCF) формируют CDR-записи
каждый сетевой элемент сохраняет CDR-записи в отдельном файле
файлы CDR могут быть переданы во внешние системы биллинга (АСР)
данные об оплате могут отправляться на внешний сервер по протоколу Diameter (интерфейс Rf)
TAS
MGCF
BGCF
S-CSCF
CDF
CGF
Биллинг
Rf
Rf
Rf
Rf
Ga
Bi
Функциональность соответствует стандартам TS 32.240 и TS 32.260.
Настройка передачи CDR записей, а так же период их сбора, название файлов настраивается непосредственно через систему управления элементами.

## Slide 8: IMS СОРМ
Интерфейс голосового СОРМ-а (P.268) поддерживается контрольными элементами IMS
Концентрация и медиация реализована так же для внешних, по отношению к IMS, элементам
SI3000
SMG
LEMF
(PU)
СОРМ центр мониторинга (ПУ)
KPD1
KPD2
KSL
«3rd party»
IMS AS
X1
X2
СОРМ интерфейс
СОРМ интерфейс
ETSI или не стандартный интерфейс
SI3000
IMS
KPD1
KPD2
KSL
SI3000 ECM
IMS
Медиация &
Концентрация
Notes: Osnovni koncept naše SORM rešitve – enaka slika kot v tehnični rešitvi

## Slide 9: Конвергенция с мобильными сетями
Дополнительные услуги
TAS
MDU
PCRF
HSS
EPC
ePDG
AAA
VoLTE
VoWIFI
MGW
HLR
SI3000 MSC-GW
GSM/UMTS network
MSC/VLR
ISUP
CAP
MAP
SGSN
eSRVCC UE
2G/3G
4G
WI FI
terekhov@comitagroup.com
+7 495 786 63 61
+7 929 655 66 30
Diameter
A-SBC
IP tunnel
ПО телефон

## Slide 10: Преимущества перехода на архитектуру
логическое развитие технологии NGN по мере смены технологии транспортной среды (ВОЛС) – возможность перехода к архитектуре All IP, для управления которой разрабатывался стандарт IP Multimedia Subsystem (IMS)
виртуализированное решение (COTS серверы на базе х.86, ресурсы ЦОД) - независимость от аппаратной платформы, возможность применения новых технологических механизмов резервирования и гибкого выделения ресурсов
единая база данных для всех абонентов и услуг сети – унификация обслуживания, упрощение процедуры ввода дополнительных сервисов и услуг для абонентов (нет привязки к конкретному типу оборудования)
конвергенция с мобильными сетями – один принцип управления мобильными и фиксированными абонентами
обеспечение соответствия требованиям СОРМ для всей сети
одно логическое ядро на всю сеть – сокращение расходов на эксплуатацию
централизация системы управления и мониторинга сети - снижение затрат на интеграцию с внешними OSS/BSS и АСР системами
унифицированное ПО – уменьшение затрат на поддержку ПО, интеграцию с внешними платформами приложений
плавный переход на ALL IP – сокращение расходов на поддержку старых систем передач STM/SDH/ИКМ/…, снижение расходов на ПГСО
возможность территориального распределения компонентов – гибкий подход к модернизации с учетом специфики сети в каждом регионе
возможность использования существующих АТС SI3000 в качестве IMS-компонентов
возможность перевода существующего оборудования SI3000 SMG под управление ядра IMS
возможность зачета существующих абонентских лицензий SI3000/SI2000