## Slide 1: Ежегодное отраслевое совещание руководителей и специалистов структурных подразделений по вопросам эксплуатации ГРС
.
Проблемы обслуживания и эксплуатации сторонних ГРС
Заместитель начальника ПОЭМГиГРС
Иванов Юрий Алексеевич

## Slide 2: Технические характеристики сторонних ГРС
Ежегодное отраслевое совещание руководителей и специалистов структурных подразделений
по вопросам эксплуатации ГРС
Наименование ГРС | Собственник | Тип ГРС | Год ввода ГРС в эксплуатацию | Pвх, МПа | Pвых, МПа |  | Qпроект, тыс.м3/час | Qфакт, тыс.м3/час | Степень загрузки (часовая), %
 |  |  |  | проектное | проектное | max достигнутое за год | проектная | max достигнутое(пиковое) | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ашатли | Собственник Администрация Печменского сельского поселения | Урожай-0,5 | 2010 | 7,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,039 | 3,34
Малый Ашап | Собственник Администрация Ординского муниципального района | Урожай-1 | 2004 | 7,5 | 0,6 | 0,57 | 1 | 0,225 | 7,88
БКПРУ4 (Уралкалий) 1 очередь | Собственник ОАО "Уралкалий" | Урожай-30 | 2002 | 5,4 | 1,2 | 1,06 | 30 | 31,3 | 49,28
БКПРУ4 (Уралкалий) 2 очередь | Собственник ОАО "Уралкалий" | Урожай-18 | 2008 | 5,4 | 2,5 | 2,3 | 18 | 13,8 | 38,92
Гремиха | Собственник ОАО "Росснефть" | Урожай-20 | 2008 | 5,5 | 0,6 | 0,45 | 20 | 5,8177 | 14,37
Игра | Собственник Администрация Игринского района | Урожай-40 | 2008 | 7,5 | 1,2 | 0,9 | 40 | 4,855 | 5,32
НПС Лысьва | 400000008430 Собственник ОАО "СЗМН" | Урожай-10 | 1999 | 5,5 | 0,6 | 0,3 | 2 | 0,24 | 2,5
УХО (Кизнер) | Собственник в/ч | Исток-30 | 2014 | 7,5 | 0,6 | 0,35 | 30 | 2,037 | 1,5
Большая Соснова | Собственник Администрация Большесосновского муниципального района | Урожай-12 | 2004 | 7,4 | 1,2 | 0,49 | 12 | 1,2 | 4,28
Кудымкар | Собственник Администрация Пермского края | Урожай-180 | 2005 | 7,5 | 1,2 | 0,46 | 180 | 6,01 | 1,12
Купрос | Собственник Администрация Пермского края | Исток-50 | 2010 | 7,5 | 1,2 | 0,96 | 50 | 0,15 | 0,09
ЗМУ | Собственник ОАО "Минеральные удобрения" | инд.проект | 1990 | 5,5 | 2,5 | 1,9 | 100 | 99,5 | 87,97
Острожка | Собственник Администрация Оханского муниципального района | Урожай-10 | 2000 | 5,5 | 0,6 | 0,52 | 10 | 0,95 | 4,05
ПНОС (Нефтехимик) | Собственник ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" | инд.проект | 1990 | 5,5 | 3,5/0,6 | 2,08/0,45 | 70 | 43,73 | 51,91
Камбарка | Владелец в/ч 35776 | Урожай-50 | 2004 | 7,5 | 1,2 | 0,49 | 50 | 6,567 | 4,92
Каменный Ключ | Владелец "Чайковское имущественное казначейство" | Урожай-10 | 2005 | 7,5 | 1,2 | 0,55 | 12 | 2,623 | 13,23
Шумы | Собственник ОАО "ЛУКОЙЛ" | Урожай-1,5 | 2009 | 7,5 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,495 | 81,4

## Slide 3: Вопросы и проблемы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией сторонних ГРС
Ежегодное отраслевое совещание руководителей и специалистов структурных подразделений
по вопросам эксплуатации ГРС
своевременная оплата за выполненные работы;
«легализация» этих ГРС для отнесения затрат и списания МТР;
желание собственников освободиться от непрофильных активов, но слишком сложная процедура купли-продажи в ПАО «Газпром»;
качество обслуживания вновь созданными специализированными малыми предприятиями;
трудоустройство наших операторов ГРС;
ужесточение допуска на режимные объекты;
завышенные параметры ГРС на стадии проектирования приводят к малой загрузке, необходимости замены на менее мощное оборудование, нахождению в одном населенном пункте 2-х незагруженных ГРС;
значительные нарушения, которые собственник не устранял с момента строительства, и нарушения эксплуатации при передаче-продаже в ГТО ведут к предписаниям со стороны надзорных органов, а ПАО «Газпром» не планирует лимиты на их устранение на ближайшие годы.
1. Своевременная оплата за выполненные работы.
2. «Легализация» этих ГРС для отнесения затрат и списания МТР.
3. Желание собственников освободиться от непрофильных активов, но слишком сложная процедура купли-продажи в ПАО «Газпром».
4. Качество обслуживания вновь созданными специализированными малыми предприятиями.
5. Трудоустройство наших операторов ГРС.
6. Ужесточение допуска на режимные объекты.
7. Завышенные параметры ГРС на стадии проектирования приводят к малой загрузке, необходимости замены на менее мощное оборудование, нахождению в одном населенном пункте 2-х незагруженных ГРС.
8. Значительные нарушения, которые собственник не устранял с момента строительства, и нарушения эксплуатации при передаче-продаже в ГТО ведут к предписаниям со стороны надзорных органов, а ПАО «Газпром» не планирует лимиты на их устранение на ближайшие годы.

## Slide 4: Вариант оптимизации системы газоснабжения после покупки сторонних газопроводов-отводов и ГРС
Ежегодное отраслевое совещание руководителей и специалистов структурных подразделений
по вопросам эксплуатации ГРС

## Slide 5: Предложения по решению вопросов и проблем обслуживания сторонних ГРС
Ежегодное отраслевое совещание руководителей и специалистов структурных подразделений
по вопросам эксплуатации ГРС
1. Ввести «временную» регистрацию объектов, обслуживаемых по договору с собственником, разработав процедуру с Департаментом имущества, оставлять часть получаемой прибыли, необходимой для выполнения работ по техническому обслуживанию, и лимит на списание за ГТО.
2. Изменить методику и порядок приобретения газопроводов-отводов и ГРС, принадлежащих сторонним собственникам, т.к. в случае аварийных и нештатных ситуаций Администрации все равно пойдут в ГТО. В частности предлагаю следующее:
- определить рыночную стоимость объекта совместно с ОАО «Промгаз» и независимыми экспертами;
- определить объем недоделок, замечаний и нарушений, оценить их стоимость;
- заключить договор с собственником, выставлять акты выполненных работ и счета-фактуры, но договорится, что они согласны отдать объект в счет погашения задолженности по решению суда; учитывая показатели всех трех пунктов, определить срок подачи иска в суд, и по решению суда осуществить передачу объектов.
3. Упростить (заново прописать) процедуру перевода объектов МГ в объекты СГГ для передачи их в ОАО «Газпром газораспределение» с целью оптимизации системы газоснабжения регионов. Финансово привлекать к этому вопросу ООО «Газпром межрегионгаз», в т.ч. и при использовании мощностей газопроводов-отводов и ГРС сторонних собственников.
4. Включать вне принятых процедур получаемые от сторонних собственников ГРС в планы ДТОиР и реконструкции после их покупки.

## Slide 6: Ежегодное отраслевое совещание руководителей и специалистов структурных подразделений по вопросам эксплуатации ГРС
.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Заместитель начальника ПОЭМГиГРС
Иванов Юрий Алексеевич