## Slide 1
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и
Новые технологии в транспорте газа
Член Правления, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 308
В.А. Михаленко

## Slide 2: Основные тенденции и направления развития ГТС
Перемещение центров добычи на Ямал и шельф;
Диверсификация экспортных потоков газа;
Создание системы газоснабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока;
Поддержание работоспособности и повышение энергоэффективности ГТС.
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 3: Направления развития магистрального транспорта газа
Повышение рабочего давления газа до 9,8 МПа и 11,8 МПа;
Применение высокопрочных труб с внутренним гладкостным покрытием;
Применение современных ГПА единичной мощностью 16-25-32 МВт;
Унификация проектных решений и унификация ГПА;
Комплексные системы компримирования и охлаждения газа с применением турбодетандерных технологий в зонах вечной мерзлоты;
Автоматизация технологических процессов для обеспечения малолюдных технологий;
Применение технологий ремонта газопроводов под давлением и мобильных КС;
Ориентация преимущественно на российское и кооперированное производство.
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 4: Основные газотранспортные проекты
Объекты транспорта газа | Протяженность одной нитки, км | Установленная мощность ГПА на одной нитке, МВт | Условный диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Период ввода
СМГ «Бованенково-Ухта» | 1125 | 1108 | 1400/1200 | 11,8 | 2014-2035
МГ «Ухта-Торжок» | 972 | 725 | 1400 | 9,8 | 2017-2030
МГ «Сила Сибири» | 3 056 | 1186 | 1400 | 9,8 | 2019-2025
Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ, участок Грязовец – КС «Славянская» | 872 | 1496 | 1400 | 9,8; 22,15 | 2019
МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» | 1708 | 459 | 1200 | 9,8 | 2011-2023
МГ «Мурманск-Волхов» | 1365 | 1225 | 1400 | 9,8 | 2028-2033
Газопровод «Сила Сибири 2» | 2431 | 896 | 1400 | 7,4-9,8 | 2023-2029
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 5: СМГ «Бованенково-Ухта»
Технические характеристики:
Установленная мощность ГПА на одной нитке – 1108 МВт;
Протяженность одной нитки – 1125 км;
Условный диаметр трубопроводов – 1400/1200 мм;
Рабочее давление – 11,8 Мпа;
Количество КС – 9 ед.
Chart: 
| 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035
Линейная часть, км | 438.7 | 1363.5 | 975.1 | 675.2
Компрессорные станции, МВт | 830 | 1231 | 1035 | 691
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 6: МГ «Ухта-Торжок»
Технические характеристики:
Установленная мощность ГПА на одной нитке – 725 МВт;
Протяженность одной нитки – 972 км (до КС Грязовец);
Условный диаметр трубопроводов – 1400 мм;
Рабочее давление – 9,8 Мпа;
Количество КС – 8 ед.
Chart: 
| 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030
Линейная часть, км | 971.8 | 971.8
Компрессорные станции, МВт | 725 | 375 | 350
Ввод мощностей МГ «Ухта-Торжок»
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 7: МГ «Сила Сибири»
Технические характеристики:
Установленная мощность ГПА на одной нитке – 593 МВт;
Протяженность одной нитки – 3056 км;
Условный диаметр трубопроводов – 1400 мм;
Рабочее давление – 9,8 Мпа;
Количество КС – 8 ед.
Chart: 
| 2016-2020 | 2021-2025
Линейная часть, км | 2171.6 | 2580.3
Компрессорные станции, МВт | 224 | 962
Ввод мощностей МГ «Сила Сибири»
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 8: Потребность в ГПА до 2030 г. (новое строительство)
Единичная мощность, МВт | Количество ГПА, шт. |  |  | 
 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | Итого
16 | 56 | 62 | 19 | 137
25 | 77 | 58 | 43 | 178
32 | 29 | 46 | 16 | 91
Итого | 162 | 166 | 78 | 406
  Среднегодовая потребность составляет ~ 27 ГПА в год
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 9: Унификация проектных решений при строительстве КС МГ и разработке ГПА
Унификация технических и проектных решений:
Создание базы унифицированных решений на основе единых технических подходов. Унификация не объекта в целом, а по отдельным элементам;
Комплектование типового ГПА газотурбинными приводами и ЦБК различных производителей. Создание линейки унифицированных ГПА для различных условий эксплуатации;
Взаимозаменяемость основных блоков ГПА различных производителей;
Однотипность технологический обвязки, инженерных сетей и др.
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 10: Локализация производства запасных частей и ремонта ГТД судового типа
ГТД типа ДГ90: освоено производство запасных частей для проведения ремонта. Ведется разработка решений по продлению ресурса двигателей.
ГТД типа ДН80 и ДУ80:
завершение освоения производства запасных частей. Проведение в 2016 г. восстановительных ремонтов 7 ед. ГТД ДУ80 в условиях АО «ТМ»;
проведение комплексной дефектоскопии ГТД ДУ80 в условиях КС. Разработка решений по повышению надежности.
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 11
Технологии ПХГ.
Оценка технического состояния действующих скважин
Передовые технологии оценки фактического технического состояния действующих газовых скважин без глушения и извлечения насосно-компрессорных труб;
Разработка ПАО «Газпром» совместно с ЗАО НПФ «ГИТАС».
Комплекс ГИС:
газодинамический каротаж, магнитоимпульсная дефектоскопия, спектрометрический нейтрон-гамма каротаж.
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 12
Технологии ПХГ.
Оптимизация режимов эксплуатации ГПА, в том числе использование технологии эжектирования газа при закачке в ПХГ
Российский эжектор на ПХГ Бернбург в Германии. Разработка ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
Изготовлен совместно с «Фербунднец Газ АГ» (Германия).
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 13
Технологии ПХГ.
Оптимизация буферного объема газа на ПХГ, включая использование неуглеводородных газов
Разработка ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
Проведенные расчеты экономической эффективности использования углекислого газа для частичной замены буферного природного газа на ПХГ показывают на примере Северо-Ставропольского ПХГ высокую рентабельность применения данной технологии.
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 14
Технологии ПХГ.
Строительство тоннельных подземных резервуаров
Тоннельная каверна для хранения газа на Волгоградском ПХГ;
Разработка ООО «Газпром геотехнологии».
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 15: Развитие технологии производства запорно-регулирующей арматуры
Производство шаровых кранов специального назначения:
для сред с высоким содержанием агрессивных компонентов (сероводород до 25%);
для КС с повышенными требованиями к надежности, низким температурам и высоким давлениям;
для реализации шельфовых проектов и криогенного применения.
Производство электроприводов с энергоаккумуляторами для кранов шаровых на ОАО «ТЭМЗ».
Производство антипомпажных клапанов на российских предприятиях: ОАО «ТЭМЗ», ОАО «Атоммашэкспорт», ООО «Некс Трейд».
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 16: Технологии в области энергетики
Применение энергоустановок малой мощности (в том числе на базе альтернативных и возобновляемых источников электроэнергии).
Электроснабжение технологических объектов ЛЧ МГ, ГРС, КГС и других объектов от собственных энергоустановок (турбодетандеры, ветроэнергоустановки, солнечные модули, топливные элементы и др.).
Создание энергетических комплексов.
Комплексные технические решения по энергоснабжению (электро-, тепло-, водоснабжение) позволяют оптимизировать затраты при сохранении требуемого уровня надежности.
Российские заводы-изготовители: «НИПОМ», «Термоинтех», «ТЭМЗ», «НПФ Вымпел», «Газпром электрогаз», «Саратовгазавтоматика», «Энергетические технологии», «Наука-Энерготех» и др.
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 17: Энергоустановки на базе альтернативных и возобновляемых источников электроэнергии
Турбодетандерная энергоустановка (5 кВт)
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)
АТИП-5000 (5 кВт) на базе ТЭГ-500 на стенде «Саратовгазавтоматика»
ДЭС «Звезда-НК630» на базе двигателя
ОАО «ВДМ» и генератора «Электроагрегат»
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 18: Применение для защиты от коррозии и мониторинга возобновляемых и автономных источников энергии
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 19: Разработка и внедрение оборудования для коррозионного мониторинга объектов морского расположения
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 20: Производство отводов холодного гнутья малого радиуса гиба из российской трубной продукции
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 21: Энергоэффективные отечественные технологии производства КПГ и СПГ для газомоторной инфраструктуры
Энергоэффективные технологии:
Производство СПГ с детандер-генераторным агрегатом;
Производство СПГ и КПГ на ГРС с выработкой электроэнергии.
ПРОИЗВОДСТВО СПГ
ПРОИЗВОДСТВО КПГ
Комплексные решения средней и высокой производительности;
Мобильные АГНКС;
ПАГЗ;
Компрессорное оборудование.
реализовано
4 кв.2016
реализовано
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 22: Перевод транспортных средств дочерних обществ и ПАО «Газпром» на природный газ
Ghbhjlysq ufp – cfvsq ‘ythuj’aatrnbdysq
Целевые показатели Программы расширения использования природного газа на собственном транспорте Группы Газпром:
2017
33 %
Закупка 1654 ед.
  2015 год
  2016 год
Закупка 1176 ед.
Закупка 1260 ед.
24 %
27 %
18 %
  2014 год
Развитие ГТС ПАО «Газпром» и новые технологии в транспорте газа

## Slide 23
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Член Правления, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 308
В.А. Михаленко