## Slide 1
Заместитель начальника службы автоматизации
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Чумак Виталий Валерьевич
Опыт внедрения и эксплуатации
системы сбора данных средств измерений
количества и ФХП газа ГРС, ГИС

## Slide 2
Реализация предоставления информации средств измерений количества и качества газа посредством СЛТМ
2
Предпосылки для внедрения системы

## Slide 3
Визуализация оперативных данных средств измерений количества газа посредством СЛТМ
3
Предпосылки для внедрения системы

## Slide 4
Основные цели внедрения системы
Обеспечение информационного взаимодействия в соответствии с СТО Газпром 5.37-2011 Единые технические требования на оборудование узлов измерения расхода и количества природного газа, применяемых в ОАО «Газпром».
Создание АРМ пользователей (инженера по учету газа, химика, оператора ГРС, ГИС) с различными ролями и правами доступа с предоставлением необходимого перечня информации и функций.
4
Основные цели, задачи и требования к системе

## Slide 5
Основные требования к системе
Чтение мгновенных значений параметров.
Чтение архивных данных (среднечасовые, среднесуточные значения).
Чтение событий журналов аварий и вмешательств.
Чтение конфигурации оборудования.
Архивирование считанных данных, в том числе и мгновенных (периодичность – 1 мин).
Удаленный ввод в средства измерения количества газа физико-химических параметров, в том числе и в автоматическом режиме.
Передача считанных мгновенных значений и условно постоянных параметров в АСУ ТП.
Просмотр, анализ полученной информации.
Формирование, просмотр и выдача на печать (или в файл) отчетов со средств измерений количества и качества газа установленной формы.
Сигнализация при выходе считанных величин за пределы плановых значений.
Разграничение прав доступа и идентификация пользователей.
Ведение журнала работы комплекса с фиксацией действий пользователей.
Защита целостности сформированных отчетов путем применения ЭЦП.
5
Основные цели, задачи и требования к системе

## Slide 6
Реализация системы на базе ПО «КОНТУР-Газ»
6
Реализация системы

## Slide 7
Чтение текущих значений параметров
7
Реализация пользовательских функций системы

## Slide 8
Чтение событий журналов аварий и вмешательств
8
Реализация пользовательских функций системы

## Slide 9
Удаленный контроль конфигурации
9
Реализация пользовательских функций системы

## Slide 10
Просмотр и анализ полученной информации
10
Реализация пользовательских функций системы

## Slide 11
Дистанционная загрузка ФХП газа
11
Реализация пользовательских функций системы

## Slide 12
Формирование и сохранение отчетов
12
Реализация пользовательских функций системы

## Slide 13
Разграничение прав доступа пользователей
13
Реализация пользовательских функций системы

## Slide 14
Валидация ПО «КОНТУР-Газ»
14

## Slide 15
Опыт эксплуатации системы
В настоящее время система внедрена в двух филиалах (Несвижское и Минское УМГ), а также на приграничной ГИС Тетеревка.
Решены задачи по информационному взаимодействию со всеми используемыми на этих объектах средствами измерений количества и качества газа.
Сформирован весь необходимый набор форм отчетной документации в соответствии с требованиями технических условий на поставку газа (включая суточные, месячные отчеты по количеству газа, суточные и месячные паспорта ФХП газа).
15

## Slide 16
Благодарю за внимание !