## Slide 1: Ультразвуковой измерительный комплекс «Вымпел-100» для ГРС нового поколения
Докладчик: Шушуйкин М.В.

## Slide 2
ГиперФлоу-УС исполнение «Р»
Особенности:
- Расширенный диапазон измерения: 500:1
- Погрешность измерения: 0,5-1%
- Реверсный режим измерения
- Автономное питание до 2 лет
- GSM канал передачи данных
Применение: АГНКС, общедомовые узлы учета, ГРС

## Slide 3
Особенности:
Повышенная точность измерения с учетом эпюры потока
Функции измерения расхода/объема газа, корректор расхода, протокол вмешательств и архивы данных в едином блоке
Многохордовая измерительная схема (2, 4 или 8 измерительных каналов)
Встроенная система автодиагностики
Низкое энергопотребление (< 4 Вт)
Замена преобразователей под давлением без остановки процесса
Дополнительный измерительный канал для контроля загрязнения внутренней поверхности трубопровода (опция)
- Погрешность измерения: 0,3-0,7%
Вымпел-500

## Slide 4
Вымпел-100
с электронным блоком БЭР-002-01
с электронным блоком «Вымпел-Аксифлоу»
Особенности:
Отсутствие требований к прямым участкам
на входе и выходе
Компактность. Величина межфланцевого
расстояния составляет 3DN
Широкий динамический диапазон измерения:
до 500:1
- Автономное питание до 4 лет
- Внутренний архив данных – до 5 лет
- GSM-канал передачи данных
- Погрешность измерения: 1%

## Slide 5
Конструктивные особенности
Датчики
Фокусирующая пластина
Датчики
Работа расходомера основана на измерении разности времен прохождения ультразвуковых импульсов по направлению скорости потока и против него.
Генерация и приём ультразвуковых импульсов осуществляется при помощи пьезоэлектрических датчиков, встроенных во фланцевый измерительный участок.
Фокусирующая акустически непрозрачная пластина – позволяет расширить диапазон измерений расходов.

## Slide 6
Отсутствие влияния поворотов на входе

## Slide 7
Возможность измерения на высоком и атмосферном давлении
Chart: Сравнительный график относительных отклонений "Вымпел-100" на эталонных установках
| 13.9422 | 32.867100000000001 | 63.693600000000004 | 128.80099999999999 | 259.80070000000001 | 513.43010000000004 | 653.3492
ВНИИР (ГЭТ 118-2013) | -0.37 | -0.23 | -0.31 | 0.03 | -0.06 | -0.21 | 0.09
УРМЦ | 0.03513 | -0.05359 | -0.0583 | -0.03445 | -0.12325 | -0.06335 | -0.00149
Воздух
Природный газ 6,5 МПа

## Slide 8
Опытно-промышленная эксплуатация

## Slide 9
Chart: 
02.07.2015 | -20 | 20
19.11.2014 | -20 | 20
Chart: 
02.07.2015 | 0 | 75000
19.11.2014 | 0 | 75000
Опытно-промышленная эксплуатация: результаты

## Slide 10
Телеметрия

## Slide 11
 | Турбинные расходомеры | Ротационные расходомеры | Ультразвуковые расходомеры
 |  |  | Вымпел-100
Динамический диапазон | 80:1 | 160:1 | 500:1
Диаметры | DN 50 – DN 300 | DN 40 – DN 150 | DN 50 – DN 100
Рабочее давление | до 10 МПа | до 16 МПа | до 10 МПа
Требования к прямым участкам | 2 DN | Нет | Нет
Движущиеся части | Да | Да | Нет
Расходные материалы | Подшипники, масло | Подшипники, масло | Нет
Сравнение ультразвуковых расходомеров с турбинными и ротационными

## Slide 12
Спасибо за внимание!