## Slide 1
Локализация производства систем СГУ, муфт, систем фильтрации на производственной площадке
ООО «Джон Крейн – Искра».
Достижения и перспективы.

## Slide 2
ООО «Джон Крейн-Искра» - Кто мы?
Общество с ограниченной ответственностью «Джон Крейн – Искра» было создано 20 ноября 2003 г. Учредителями «Джон Крейн – Искра» стали фирма «Джон Крейн» и ОАО НПО«Искра» . «Джон Крейн» UK является мировым лидером в создании систем уплотнений. ОАО НПО «Искра» - предприятие, являющееся российским лидером с солидным опытом производства газоперекачивающих агрегатов для транспортировки природного газа , а также изготовлению центробежных газовых компрессоров для различных промышленных нужд нефтяной химической и газовой промышленности. На сегодняшний день ООО «Джон Крейн - Искра» является уникальным предприятием с развитой собственной производственной и технической базой и способно выполнять широкий спектр услуг по поставкам и техническому обслуживанию сухих газовых уплотнений фирмы John Crane, а также выполнять модернизацию и ремонт компрессорного оборудования с целью внедрения сухих газовых уплотнений взамен штатных на условиях Генподряда.

## Slide 3: Джон Крейн – Искра, декабрь 2013

## Slide 4
ООО «Джон Крейн - Искра» - Сегодня

## Slide 5
Как мы можем помочь
1. Проектирование, производство и поставка систем СГУ, систем фильтрации и подготовки газа, пластинчатых муфт;
2. Поставка подшипников и термопластичных лабиринтов
3. Ремонт и модернизация СГУ и ПУ;
4. Комплексное переоснащение компрессоров с заменой
масляных уплотнений на СГУ;
5. Комплексное обслуживание центробежных компрессоров
6. Предоставление комплекса инжиниринговых услуг;
7. Проведение монтажа и пусконаладочных работ;
8. Техническая поддержка и сервисное обслуживание;
9. Поставку технологического оборудования и технических
устройств для обеспечения надежной работы СГУ;
10. Обучение эксплуатирующего персонала в собственном
учебном центре по специальной разработанной и согласован-
ной программе.

## Slide 6: Локализация производства газодинамических уплотнений Джон Крейн
Производство John Crane
Поставщик РФ
Производство Джон Крейн - Искра
О образное полимерное кольцо
Торец/Седло
Главная втулка
Распорная втулка
Стопорная втулка
Втулка лабиринта
Лабиринт
Корпус лабиринта
Кольцо держателя торца
Внутренний держатель торца
Внешний держатель торца

## Slide 7: Новая разработка АУРА 220
Рабочие характеристики (скорость/температура/давление) и дополнительные параметры (направленность, устойчивость к химическому воздействию) учитывают требования для 90% компрессоров:
Статич. давление – до 220 бар
Динамич. давление – до 200 бар
Мин./макс. рабочая температура – -50°C/200°C
Макс.скорость – 150 м/с на балансировочном диаметре
Однонаправленные и двунаправленные конструкции – с тем же диапазоном рабочих характеристик
Диапазон размеров –размер вала 70 мм – 230 мм
Уплотняемый газ – любая агрессивная среда.
Учитывая опыт эксплуатации разработано новое уплотнение АУРА 220

## Slide 8: Унифицированная панель управления
Унифицированная конструкция панелей управления с едиными принципом управления и комплектации:
Датчики давления Метран-150 или Yokogawa;
Ротаметры Krohne, Yokogawa, Эмис или аналоги.
Фильтра – Джон Крейн - Искра.
Регулятор давления Польна, ЛГ – Автоматика, Samson, DS Control.
Фитинг – типа Let-Lock
Исполнение взрывозащиты типа «i» или «d».
Материальное исполнение – нержавеющая сталь.
Возможно производство ПУ из 100% Российских компонентов

## Slide 9: Локализация производства муфт
полумуфта
болты
проставок
мембрана
Производство John Crane
Поставщики РФ
Производство Джон Крейн - Искра

## Slide 10: Пластинчатые муфты - преимущества
Отсутствие системы смазки
Исключительно высокая надежность
Неограниченный срок службы

## Slide 11: Фильтр панели управления
Производство John Crane
Поставщики РФ
Производство Джон Крейн - Искра
Фильтр элементы
Корпус фильтра в сборе

## Slide 12: Унифицированные фильтра для панелей управления
Стандартная конструкция для панелей управления.
Параметры фильтра:
Расход до 2500 м3/час (при нормальных условиях)
Расчетное давление 160 бар
Расчетная температура 150°С.
Тонкость фильтрации 3 мкм и 10 мкм.
Механическая фильтрация и сепарация жидкой фазы.
Изготовитель фильтра ООО «Джон Крейн – Искра»

## Slide 13: Дальнейшие направления развития 2016 -2020годы
Локализация производства фильтр-элементов, в кооперации с промышленными предприятиями Пермского края
Локализация производства пакета мембран для муфт
Локализация производства графитовых торцов, в кооперации с научно-исследовательскими предприятиями РФ
Модернизация испытательного стенда
Дальнейшее расширение ассортимента поставляемой продукции и услуг.
Совершенствование системы менеджмента качества. Повышение надежности. Увеличение назначенного ресурса изделий.
Обновление модельного ряда продукции.

## Slide 14: Комплекс работ по модернизации компрессоров
Модернизация центробежных компрессоров
Замена торцевых масляных уплотнений на «сухие» газовые
Замена штатных трансмиссий на современные пластинчатые
Модернизация штатных панелей управления газовыми уплотнениями
Применение блоков подготовки газа
Замена металлических лабиринтов на термопластичные

## Slide 15: Цель переоснащения. Преимущества
Цель модернизации:
Замена штатных масляных уплотнений на систему «сухих» газодинамических уплотнений.
Замена зубчатых муфт на пластинчатые;
Установка блоков подготовки газа.
Преимущества:
Экономия газа (96% использованного газа возвращается в компрессор).Безвозвратные утечки газа меньше в 5 раз.
Исключение потерь масла и затрат на уплотнительное масло.
Исключение загрязнения процессного газа маслом. Исключение замасливания трубопроводов и оборудования.
Снижение затрат электроэнергии (в 10 и более раз).
Сокращение затрат и времени на техобслуживание.
Обеспечение пожаро-взрывобезопасности компрессора.

## Slide 16: Азотная панель управления СГУ
Интегрированная система подготовки технического воздуха и система получения азота из сжатого воздуха.
Применение новейших мембранных технологий в разделении сжатого воздуха и получение азота.
Позволяет исключить дополнительную трубопроводную обвязку между системой СГУ и системой получения азота.
Позволяет уменьшить габариты и стоимость системы.
Патент на азотную панель управления СГУ

## Slide 17
6825 об/мин
на останове
5,5 МПа (абс)
Новая панель управления СГУ для ГПА
Процессный газ
FI
FI
Модуль фильтров
Внешний источник газа
Фильтрованный процессный
газ
FI
95-99%
N2
Остаточная воздушная смесь
Ресивер с азотом
FI
PDIS
Слив конденсата
Ресивер
воздух
Воздушный компрессор
Азот
Воздух
Барьерные уплотнения
Tип 83
Сухие газовые уплотнения 28АТ
Мембранный газо-разделительный блок
FI
PI
FI
PI
Расход воздуха | 
Было | Стало
110-155 нм3/час | 15-20 нм3/час
0.14-0.6 МПа (а) | 0.3-0.5 МПа (а)
35°С | 35°С
Уплотнительный газ
791-953 нм3/час
4.4-5.5 МПа (а)
35-68°С
Отвод утечки/свеча
5,16-8,16 нм3/час
0,12 МПа (а)
50°С
Подшипник
Утечки воздуха/азота | 
Было | Стало
27,7 нм3/час | 1,5 нм3/час
атм | 0.15 МПа (а)
33°С | 35°С

## Slide 18: Модернизация ГТК-25ИР

## Slide 19
Благодарим за внимание.