## Slide 1: Магнитные системы для нефтегазовой отрасли
Кирилл Лукин, Руководитель отдела магнитных систем СКФ, Россия

## Slide 2: Магнитные системы SKF
Содержание
Группа SKF, подразделение S2M в составе группы.
Технология МП. Преимущества применения «сухих» агрегатов с МП
Области применения магнитных систем и референции:
  Компрессоры и эл. двигатели (ДКС, КС, хранение газа...)
  Турбодетандеры
  3. Подводный проект и новые технологи

## Slide 3: I. SKF – мировая компания
  Год основания 1907
  Продажи в 2016 SEK 72,787 млн.
  Сотрудники 44,868
  Производства 108
  Присутствие 130 стран
  Дилеры/дистрибуторы 17,000 точек
  Сертификаты ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 50001
Notes: Latest figures and facts about the company. Is updated once every year after we have released our full year result.

## Slide 4: SKF видение и миссия
Мир надежного вращения
Бесспорный лидер в подшипниковом деле

## Slide 5: Профиль подразделения S2M, входящего в группу SKF.
МИРОВОЙ ЛИДЕР в производстве систем магнитного подвеса и высокоскоростных двигателей-генераторов .
БОЛЕЕ 40 лет накопленного опыта работы в нефтегазовой промышленности
БОЛЕЕ 1200 турбомашин газовой промышленности работают на магнитных подвесах S2M и 120 000 прочих агрегатов
Магнитные подшипники
* Моторы (< 400 kW)

## Slide 6: Профиль подразделения S2M, входящего в группу SKF.
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
    НИОКР, Проектирование
    Производство
    Запуск и Сервисное обслуживание
    Обучение персонала конечного пользователя
Лицензионное производство МП в России

## Slide 7: Подразделение S2M в России
Руководитель отдела
магнитных систем
Кирилл Лукин
ЗАО СКФ
Андрей Круглов
Максим
Костаков
Илья
Зеленский
Игорь
Табачников,
Кирилл Силкин
Ассистент
С 2007 г подразделение S2M осуществляет свою деятельность в России в рамках компании ЗАО СКФ
Основные цели и задачи локального подразделения:
Ведение и новых проектов
Взаимодействие с конечными потребителями
Продвижение новых продуктов и инноваций
Сервисная поддержка
Постепенная полная локализация производства всех ЭМП S2M в России.

## Slide 8
  Магнитный подвес состоит из электромагнитов (1) притягивающих ротор (2) удерживая его в центре статора и гарантируя воздушный зазор между ротором и статором.
  Нет контакта между ротором и статором.
  Радиальный зазор 0,5-1мм; осевой зазор 0,6-1,8 мм.
2
Технология и принцип действия МП
1

## Slide 9
Принцип действия МП
Шкаф управления МП

## Slide 11: Технология МП. Состав комплекта МП
Опорный подшипник
Упорный подшипник
Статорные части
Шкаф управления Е300/30V2
Роторные части
Опорный подшипник
Датчик положения
Упорный диск

## Slide 12: Магнитные системы SKF.
Что ищет пользователь магнитных систем при проектировании КС:
Снизить стоимость проектных и СМР
Сокращение сроков ПНР
Экономичность и простота в эксплуатации установленного оборудования.
Надежность
Минимум обслуживания, малолюдные технологии

## Slide 13: Магнитные системы SKF
Что ищет пользователь магнитных систем при проектировании КС:
Снизить стоимость проектных и СМР
Пример ЭГПА. Для ГПА тенденции остаются идентичными, но в меньших масштабах
  Уменьшение площади выделяемой под агрегат : для «сухого» ЭГПА - на 40% –60% меньше, чем для традиционного агрегата
  Уменьшение веса агрегата
  Уменьшение площади промплощадки и объема работ, связанных с ее подготовкой

## Slide 14: Магнитные системы SKF
Что ищет пользователь магнитных систем при проектировании КС:
Снизить стоимость проектных и СМР
Соединительные трубопроводы
Маслосистема
Подземные дренажные емкости
Трубопроводная обвязка и запорная арматура
Склад ГСМ
Пример ЭГПА. Для ГПА тенденции остаются идентичными, но в меньших масштабах
АВО масла,
насосное оборудование,
запорная арматура
Система обогрева трубопроводов, емкостей и маслобаков

## Slide 15: Магнитные системы SKF
Оценка Мафи Трэнч
Снизить стоимость проектных и СМР

## Slide 16: Магнитные системы SKF
Что ищет пользователь магнитных систем при проектировании КС:
Снизить стоимость проектных и СМР
Сокращение сроков ПНР
Экономичность и простота в эксплуатации установленного оборудования
    Быстрый пуск в работу
    Неограниченное количество пусков/остановов
    Отсутствие уносов масла.
    повышение КПД на 2-5%..
    Рекомендуемые процедуры обслуживания – прбл. 8,3 часа каждые 2 года (спец. мероп-я  1р/5лет)
1
При замене подшипников скольжения компрессора на электромагнитные и газо-масляные уплотнений вала на ТГДУ достигается экономия:
-масло 0,4 кг/час;
  -топливный газ 33 м3/час.
При годовой наработке ГПА 6000 час, годовая экономия для одного ГПА составляет:
- масло 2400 кг;
- топливный газ 198000 м3."
2
При применении Активного Магнитного Подвеса суммарные потери мощности агрегата уменьшаются на, как минимум, 200кВт
3
    Надежность: 99,9% / MTBF 250 000 час для мех. частей и 70 000 для ШУМП

## Slide 17
1
2
3
4
5
6
7
9
8
Расширение газа
Турбогенераторы
Переработка газа
Турбодетандеры
Закачка газа
Компрессоры
Транспорт
Компрессоры
Моторы
Нефтехимия
Компрессоры
Турбодетандеры
Складирование газа
Компрессоры
Моторы
Генерация эл-ва
Турбогенераторы
2
3
5
4
6
7
8
9
Промышленные газы
Компрессоры
Фреон
Чиллеры
1
II. Области применения магнитных систем

## Slide 18
II. Области применения магнитных подвесов
Северная Америка
130 ед
Южная Америка
14 units
Европа
270 units
Африка
35 ед
СНГ
340 ед
Азия и тихоокеанский регион
95 units
MENA
140 ед
Более 1 200
турбомашин в нефтегазовой отрасли оборудованы МП SKF ( или 75% мирового рынка МП)

## Slide 19: Референции в нефтегазовой отрасли. Основные конечные пользователи
Основные конечные пользователи

## Slide 20: Референции в странах бывшего СССР
Референции в СНГ
> 340 ед.-ц оборудования поставлено из которых 80 ед-ц изготовлено в РФ
>270 ед.-ц в эксплуатации
ДКС Южнорусская – наработка 45 000 часов (без АО и без ЗИПа)
ДКС Западно-Таркасалинская – «0» отказов между заменой СПЧ c 2012
РН Юганскнефтегаз – «более 59000 наработки…обслуживание в год 6-10ч.
Газпром Спб – «…нет замечаний к МП…»………..
Средняя продолжительность ПНР – 4,3 рабочих смены на агрегат
Лицензионное производство МП в России

## Slide 21
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ > 250
Процесс | 
Транспортировка газа | 
Хранение газа | 
Нефтехимия | 
Мощностью от 1 до 30 МВт
Частота вращения 3000-25000 об/мин
НПО Искра
Центробежные компрессоры

## Slide 22: Центробежные компрессоры
Привод от
  Газовая турбина
  Паровые турбины
  Электрические двигатели
МП в технологическом газе
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ > 250
Процесс | 
Транспортировка газа | 
Хранение газа | 
Нефтехимия | 

## Slide 23: Центробежные компрессоры. ГТД привод
ГКС Сахалин
НПО Искра
Компрессор 16 MW / 6000 rpm
ГАЗПРОМ
2012г
Замена существующих МП на МП производства S2M
Запущен в эксплуатацию в декабре 2013

## Slide 24: Центробежные компрессоры. ГТД привод
НПО ИСКРА НЦ-16ДКС-02 «Урал» 16 MВт / 5 300 об/мин
Севернефтегаз,
ДКС Южно-Русское НГКМ, 4 агрегата.
Безаварийная наработка 19 000 – 23 000ч
НПО Искра

## Slide 25: Центробежные компрессоры. Реконструкция
До реконструкции: система смазки
DELAVAL (Siemens) ЦК С ПРИВОДОМ ОТ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ 4.8 МВт при 11 500 об/мин
После реконструкции:
Замена масляных подвесов на магнитные

## Slide 26: Центробежные компрессоры. Реконструкция
  Availability 99.8%
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА Модернизация/Реконструкция компрессора?
Надежность: 70-80% всех отказов компрессорного оборудования приходится на масляные подшипники, уплотнения и смазочные системы удаляем не надежные элементы
Безопасность: 80% возгорания оборудования происходит из-за масла (по статистике страховых компаний)
Коэф. готовности (использования): 99.8% достигнуто к 1997
Экономия - €-: снижение эксплуатационных затрат (128тыс.$/год согласно КМП №4 от 2010г)

## Slide 27: Высокоскоростные двигатели с частотным преобразователем
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ МОТОРЫ >180
Процесс | 
Транспортировка и хранение газа | 
Мощностью от 4 до 22 МВт
Частота вращения 6000-16000 rpm

## Slide 28: Высокоскоростные двигатели с частотным преобразователем
Мощность привода 4 – 6,3 МВт при 8,200 об/мин
Электропривод «Сименс»
«Использование новых технологий: магнитный подвес ротора, система газодинамических уплотнений нагнетателя, регулируемая частота вращения ротора электропривода со скоростью вращения до 8 тысяч оборотов в минуту, позволят экономить до 30 процентов потребляемой электроэнергии и практически полностью исключают потребность в смазочных маслах»
В.А. Маркелов, генеральный директор ООО «ГазпромТрансгаз Томск»
Источник: http://www.tomsktransgaz.ru/news/?id=2498
В ЭКСПЛУАТАЦИИ : 12 ЭГПА
ВСЕГО: 22 ЭГПА

## Slide 29: Турбодетандеры
СЕПАРАЦИЯ ВОЗДУХА
СЖИЖЕНИЕ ГЕЛИЯ
ОЧИЩЕНИЕ ВОДОРОДА
СЕПАРАЦИЯ КОНДЕНСАТА ПРИРОДНОГО ГАЗА
КОНТРОЛЬ ЗА ТОЧКОЙ РОСЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ПОНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ВЫРАБОТКОЙ ЭНЕРГИИ
ЭТИЛЕНОВЫЕ ЗАВОДЫ
МЕТИЛ-БУТИЛОВЫЕ ЗАВОДЫ
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭНЕРГИИ (ДВОЙНОЙ ЦИКЛ)
ВЫРАБОТКА ЭНЕРГИИ ИЗ ОТРАБОТАННОГО ТЕПЛА
Области применения

## Slide 30: Турбодетандеры

## Slide 31: Турбодетандеры
Турбодетандеры > 590 ед.
Процесс | Ед
Подготовка газа | 
Нефтехимия | 
Референции

## Slide 32
ECM-4.0 на Кашагане, Казахстан
Турбодетандер на магнитном подвесе
Атлас Копко Мафи Тренч первый поставщик детандеров на магнитных подвесах S2M с1993
Более чем 125 установок для углеводородных применений и более чем 2.5 миллионов наработанных эксплутационных часов
Отслеженная надежность 99.9%
Работа в очень жарком/очень холодном климате
  Северный Каспий, Казахстан (2 ECM-4.0 установки)
  Канада (8 установок)
  Пустыня Сахара, Египет и Алжир
  Средний Восток (более чем 30 установок)

## Slide 33: Высоко мощные / высоко производительные детандеры Al-Khaleej Gas 2 (AKG-2), Катар
Мод. ECM-5.0
Мощность 9,800 кВт
Магнитный подвес с 240 мм ротором
Два детандера в параллель установлены в 2009
Специальный дизайн под производительность по газу 1,400,000 кг/ч
Notes: Focus on Rated Power
Operation experience
High Capacity (Flow Rate)

## Slide 34: Турбодетандеры
Криостар
Dolphin – 6.6 MW @ 12.800 rpm
Производство сжиженного газа
    Установок повторного сжижения и испарения для LNG газовозов.

## Slide 35: Почему применяют МП в турбодетандерах
Повышенная частота вращения
Отсутствие СГУ
Автоматическая балансировка осевой нагрузки
Повышенные роторно-динамические хар-ки
Активное подавление дисбаланса
Повышенная надежность подшипников
Нет опасности загрязнения процесса маслом
Меньшая площадь и вес установки
Более низкая стоимость обслуживания в течении срока службы
Мониторинг работы установки без необходимости демонтажа агрегата
Низкие потери в подшипниках
Масло не используется. Отсутствует риск ухудшения вязкости масла.
Система ЭМП передает всю информацию о машине через свой шкаф управления. Агрегатная часть содержит в 3 раза меньше инструментария.

## Slide 36: ШИРОКИЙ ТИПОРЯД ЭМП ДЛЯ ТУРБОДЕТАНДЕРОВ МОЩНОСТИ ОТ 500 кВт до 16 М
* по диаметру радиального подвеса

## Slide 37: Подтвержденная надежность магнитных систем SKF
Средняя межремонтная наработка 250 000 часов
Средняя межремонтная наработка 70 000 часов
Подтвержденная надежность магнитных систем SKF

## Slide 38: Магнитные системы СКФ для подводного проекта

## Slide 39
40 km
-325 m
Дистанционное управление и диагностика
Компактные и интегрированные решения
Высокая эффективность и надежность
Подводная ДКС проект Асгард
Подводный проект – революционное развитие технологии МП.
21 MSm3 /d (gas)

## Slide 40
Подводный проект – революционное развитие технологии МП.
ЭГПА 11,5МВт – в эксплуатации с августа 2015г.
(более 20 000 часов) 100% надежности

## Slide 41
Подводный проект – революционное развитие технологии МП.
Что на практике дает реализация СКФ «подводного» проекта
8 лет работы НИОКР и 22 млн € инвестиций позволили разработать и испытать
Капсулированный МП
Устойчивые к коррозийным условиям МП
«наземный» ШУ МП (производная от подводного ШУ)
Систему удаленного мониторинга и вибро-диагностики

## Slide 42
Решенные задачи
LV/HV коннекторы подводного исполнения (DEUTSCH)
Работа АМП во влажной среде (S2M)
  Устойчивость к повышенному содержанию влаги/ Norsok - North Sea gas
  Устойчивость кабелей и соединений к высоким давлениям, затоплению, резкому разгерметизации
  Устойчивость температурных датчиков и датчиков скорости к жидкости
  >3000ч испытаний по шкале 1:1 реальных условий с коррозийным влажным газом
Åsgard модуль МП
Мех. детали МП, работающие в тех. газе
Подводный проект – революционное развитие технологии МП.

## Slide 43
Прототипы были установлены на турбодетандер, эксплуатируемый в «кислой» среде в Узбекистане. На январь 2016 г. безотказная наработка датчиков нового образца составила более 23 000 ч.
Абразивный «жирный» газ в Юрхаровнефтегаз, на ТДА ОАО Турбохолод. Наработка датчиков положения – 10 000 часов наработка силовых катушек – 6 000 часов
Подводный проект – революционное развитие технологии МП.
Что на практике дает реализация СКФ «подводного» проекта

## Slide 44
Что на практике дает реализация СКФ «подводного» проекта
«наземный» ШУ МП 5го поколения
1. Отсутствие необходимости паяльника при ПНР
2. Определение температуры МП без установки температурных датчиков в корпусе МП
3. Тест проверки состояния страховочных подшипников из АСУ
4. Автоматическая центровка ротора в статоре по команде оператора из АСУ
5. Запатентованные цифровые алгоритмы улучшения динамических характеристик ротора
7. Встроенная BNC (аналоговые сигналы о перемещении) и вибродиагностика
8. Мониторинг в реальном времени – 14кГц
6. Информирование о входе в зону помпажа ЦБК
ШУ МП СКФ – уникальные возможности
ТАКОВЫ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШУ МП

## Slide 45: Возможности мониторинга, вибро-контроля и диагностики агрегата
В АСУ
Online отслеживание работы
109 параметров с 14кГц через Ethernet
ШУ МП СКФ – уникальные возможности
Лицензия годовая
Сбор и накопление данных для последующего анализа

## Slide 46: ШУ МП СКФ нового поколения – уникальные возможности
Возможность анализа причин и последствий аварийных ситуаций.
Переход на систему технического обслуживания по фактическому состоянию машинного оборудования
Графики
Анализ срабатывания тревог
Орбиты
WaterFall
Список событий с комментариями
Анализ и рекомендации
Сертифицированное средство измерения положения и вибрации ротора. Сертифицированная система накопления и передачи данных