## Slide 1
Развитие линейки продукции
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»:
КИП, приборы учета и редуцирования газа на высокое давление

## Slide 2
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», г. Арзамас

## Slide 3: Система менеджмента качества (ISO 9001:2008)
Система менеджмента качества (ISO 9001) действует с 2006г.
Высшая цель предприятия:
Удовлетворение потребностей потребителей в высокоточном и безопасном для применения и окружающей среды газоизмерительном и газорегулирующем оборудовании; поставка оборудования гарантированного качества, в сроки, установленные договорами.
Достижению этой цели способствуют:
- плановая модернизация применяемого оборудования;
- постоянное повышение квалификации сотрудников,
- контроль качества продукции на каждом этапе производства,
- безукоризненное соблюдение производственной и технологической дисциплины,
- метрологическое обеспечение производства.

## Slide 4: Комплексный подход к учету газа на каждом уровне

## Slide 5: Продукция ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Программное обеспечение
и системы телеметрии
Шкафные и блочные пункты учета и редуцирования газа
Турбинные, ротационные и ультразвуковые счетчики газа
Корректоры объема газа и дополнительные датчики
Измерительные комплексы СГ-ЭК
Бытовые счетчики газа
BK-G(T)1,6…G(T)6
Коммунальные и промышленные счетчики газа
BK-G10…G25 BK-G40…G100
Измерительные комплексы СГ-ТК
Поверочное и испытательное оборудование
Фильтры
Регуляторы давления газа

## Slide 6
Ротационные счетчики газа RVG & RABO

## Slide 7
Турбинные счетчики газа RVG & RABO

## Slide 8
Производство промышленных счетчиков газа

## Slide 9
Корректоры ЕК270 и комплексы СГ-ЭК
Формула вычисления стандартного объема газа:
Счетчик газа
  Считает прошедший газ в рабочих м3
Датчик импульсов IN-S10
  Передает импульсы рабочих м3 со счетчика газа на корректор
Датчик температуры в составе корректора
  Измеряет температуру газа, устанавливается в корпусе счетчика газа или в трубопроводе
Датчик давления в составе корректора
  Измеряет давление газа, устанавливается в корпусе корректора
Датчик перепада давления
  Измеряет перепад давления на счетчике газа
Корректор объема газа
  Пересчитывает полученные рабочие м3 в стандартные м3 с учетом измеренных значений температуры и давления, а также с учетом вычисленного значения коэффициента сжимаемости газа по ГОСТ Р 30319.2-2015

## Slide 10: Потоковый корректор газа ЕК280
Основные технические характеристики:
Максимальное давление: до 10 МПа,
Диапазон давлений: 1:5, 1:10,
Верхний предел преобразователя
перепада давления: до 40 kPa,
Диапазон температур газа: -23…+60°C,
Диапазон температур окр. среды: -40…+60°С,
Класс защиты от вн. воздействий: IP65,
Маркировка взрывозащиты: 1ExibIIBT4.

## Slide 11: Потоковый корректор газа ЕК280
Возможная схема применения ЕК280:

## Slide 12: Потоковый корректор газа ЕК280
Возможная схема применения ЕК280 в составе ПУРДГ:
Датчики давления / перепада давления
P1, Р2, Р3, Р4 – измерение давление на входе в ГРП, в счетчике газа, на выходе 2-х линий,
dP1, dP2 – измерение перепада давления на счетчике газа и на фильтре.
Датчики температуры
Т1, Т2, Т3 – измерение температуры газа на входе в ГРП, в счетчике газа и на выходе из ГРП,
T4 – измерение температуры окружающей среды.
Импульсные входы
КД1 – датчик открытия двери
CO–CH4 – измеритель газосодержания CO и CH4
KЗ1–KЗ2 – датчики срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК) регулятора
СЧ1 – определение несанкционированного воздействия на счетчик газа.
- счетчик газа, - фильтр газа, - регулятор давления газа

## Slide 13: Потоковый корректор газа ЕК280
Выполняемые функции:
Коммерческий учет,
Редуцирование давления газа (с резервированием),
Контроль перепада давления на счетчике и на фильтре газа,
Контроль давления в температуры в выбранных точках,
Контроль состояния регуляторов, датчиков,
Плановая и экстренная передача данных в системы телеметрии.
Пример ПУРДГ с потоковым корректором ЕК280

## Slide 14: Потоковый корректор газа ЕК290
Основные технические характеристики:
Работа с 2-мя счетчиками газа различных типов одновременно,
Максимальное давление: до 10 МПа,
Диапазон давлений: 1:5, 1:10,
Верхний предел преобразователя
перепада давления: до 40 kPa,
Диапазон температур газа: -23…+60°C,
Диапазон температур окр. среды: -40…+60°С,
Класс защиты от вн. воздействий: IP65,
Маркировка взрывозащиты: 1ExibIIBT4,

## Slide 15: Потоковый корректор газа ЕК290
Возможная схема применения ЕК290 в составе ПУГ:
Датчики давления / перепада давления
P1, Р2 – измерение давления в счетчиках газа,
ППД1, ППД2, ППД3, ППД4 – измерение перепада давления на счетчиках газа СЧ1 и СЧ2 и на фильтрах Ф1 и Ф2.
Датчики температуры
Т1, Т2 – измерение температуры в счетчиках газа,
T3 – измерение температуры окружающей среды.
Импульсные входы
ДКП1, ДКП2 – контроль несанкционированного доступа к объекту,
СЧ1 – определение несанкционированного воздействия на счетчик газа.
- счетчик газа, - фильтр газа

## Slide 16: Потоковый корректор газа ЕК290
Выполняемые функции:
Коммерческий учет по 2-м трубопроводам,
Редуцирование давления газа на 2-х линиях,
Контроль перепада давления на счетчиках и на фильтрах,
Контроль давления и температуры в выбранных точках,
Контроль состояния регуляторов, датчиков,
Плановая и экстренная передача данных в системы телеметрии.
Пример ПУРДГ с потоковым корректором ЕК290:

## Slide 17
Производство корректоров и комплексов

## Slide 18: Шкафной пункт учета газа ПУГ
Технические характеристики:
Входное давление(мах) – 1,6 МПа,
Температура окружающей среды:
исп. Р и Ш: -20 до +60С,
исп. ШУЭО и ШУГО: -40 до +60С.
Виды исполнений:
исполнение Р - монтаж на раме;
исполнение Ш - монтаж в защитном утеплённом, не отапливаемом шкафу,
исполнение ШУЭО - монтаж в защитном утеплённом шкафу с электрообогревом,
исполнение ШУГО - монтаж в защитном утеплённом шкафу с газовым обогревом.

## Slide 19: Шкафной пункт учета и редуцирования газа ПУРДГ

## Slide 20: Шкафной пункт учета и редуцирования газа ПУРДГ

## Slide 21: Пункт редуцирования газа на раме ПРДГ-Р
Технические характеристики:
Входное давление(мах) – 0,6 МПа,
Диапазон настройки газа на выходе Рвых: от 2 до 50 кПа,
Температура окружающей среды:
исп. Р и Ш: -20 до +60С,
исп. ШУЭО и ШУГО: -40 до +60С.
Виды исполнений:
исполнение Р - монтаж на раме;
исполнение Ш - монтаж в защитном утеплённом, не отапливаемом шкафу,
исполнение ШУЭО - монтаж в защитном утеплённом шкафу с электрообогревом,
исполнение ШУГО - монтаж в защитном утеплённом шкафу с газовым обогревом.

## Slide 22
Производство шкафных и блочных пунктов

## Slide 23: Освоение производства изделий в 2017 – 2018гг.
Газовые
хроматографы
Encal 3000
Ультразвуковые счетчики газа
Q.Sonicplus
Вычислители
расхода газа enCore FC1
Регуляторы давления
газа и клапаны
серии HON
Датчики семейства SmartLine

## Slide 24
Датчик давления
Место отбора давления
УЗ датчики
(одинарное отражение)
УЗ датчики (двойное отражение)
Электронная голова
Сенсорный TFT дисплей
Корпус счетчика
Датчик температуры
(на противоположной стороне корпуса)
Шильдик с информацией
Защитный кожух
Ультразвуковой расходомер газа Q.Sonicplus
Notes: Технические характеристики ультразвукового счетчика

## Slide 25
Уникальная запатентованная 6-ти лучевая симметричная конфигурация,
Высокий уровень распознавания профиля потока обеспечивает меньшую чувствительность к неточностям установки,
Форма измерительных каналов компенсирует любые изменения потока вдоль оси трубопровода. Каждый измерительный канал имеет симметричное отражение его парного аналога,
Отклонения результатов парных измерений обеспечивают точное выявление асимметрии в распределении потока относительно оси каналов, что может применяться как дополнительная диагностическая функция.
Ультразвуковой расходомер газа Q.Sonicplus
Notes: Технические характеристики ультразвукового счетчика

## Slide 26: Основные технические характеристики:
Рабочий расход: от 10 м³/ч до 150 000 м³/ч,
Ду: от Ду80 до Ду1400,
Рабочее давление газа: 2 / 5 / 10 / 15 МПа,
Диапазон температуры:
  окружающей среды: от −40°С до +60°С,
  измеряемой среды: от −40°С до +85°С,
Длина корпуса: 3Ду или 4Ду
в зависимости от типоразмера
Питание: внешнее,
Класс защиты: IP66,
Диапазон расходов: от 1:100,
Маркировка взрывозащиты: 1Ex d ia [ia] IIB+H2 T6 Gb,
Межповерочный интервал: 6 лет.
Ультразвуковой расходомер газа Q.Sonicplus
Notes: Технические характеристики ультразвукового счетчика

## Slide 27: Метрологические характеристики:
Прямые участки: 10Ду до счетчика,
3Ду после счетчика
Погрешность при калибровке проливным методом:
± 0,3% в диапазоне 0,1Qмакс – Qмакс,
± 0,5% в диапазоне Qмин - 0,1Qмакс.
Погрешность при cухой калибровке:
± 0,5% в диапазоне 0,1Qмакс - Qмин;
± 0,9% в диапазоне Qмин – 0,1Qмакс.
Ультразвуковой расходомер газа Q.Sonicplus
Notes: Технические характеристики ультразвукового счетчика

## Slide 28: Области применения:
Месторождение
Транспортировка
Транспортировка
Газ
Транспортировка
Хранение
Смесь различных
СПГ
Переработка газа
Фракционирование
и хранение СПГ
Транспортировка СПГ
Потребитель
Транспортировка СПГ
(водным транспортом)
Потребитель
Крупные промышленные потребители, региональные газовые компании
Нефтехимические предприятия, крупные потребители и региональные газовые компании
Пропан, Бутан,
Этан, Пентаны,
Природный газ
Потребитель
Транспортировка газа от месторождения до потребителя
Ультразвуковой расходомер газа Q.Sonicplus
Notes: Технические характеристики ультразвукового счетчика

## Slide 29
  Дружественный интерфейс,
  Обучающий режим с имитацией процесса,
  Настраиваемая панель управления,
  База данных на несколько счетчиков газа,
  Расширенная диагностика счетчика,
  Многоуровневая система паролей для защиты от несанкционированного доступа
Программное обеспечение SonicExplorer®:
Ультразвуковой расходомер газа Q.Sonicplus

## Slide 30: Освоение производства в России:
Ультразвуковой расходомер газа Q.Sonicplus

## Slide 31
Вычисление расхода газа по ГОСТ, ISO, AGA;
Относительная погрешность вычисления расхода: < 0.01%;
Количество линий: до 7 шт.;
Частота входных импульсов: до 5 кГц;
Соединение с любыми типами расходомеров;
Совместимость с широкой линейкой приборов различных производителей
Контроль регулирующих устройств;
HART коммуникации, RS 232/485;
Зашита паролем от вмешательства;
Архивы измеренных и вычисленных параметров;
Независимые интерфейсы для подключения к вычислителю;
Программное обеспечение enSuite;
Вычислитель расхода газа enCore FC1

## Slide 32
Количество карт ввода вывода: до 7 ;
Встроенные Ex барьеры;
Количество коммуникационных портов: 16 шт.;
Протоколы общения по серийным портам:
  Modbus (ASCII, RTU), Uniform;
  Ethernet: - NTP, Modbus TCP, MMS, FTP, HTTP
USB порт на передней панели (для конфигурирования);
Внутренняя память: 2 Gb;
HART протокол;
Питание: 24В;
Мощность: от 5 до 12 Вт;
Т окр. среды: от -10°С;
Вычислитель расхода газа enCore FC1

## Slide 33
Измерение газа: С6+, С9+,
(расширенный состав по заказу)
Относительная погрешность: < 0.1%
Сходимость определения расч. величин: < 0.01%
Время одного анализа:
    для 6 компонентов 3 мин.
    для 9 компонентов 5 мин.
Количество каналов отбора проб: 5
Программное обеспечение в соответствии с ГОСТ 31371,
ГОСТ 31369, ГОСТ 26703,
Температура окружающей среды: - 60°C ÷ +55°C,
Потребляемая мощность: 18 Вт,
Газ носитель: гелий (аргон опц.)
Габариты: 370 мм х 370 мм
Основные характеристики:
Поточный газовый хроматограф Encal 3000

## Slide 34
Хроматографическая стойка подачи пробы
Хроматографическая стойка подачи пробы в обогреваемом боксе
Возможные варианты комплектации:
Поточный газовый хроматограф Encal 3000

## Slide 35
Система Quod – анализ нестандартный газовых смесей
Дополнительные аналитические модули для измерения:
Высшие углеводороды: от нонана до додексана;
Сероводород, сернистый карбонил, водяной пар, метанол;
Гелий, водород, кислород, азот и моноксид углерода (угарный газ);
Одоранты THT и TBM, метилмеркаптан и диметилсульфида (DMS);
Насыщенные углеводороды: из смеси с пропаном до н-пентана;
Ненасыщенные углеводороды: пропилен, пропадиен, I-бутен, 1-бутен, транс-2-бутена, цис-2-бутена и 1,3-бутадиен;
Доп. газ-носитель: аргон.
Расширенное измерение компонентов:
Поточный газовый хроматограф Encal 3000

## Slide 36
SCADA,
мониторинг
Хроматограф
Encal 3000
Q.Sonic plus
Вычислитель
enСore FC1
ПК оператора
Датчики Р и Т:
- ST800/700
- STT850/750
Комплексное решение по учету газа

## Slide 37
Регуляторы Давления Газа
(до 20 бар / класс 150)
HON 300 прямого
действия
HON 330 прямого
действия
HON 370 прямого
действия
HON 372 пилотного
типа
Серия 300
Регуляторы Давления Газа
(до 100 бар / класс 600)
HON 502
HON 503
HON 505
HON 512
R 200
Серия 500
R 100 до 350 бар / класс 2500
Регуляторы давления производства Honeywell

## Slide 38
Типы регуляторов: HON 300/330/370
Характеристики:
Быстрое время срабатывания,
Простое изменение заданных значений,
Выходное давление до 4 бар (в зависимости от главного клапана),
Требуется лишь малое Δp.
Пружинные регуляторы прямого действия

## Slide 39
Входное давление: до 100 бар,
Диапазон Рвых: 0,3 до 90 бар,
Фланцы: PN 40, ANSI 300/600
Пропускная способность KG: до 55000 м3/(ч*бар)
Размеры DN 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300,
Доступны версии со встроенным шумоглушением, а также с внешним шумопоглощающим патрубком,
Высокая пропускная способность благодаря конструкции осевого потока.
Регулятор Давления Газа HON 512 Пилотного типа

## Slide 40
Имеющиеся типы регуляторов:
HON 200/372 HON 402 HON 502/503/512 R100/R200
Характеристики:
Небольшое время срабатывания,
Подходят для широкого диапазона входного и выходного давления,
Выходное давление до 90 бар (в зависимости от основного клапана),
Высокая производительность,
Требуется определенный Δp.
Регуляторы пилотного типа

## Slide 41
Предохранительные Отсечные Клапаны
(до 100 бар / класс 600
HON 703 (704)
HON 720
HON 721
HON 711
BD 305
HSV 286
Серия 700
ПОК для передаточных станций в сети газоснабжения, для промышленных предприятий и электростанций,
Рабочее давление: до 100 бар, Высокая пропускная способность / малые потери давления благодаря конструкции осевого потока,
4 вида срабатывания: срабатывание при нехватке и превышению давления, электромагнитное срабатывание, ручное срабатывание,
Быстрое время срабатывания ≤ 0,3 с
Предохранительный Отсекающий
Клапан HON 711
Предохранительные клапаны производства Honeywell

## Slide 42
HON 330
HON 512
HON 711
Освоение производства новых изделий в 2017 – 2018гг.
Отдельные приборы
Комплексные решения по учету и редуцированию

## Slide 43
Аналитика
(2016)
Температура
(2014-15)
Кнопки управления
Крышка
Дисплей
Плата
Клемник
Датчик
Крышка
Беспроводные
датчики
(2016)
Уровень
(2015-16)
Давление, перепад давления
(2012-2013)
Многопараметрический
преобразователь
(2015)
С мембранными
разделителями
Общая платформа SmartLine для всех применений

## Slide 44: Освоение производства новых изделий в 2017 – 2018гг.
Датчики давления и перепада давления семейства SmartLine
Серии: ST 700 и ST 800,
Исполнения: STD (дифференциальное давления),
STA (абсолютное давление),
STG (избыточное давление).
Точность: до ±0.025%,
с возможностью выбора из ряда 0.1% 0.15% 0.25% 0.5%,
Межповерочный интервал: 5 лет,
Пожизненная гарантия: 15 лет,
Диапазон перестройки: 400:1 / 100:1,
Комплексная взрывозащита: EExd, EExia, EExna,
Минимальная температура
окружающей среды: -50оС

## Slide 45: Датчики семейства SmartLine серий ST700, ST800
100 % модульность конструкции и взаимозаменяемость элементов,
Контроль засорения импульсных линий, для серии ST800,
Данные конфигурации хранятся на плате при переносе на другой датчик,
Результаты калибровки хранятся в сенсоре (замена платы электроники не сбрасывает калибровку сенсора).

## Slide 46: Производство датчиков SmartLine серий ST700, ST800

## Slide 47
Спасибо за внимание!