## Slide 1
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
Технологическое развитие и импортозамещение.
Достижения, проблемы и пути их решения в ООО «Газпром добыча Надым»
Докладчик: генеральный директор
С.Н. Меньшиков

## Slide 2
2
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
Бованенковское
нефтегазоконденсатное месторождение
ЗАПАСЫ ГАЗА
~ 4,4 трлн. м3
2012 г.
2040 г.
775 газовых и газоконденсатных скважин

## Slide 3
Парк двигателей ДУ80Л1
ООО «Газпром добыча Надым»
Chart: 
Chart: 
| Работоспособен. Подконтрольная эксплуатация | В ремонте в АО «ТМ» | Исправен. Отремонтирован в АО «ТМ» | Работоспособен. Заменены РЛ 4 ст. КНД | Резерв
 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2
Работоспособен. Подконтрольная эксплуатация
9 ед.
В ремонте
в АО «ТМ» - 2 ед.
Исправен. Отремонтирован в АО «ТМ» - 3 ед.
Работоспособен. Заменены РЛ 4 ст. КНД – 3 ед.
Резерв - 0 ед.
ВСЕГО
17 ед.
ДУ80Л1
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 4
4
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
№ п/п | Объект / № ГПА | Зав. № ГТД | Дата обнаружения | Наработка с Н.Э. | Дефект | Состояние
1 | ГП-2 / ГПА 213 | Д2У800079 | 04.05.2014 при ТО | 2601 | Повреждение РЛ ТВД | Выполнен ремонт, исправен
2 | ГП-2 / ГПА111 | Д2У800060 | 14.07.2014 при ТО | 4381 | Повреждение РЛ ТВД | Выполнен ремонт, исправен
3 | ГП-2 / ГПА114 | Д2У800063 | 14.07.2014 при ТО | 4247 | Повреждение РЛ ТВД | Выполнен ремонт, исправен
4 | ГП-2 / ГПА114 | Д2У801102 | 24.04.2015 АО при работе | 3030 | Обрыв РЛ 3 ст. КНД, повреждение проточной части | В ремонте
5 | ГП-1 / ГПА 13 | Д2У802124 | 20.08.2015 АО при работе | 2033 | Обрыв РЛ 3 ст. КНД, повреждение проточной части | В ремонте
Выход из строя ГТД ДУ80Л1
на Бованенковском НГКМ

## Slide 5
5
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
Проблемные вопросы эксплуатации
ГТД ДУ80Л1 производства
ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект»
Наличие конструктивно-производственных дефектов, приводящих к повреждению двигателей в процессе эксплуатации
Сложность обеспечения ДУ80Л1 запасными частями
Наличие различных ограничений режима работы ГТД

## Slide 6
6
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
Ход выполнения замены типа двигателей для ДКС ГП-3 БНГКМ с ДУ80Л1 на ПС-90ГП-25
Выполнена корректировка рабочей документации, в связи с необходимостью внесения изменений в общестанционные системы ДКС.
Выполнен заказ ГТУ-25П - потребность в 5 ед. ГТУ-25П изготовления АО «ОДК-ПМ» принята ООО «Газпром комплектация» со сроком поставки 30.09.2017 г.
Проводится работа по размещению заказа на комплект материальной части для переоборудования поставленных ГПА-25ДУ «Урал» под ГТУ-25П.

## Slide 7
7
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
Последствия коррозионного воздействия на НКТ и внутреннюю поверхность трубопроводов обвязки скважин
Коррозионные язвы вдоль сварного соединения
Коррозионные повреждения всей внутренней
поверхности изделия

## Slide 8
Организованные мероприятия и основные результаты
8
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Мониторинг технического состояния технологических трубопроводов методами неразрушающего контроля | Определены основные физико-химические механизмы, определяющие процессы коррозии;
Мониторинг физико-химических свойств пластовых флюидов | Произведена оценка масштабов проявления коррозионных процессов, определены объекты с наивысшей склонностью к коррозии
Научно-исследовательские работы | Разработаны рекомендации по организации системы противокоррозионной защиты для БНГКМ
Испытания образцов-свидетелей | Разработаны рекомендации по организации системы мониторинга для БНГКМ
Эксплуатационные испытания ингибиторов коррозии | Организованна временная схема ингибиторной защиты объектов БНГКМ
Контроль технического состояния подземного оборудования | Подобран ингибитор коррозии для БНГКМ

## Slide 9
Реконструкция Бованенковского НГКМ
9
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
В рамках реконструкции предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Создание противокоррозионной защиты (ингибиторная защита или использование коррозионностойких сталей на основании результатов технико-экономического сравнения)
2. Организация мониторинга коррозии для оценки принятой схемы противокоррозионной защиты
3. Устройство электохимзащиты обсадных колонн газовых скважин
4. Обеспечение дистанционного контроля средств ЭХЗ и коррозионного мониторинга

## Slide 10: Временная схема ингибиторной защиты
ГП-1
ГП-2
10
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 11
Динамика изменения температуры наружного воздуха на Бованенковском НГКМ
11
Chart: Температура воздуха, °С
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 12
Сокращение объёмов добычи газа БНГКМ в летний период 2016 года
12
Chart: 
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 13
Влияние ДКС 2-очереди
на производительность УКПГ
Chart: Температура окружающего воздуха, ˚C
| 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 0
ГП-2 (2 модуль) с ДКС 2-очереди | 0 | 22.032 | 22.032 | 33.048 | 33.048 | 44.064 | 44.064 | 55.08 | 55.08 | 64.08 | 64.08 | 74.76 | 74.76 | 85.44 | 85.44
ГП-2 (2 модуль) | 0 | 20.88 | 20.88 | 31.32 | 31.32 | 41.76 | 41.76 | 52.2 | 52.2 | 62.64 | 62.64 | 62.64 | 0
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
Notes: В качестве примера на данном слайде представлены зависимости производительности ГП Бованенковского месторождения от температуры окружающей среды на текущий летний сезон эксплуатации. Представленные данные были рассчитаны специалистами нашего Общества
В соответствии с результатами данных расчётов и располагаемого давления газа на входе ЗВН в летний период 2016г. максимальная пропускная способность УКПГ составляет 63,3 млн м³/сут (при работе шести ТН).
Соблюдение всех требований к товарной продукции обеспечивается на первом модуле при температуре воздуха не выше 17 ˚C, на втором модуле и на ГП-1 – при температуре воздуха не выше плюс 14 и 16 ˚C.
(При дальнейшем повышении температуры наружного воздуха (в виду дефицита охлаждающей способности АВО газа и ТДА) c целью обеспечения условий транспорта газа необходимо, последовательно сокращать производительность ГП отключая ТН.
Температура наружного воздуха оказывает влияние на температурный режим работы АВО газа ДКС-1 и 20ВХ-1, через систему рекуперативных теплообменников 20Т-1, 20Т-2 на температуру НТС и температуру транспорта газа.
При определении проектной производительности принята максимальная температура наружного воздуха !!!(12,4?)!!!, что значительно ниже фактической температуры воздуха в летний (жаркий) период эксплуатации.
При фактическом оснащении ГП-1,2 повышение среднесуточной температуры наружного воздуха выше значений полюс 14˚C сказывается на пропускной способности УКПГ БНГКМ.
Ограничение пропускной способности вызвано повышением температуры НТС выше минус 20˚C и повышением температуры транспорта газа выше минус 2 ˚C. С целью снижения температуры НТС при увеличении температуры наружного воздуха необходимо увеличить хладопроизводительность ТДА путем увеличения отношения давлений на турбине ТДА ( πт ).)

## Slide 14
14
Обеспечение устойчивости добывающих скважин в особо сложных геокриологических условиях п-ова
Карта типизации БНГКМ по сложности мерзлотных условий – по итогам оптимизации выполнен перенос 8 кустовых площадок
Теплоизолированная лифтовая труба
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 15
15
Термокейс изготавливается из стальных труб разного диаметра по технологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного пространства пенополиуретаном.
Производство ЗАО «Сибпромкомплект», г. Тюмень
Применение тампонажных материалов с низким коэффициентом теплопроводности, с использованием полых стеклянных микросфер
Применение теплоизолированного направления
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
Обеспечение устойчивости добывающих скважин в особо сложных геокриологических условиях п-ова Ямал

## Slide 16: Опасные экзогенные процессы и инженерная защита объектов обустройства месторождений п-ова Ямал
Участки опасных экзогенных процессов в зоне ГП-1, ГП-2 БНГКМ
Реализованы приоритетные мероприятия в 2014-2016 гг.:
механизированным способом на 12 участках собственными силами ООО «Газпром добыча Надым»;
с использованием технологии гидронамыва на 3 участках силами ЗАО «Уренгойгидромеханизация» в рамках капитального ремонта
Выявлено более 100 участков с различной степенью риска потери надежности инженерных сооружений
16
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 17
Деятельность ПАО «Газпром» в области импортозамещения
17
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 18
Отсутствие положений, определяющих порядок актуализации Перечня критических позиций;
18
Проблемные моменты реализации программы импортозамещения
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 19
Отсутствие положений, определяющих порядок актуализации Перечня критических позиций;
Предоставление информации о наличии на рынке аналогов МТР отечественного производства возложено на технических специалистов ДО;
19
Проблемные моменты реализации программы импортозамещения
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 20
Отсутствие положений, определяющих порядок актуализации Перечня критических позиций;
Предоставление информации о наличии на рынке аналогов МТР отечественного производства возложено на технических специалистов ДО;
Отсутствие источников финансирования опытно-промышленных испытаний нового оборудования;
20
Проблемные моменты реализации программы импортозамещения
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 21
Отказ проектировщиков осуществлять ТЭС замены импортного оборудования на отечественные аналоги на безвозмездной основе;
Необходимость доработки ранее выпущенной проектной документации
22
Проблемные моменты реализации программы импортозамещения
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 22
Результаты реализации программы импортозамещения в 2015-2016 гг.
Импортное оборудование | Отечественные аналоги
Станки "EFCO Maschinenbau Gmbh" | Станки ЗАО "ПКТБА", г. Пенза
Приточно-вытяжные комплексы производства «Gold» и «Арктика» | Кондиционеры КЦКП производства ООО «Веза»
Щитовая продукция импортного производства «GE Industrial Solutions» | оборудование ООО «ПУ «Казаньэлектрощит»
Оборудование связи производства «INDUSTRONIC» и «Motorola» | Оборудование ООО "Группа Индустриальных технологий" и ОАО "Калугаприбор"
Общезаводское оборудование производства «Ariston» и «Grundfos» | Оборудование ЗАО "ЭВАН" г. Нижний Новгород и «Московский насосный завод № 1»
22
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

## Slide 23
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Технологическое развитие и импортозамещение.
Достижения, проблемы и пути их решения в ООО «Газпром добыча Надым»
Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»