## Slide 1
Оптимальное управление системами ПКЗ с применением специализированного ПО «СТРАЖ» ЗАО «Трубопроводные Системы и Технологии»

## Slide 2: ПО «СТРАЖ» является расчётно – аналитическим блоком подсистем коррозионного мониторинга
Подсистемы коррозионного мониторинга

## Slide 3
Область применения и назначение
Область применения
Назначение
Использование специалистами Защиты от коррозии в повседневной производственной деятельности на объектах различных производственно – технологических комплексов
Оптимальное управление средствами ЭХЗ;
Оперативное реагирование на нештатные ситуации;
Планирование и обоснование затрат на ТОиР средств ЭХЗ;
Поддержка принятия управленческих решений;
Использование при ПНР и коррозионных обследованиях объектов.

## Slide 4
Базовый функционал
расчет показателей защищенности объекта;
построение математических моделей, описывающих взаимное влияние объектов защиты, режимов работы элементов системы ПКЗ и внешних факторов, влияющих на коррозионные угрозы;
построение моделей объекта защиты с определением влияния режимов работы СКЗ и отказов любого элемента системы ПКЗ на величину показателя защищенности в любой точке контроля;
решение многокритериальных задач по оптимизации работы средств ЭХЗ с целью снижения коррозионных угроз и увеличения ресурса элементов ПКЗ;
выполнение прогноза изменения параметров и режимов работы средств ЭХЗ на требуемый горизонт расчета ;
определение текущего состояния и остаточного ресурса оборудования и элементов системы ПКЗ.
ПО «СТРАЖ» расширяет базовый функционал локальных узловых станций ЛУС-ТСТ в ПКМ-ТСТ и обеспечивает решение следующих аналитических задач:

## Slide 5
Математическое обеспечение
Аддитивная модель (Ф.К. Фатрахманов):
U1=Aст1+A11I1 +A21I2+…+An1In;
U2=Aст2+A12I1 +A22I2+…+An2In;
…….………….…..
Uk=Aстk+A1kI1 +A2kI2+…+AnkIn
где:
U – потенциал i-ой точки, i=1;2;…k;
Ij – ток j-й УКЗ, j=1; 2; … n;
Ank –коэффициенты влияния j–й СКЗ на суммарную разность потенциалов в точке измерения, определяемые методом наименьших квадратов, i=1;2;…k;
Aст – стационарный потенциал в i-той точке трубопровода, включающий наложенный потенциал неопределенных источников, i=1;2;…k.
Модели токораспределения системы ЭХЗ:

## Slide 6
Математическое обеспечение
Umax1≥Aст1+A11I1 +A21I2+ … +An1In ≥ Umin1
Umax2≥Aст2+A12I1 +A22I2+ … +An2In ≥ Umin2
…….………….…..
Umaxk≥Aстk+A1kI1 +A2kI2+ … +AnkIn ≥ Umink
0 ≤ Ij ≤ Сj , где:
Umax.i и Umin.i - максимально допустимые и минимальные защитные потенциалы i-ой точки, i=1;2;…k;
С j – верхнее ограничение по току.
Задача определения оптимальных режимов СКЗ сводится к минимизации выходной мощности всех СКЗ, используемых для защиты объекта, при соблюдении ограничений на разности потенциалов и формулируется следующим образом:
Метод оптимизации представляет собой одну из разновидностей симплекс метода для оптимизации целевой функции

## Slide 7
Исходные данные

## Slide 8
Интерфейс ПО
1
2
4
3
5
6
6.1
5.1
4.1
3.1

## Slide 9
Выбор баз данных

## Slide 10
Визуализация данных
Генерация форм представления расчетных данных

## Slide 11
Выполнение базового функционала

## Slide 12
Построение математических моделей

## Slide 13
Ограничения для СКЗ и КИП

## Slide 14
Проведение процедуры оптимизации

## Slide 15
Оценка технического состояния и остаточного ресурса элементов системы ПКЗ

## Slide 16
Преимущества ПО
В ПО «СТРАЖ» реализованы требования, позволяющие расширить границы его использования:
  Возможность работы с любыми производителями ПДКМ, смежными информационными и управляющими системами;
  Модульность построения архитектуры;
  Ручной ввод данных при необходимости расчета дополнительных объектов, не охваченных СКМ;
  Сопровождаемость – обеспечение возможности расширения функционала системы, внесения изменения в ПО, установки обновлений для всех пользователей;
  Адаптируемость - возможность изменения при вводе в эксплуатацию нового технологического оборудования;
  Эргономичность – минимизация усилий пользователей по подготовке исходных данных, применению ПО и оценке полученных результатов.

## Slide 17
ВЫВОДЫ
В ПО «СТРАЖ»:
  Разработаны методики и алгоритмы автоматизированного построения математических моделей сложных протяженных и разветвленных систем ЭХЗ объектов магистральных трубопроводов и промышленных площадок;
  Решены многокритериальные задачи оптимизации режимов работы средств ЭХЗ и повышения эффективности;
  Реализованы методики и алгоритмы определения технического состояния, остаточного ресурса, прогноза изменения параметров оборудования системы ПКЗ;
  Реализован инструмент поддержки принятия управленческих решений специалистов Защиты от коррозии.

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЗАО «ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, 77
Телефон/Факс: +7 (495) 647-03-07
E-mail: info@pipe-st.ru
URL : www.pipe-st.ru