## Slide 1
www.ssoftm
www.neftegas.ssoft24.com 8(800) 250-01-40
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПЕРЕХОДОВ «СКЗП»,
КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

## Slide 2
www.ssoft24.com
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
Система «СКЗП»предназначена для контроля концентрации взрывоопасного газа внутри футлярного пространства перехода с последующей выдачи аварийно-предупредительной сигнализации о состоянии газопровода (утечках газа в защитных футлярах газопровода).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Система «СКЗП» устанавливается в местах пересечения или сближения газопровода ближе 50м с железнодорожными путями и автомобильными дорогами общего пользования I-IV категории.

## Slide 3
www.ssoft24.com
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
Система соответствует разрешительной документации СТО «Газпром газораспределение» 2-2.1-249-2008, СТО Газпром 2-3.5-454-2010, инструкция №ЦПИ-22 от 17.03.2005 ОАО «РЖД».
Автоматическая выдача аварийных-предупредительных сигналов о возможных утечках газа эксплуатирующей организации и дежурным по железнодорожным станциям.
Возможность применения совместно с системой дистанционного управления запорной арматуры «АСДУЗА» для аварийного закрытия запорной арматуры при превышении допустимого уровня загазованности.
Метрологическая точность оборудования.
Автономная работа в течении 2-х лет без замены элементов питания.
Контроль доступа «свой/чужой» к оборудованию системы.

## Slide 4
www.ssoft24.com
СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

## Slide 5
www.ssoft24.com
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ «СКЗП»
СКЗП – Х – ХХ – ХХХ – Х – ХХ*
1 2 3 4 5 6 , где
1 – система контроля загазованности переходов;
2 – вариант электропитания (А – автономная, С – сетевая);
3 – тип установки (ВС – на вытяжной свече, ГК – на газовом ковере);
4 – условный проход (ДУ) вытяжной свечи (от 50 до 300 мм), в случае установки на газовый ковер обозначение – 000;
5 - вариант размещения и эксплуатации, (В – взрывоопасная, Ш – шкафная);
6 - при наличии в комплектации системы диспетчерского центра (персональный компьютер, программное обеспечение, устройство доступа в сеть) обозначение – ДЦ.

## Slide 6
www.ssoft24.com
МОДИФИКАЦИИ «СКЗП» ПО ТИПУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
И МЕСТУ УСТАНОВКИ/ЗОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ

## Slide 7
ТИП УСТАНОВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ: в ГАЗОВОМ КОВЕРЕ
ОСОБЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ:
Установка датчиков загазованности в газовом ковере.
Размещение шкафа телеметрии во взрывобезопасной зоне.
СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ 220В
СКЗП-С-ГК-000-Ш

## Slide 8
ТИП УСТАНОВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ: в ГАЗОВОМ КОВЕРЕ
ОСОБЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ:
Установка датчиков загазованности в газовом ковере.
Размещение шкафа телеметрии во взрывобезопасной зоне.
АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ
СКЗП-А-ГК-000-Ш Solar

## Slide 9
ТИП УСТАНОВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ: в ГАЗОВОМ КОВЕРЕ
ОСОБЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ:
Установка датчиков загазованности в газовом ковере.
Размещение шкафа телеметрии во взрывоопасной и взрывобезопасной зонах.
АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ
БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ
ЕМКОСТИ
СКЗП-А-ГК-000-Ш

## Slide 10
ТИП УСТАНОВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ: на ВЫТЯЖНОЙ СВЕЧЕ ДУ 50
ОСОБЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ:
Установка датчиков загазованности на вытяжной свече с диаметром условного прохода 50 мм.
Размещение шкафа телеметрии во взрывоопасной зоне.
СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ 220В
СКЗП-С-ВС-050-В

## Slide 11
ТИП УСТАНОВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ: на ВЫТЯЖНОЙ СВЕЧЕ ДУ 50
ОСОБЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ:
Установка датчиков загазованности на вытяжной свече с диаметром условного прохода 50 мм.
Размещение шкафа телеметрии во взрывоопасной зоне.
АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ
СКЗП-А-ВС-050-В Solar

## Slide 12
ТИП УСТАНОВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ: на ВЫТЯЖНОЙ СВЕЧЕ ДУ 50
ОСОБЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ:
Установка датчиков загазованности на вытяжной свече с диаметром условного прохода 50 мм.
Размещение шкафа телеметрии во взрывоопасной зоне.
АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ
БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ
ЕМКОСТИ
СКЗП-А-ВС-050-В

## Slide 13
ФОТО С ОБЪЕКТОВ

## Slide 14
ФОТО С ОБЪЕКТОВ

## Slide 15
СОГЛАСОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИИ СКЗП

## Slide 16
СЕРТИФИКАТЫ

## Slide 17
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

## Slide 18
www.ssoft24.com
Фактический адрес:
300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, дом. 30
Служба технической поддержки:
8-800-250-01-04 (звонок по России бесплатный)
e-mail: support@ssoft24.com
Отдел продаж:
(4872) 70-05-82
e-mail: sales@ssoft24.com
www.neftegas.ssoft24.com

## Slide 19
www.ssoft24.com
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!