## Slide 1: Анализ теплогидравлической эффективности геликоидных теплообменников.

## Slide 2: Проблемы аппаратов предыдущих поколений
Габариты
Образование отложений
Трудоёмкость обслуживания
Образование отложений
Необходимость
регулярных чисток
Дороговизна комплектующих
Теплопотери

## Slide 3: Геликоидные аппараты Форсел

## Slide 4: Сравнение габаритов
расход 30 т/ч
х 12-15 раз
х 4-6 раз
расход 20 т/ч

## Slide 5: Сравнение габаритов
200 кг vs 40 кг
Котельная в пос. Шушары, ООО «Петербургтеплоэнерго», 1,15 ГКал

## Slide 6: Сравнение габаритов
30 кг vs 500 кг
Котельная, АО «Кировский Завод»
теплоносители: пар/вода, 1.3 ГКал

## Slide 7: Сравнение габаритов. Упрощенный монтаж
Тепловой пункт, Coca-Cola HBS, Санкт-Петербург
Теплоносители: пар/гликоль
100 КВт

## Slide 8: Образование отложений
Работа на неподготовленной воде
Эффект самоочистки
Замедление скорости образования при постоянных нагрузках
Снижение потребляемой энергии насосов на прокачку теплоносителей

## Slide 9: Образование отложений
Chart: 
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6
Потери | 8 | 15 | 19 | 26 | 30 | 39
Потери тепловой энергии, %
Толщина отложений солей жесткости, мм
Зависимость потерь
от толщины отложений
Chart: Компенсационный температурный напор
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6
КТО | 0 | 9 | 18 | 23 | 35 | 43 | 64
ПТО | 0 | 6 | 11 | 19 | 28 | 34 | 64
Форсел | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | 23
Компенсация тепловых потерь, %
Толщина отложений солей жесткости, мм

## Slide 10: Образование отложений
Chart: Показатель теплогидравлической эффективности E (критерий Кирпичева)
| 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
КТО | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.59 | 0.39
ПТО | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.5 | 0 | 0
Forcel | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.84
↓ 48,24%
Теплогидравлическая эффективность
↓19,6%
↓ 58,15%

## Slide 11: Образование отложений. Примеры
ГВС, Котельная в пос. Шушары
ООО «Петербургтеплоэнерго»
ГВС, Котельная в г. Ижевск
ГУП «ТПО ЖКХ УР»

## Slide 12: Обслуживание
Низкая регулярность чисток (в 2-3 раза реже ПТО и КТО)
Минимальное количество расходных комплектующих
Малое фиксированное время простоя
Невысокая стоимость реагентов
3 варианта способов очистки
Отсутствие необходимости узкоспециализированных навыков

## Slide 13
Chart: Зависимость накладных расходов (условные ч/ч) от мощности аппаратов
| 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
Forcel | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.2
КТО | 20 | 20 | 24 | 44 | 56 | 64
ПТО | 4 | 6 | 12 | 24 | 44 | 52
Прямая зависимость
Фиксированная (до 3 ч)
Квт
Обслуживание. Чистка аппаратов

## Slide 14: Обслуживание. Замена уплотнителей
10 … 150 шт
1 000 – 3 500 руб.
2 шт
до 1 000 руб.

## Slide 15: Обслуживание. Примеры
1 шт vs 8 шт
ЦТП, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ТГК-1)
теплоносители: вода/вода

## Slide 16: Общий экономический эффект
Chart: РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ
| Цена | Эксплуатация (1 цикл)
Форсел | 22 | 5
ПТО | 26 | 60
КТО | 40 | 80
совокупная стоимость владения: в 10-20 раз ниже.
20 000 – 60 000
стандартные аппараты
1 000 – 5 000
аппараты Форсел

## Slide 17: Резюме
Малая металлоемкость - низкая себестоимость.
Малое время простоя во время сервисных работ вследствии упрощенного технического обслуживания.
Возможность использования в стесненных условиях.
повышенная энергоэффективность
высокий КПД
компактность
и простота
установки
полный цикл производства
гарантия и сервисное обслуживание
полное импортозамещение
Существенное снижение затрат на сервисное обслуживание (до 80%)
Транспортировка и монтаж без применения грузоподъемников.
Снижение затрат на электроэнергию и топливо.

## Slide 18: Спасибо за внимание!
Павилион G.
Стенд E7.2