## Slide 1
Аппаратура радиоактивного каротажа ФГУП «ВНИИА» на основе управляемых нейтронных генераторов и оборудование для нефтегазовой геофизики

## Slide 2: Всероссийский НИИ автоматики им. Н.Л. Духова (ВНИИА)
Основан в соответствии с Постановлением СМ СССР № 825-354 от 5 мая 1954 г., входит в состав ядерного оружейного комплекса Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Харитон Юлий
Борисович
трижды Герой Социалистического Труда, академик,
инициатор создания ВНИИА
Духов
Николай Леонидович
трижды Герой Социалистического Труда, первый директор, научный руководитель, главный конструктор
ВНИИА
ВНИИА сегодня:
Численность – 5 825 чел., из них 182 доктора и кандидата наук
Объем работ на 2016 г. – 17,5 млрд.руб.
Чистая прибыль на 2016 г. – 2,5 млрд.руб.
Среднемесячный доход на одного сотрудника в 2016 г. – 105 тыс. руб.
Площади:
земельные участки – 313,7 тыс.кв.м
здания – 241,0 тыс. кв.м.

## Slide 3
Направления конверсионной деятельности ВНИИА
Программное обеспечение и оборудование для АЭС, ТЭС и сложных промышленных производств
Датчики давления для АЭС и нефтяной промышленности
Нейтронные генераторы для урановой и нефтяной геофизики, медицины, космических исследований и обнаружения ВВ
Радиационные детекторы и мониторы для систем физической защиты секретных объектов
Оборудование для исследования быстропротекающих процессов
Оборонная отрасль
Гражданская отрасль
Контрольно-измерительные приборы для ядерного оружия
Автоматические устройства для ядерного оружия
Системы подрыва и нейтронного инициирования ядерных зарядов
Системы измерения нейтронного потока
Оборудование для физических измерений
3

## Slide 4: Нейтронные генераторы и аппаратурные комплексы на их основе
Выпускаются для различных областей применения, включая:
каротаж нефтегазовых и урановых скважин;
контроль технологических процессов промышленных производств, сертификация продукции;
обнаружение и идентификация ядерных материалов, взрывчатых и отравляющих веществ;
нейтронная терапия;
нейтронная радиография и томография;
исследования по физике ядерных реакторов и критсборок;
научные исследования, в том числе исследования планет Солнечной системы.
Нейтронные генераторы разработки ВНИИА имеют уникальные характеристики:
нейтронный выход до 1011 нейтр./с;
длительность импульсов излучения от 0,01 мкс до 10 мс;
частоты повторения импульсов от одиночных до 10 кГц.
Более чем 2500 нейтронных генераторов и аппаратурных комплексов нейтронного каротажа поставлены потребителям в России, США, Великобритании, Германии, Китае, Японии, Италии, Израиля, Индии, Республике Корее и в других странах.

## Slide 5
Особенности новых видов геофизической аппаратуры, разработанной во ФГУП «ВНИИА»
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ:
Замена импортного оборудования без снижения качества
исследований
Максимальная локализация производства (г. Москва)
Использование отечественных материалов и
комплектующих
Низкая стоимость за счет комплексного применения
новых научно-технических решений
Реализована Программа научно-технического сотрудничества 2014-2016 гг. в части геофизической аппаратуры
Созданы новые комплексы
Организация-производитель: ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»
Реализована Программа научно-технического сотрудничества 2014-2016 гг. в части геофизической аппаратуры
Созданы новые комплексы
Организация-производитель: ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
Получение основных характеристик нефтегазоносных объектов на всех этапах: разведка, бурение, добыча, доразведка и интенсификация добычи из скважин старого фонда

## Slide 6: Научно-технические основы создания аппаратуры радиоактивного каротажа нового поколения
Переход в скважинной геофизической аппаратуре от химических источников ионизирующих излучений к экологически безопасным нейтронным генераторам.
Реализация методов радиоактивного каротажа на самом современном уровне.

## Slide 7
Аппаратурно-методический комплекс на основе портативного нейтронного генератора для определения плотности и минерального состава горных пород методом импульсного нейтронного гамма-спектрометрического каротажа АИНК-ПЛ

## Slide 8: Аппаратура импульсного нейтронного гамма-спектрометрического каротажа АИНК-ПЛ
Назначение:
Определение элементного состава пород и текущей нефтегазонасыщенности коллекторов независимо от минерализации в нефтегазовых скважинах.
Решаемые задачи:
Определение элементного и минералогического состава горных пород;
Определение объемной плотности горных пород;
Определение пористости горных пород;
Определения насыщенности коллекторов;
Определение положения ВНК, ГНК, ГЖК.
Особенности:
Проведение исследований в обсаженных и необсаженных
вертикальных и наклонных скважинах;
Применение управляемого импульсного нейтронного
генератора;
Применение метода ГК-С;
Применение уникального сцинтилляционного детектора
гамма квантов ─ бромид лантана (LaBr3).

## Slide 9
Возможность прироста запасов УВ на старых месторождениях за счет выявления пропущенных залежей аппаратурой ГИС нового поколения;
Повышение геологической информативности методов промысловой геофизики;
Повышение подтверждаемости прогнозных моделей для таких формаций, как Тюменская и Ачимовская свиты;
Снижение рисков бурения низкопроизводительных эксплуатационных скважин в переходных зонах
Прибор АИНК-ПЛ
Моделирование месторождений
Поиск пропущенных залежей
Повышение добычи
Прирост запасов
Возможности аппаратуры АИНК-ПЛ

## Slide 10
Преимущества применения аппаратуры АИНК-ПЛ
Область и задачи применения | Перспективы применения | Потенциальный экономический эффект
Определение насыщения и минералогии при всех видах работ | Повышение достоверности оценки коэффициента насыщения пласта нефтью и газом; | Получение более достоверных петрофизических и гидродинамических моделей
Повышение качества выделения нефтенасыщенных пропластков | Повышение точности определения интервалов перфораций | Снижение затрат на первичную подготовку нефти и на утилизацию попутной воды; Снижение затрат на РИР;
 | Выявление пропущенных залежей | Стоимость дополнительных по разрезу скважины запасов Стоимость новой скважины
Импортозамещение | Экономия за счет отказа от импортного дорогостоящего оборудования | Разница в стоимости услуг ГИС
Использование в стандартном комплексе ГИС | Значительное повышение информативности стандартного комплекса ГИС | Корректировка запасов, корректный расчет объектов обустройства и соответствующих капвложений

## Slide 11: Основные технические характеристики аппаратурного комплекса АИНК-ПЛ
Технические характеристики | 
Диапазон измерения объёмной плотности | 1,7 - 3,0 г/см3
Основная погрешность измерения плотности | не более 6%
Определяемые элементы породы | Si, Mg, Ca, Al, Cl, O, C, S, H и др.
Погрешность определения элементов породы | не более 5%
Диапазон определения массовых долей ЕРЭ: для калия – К для тория – Th и урана – U(Ra) | Более 0,3% 1 ÷ 200 ppm
Тип нейтронного генератора | ИНГ – 062
Выход нейтронного генератора | 2,5∙108 нейтр./с
Длина | 4300 мм
Диаметр максимальный | 102 мм
Тmax | 120 0С
Рmax | 60 МПа
Время работы генератора, не менее | 300 ч

## Slide 12: Метрологическое обеспечение АИНК-ПЛ (метрологический центр Газпром Георесурс)
Состав метрологического обеспечения АИНК-ПЛ:
Расчетные базы стандартных спектров;
Поправочные коэффициенты по результатам математического имитационного моделирования;
Калибровочные коэффициенты по результатам физического моделирования на стандартных образцах плотности, насыщения, нейтронных характеристик и естественной радиоактивности
Состав моделей метрологических центров РФ:
Модели карбонатного водонысыщенного пласта с пористостью от 1 до 30% – 4 шт.
Модели терригенного водо-нефтенасыщенного пласта с пористостью от 13 до 36% – 7 шт.
Доломитные модели водонасыщенного пласта с пористостью от 13 до 24% – 2 шт.
Модели пластов ООО «Газпром георесурс», г. Раменское МО:
Модели карбонатного водонысыщенного пласта с пористостью от 0,8 до 36% – 3 шт.
Модели терригенного водо-нефтенасыщенного пласта с пористостью от 36% – 3 шт.
Модели ГСО-ЕРЭ содержания массовых долей калия, тория и урана – 6 шт.

## Slide 13: Программный комплекс интерпретации данных ИНГК-С

## Slide 14: Результаты опытно-промышленных исследований в открытом стволе
Месторождение Западной Сибири
Фрагмент планшета
опытно-промышленных испытаний
Цель заказа:
Определение плотности, вещественного состава и насыщения горных пород по данным каротажа АИНК-ПЛ
Условия измерения:
Открытый ствол: диаметр скважины 215,9 мм
Характеристика исследуемых пластов:
Интервал заказа включает в себя отложения мячковского, серпуховского (верхний интервал), тульского, турнейского ярусов и бобриковского горизонта (нижний интервал) среднего и нижнего карбона
Заключение:
Насыщение в интервале 1848,4-1849,6 м: σ=2,39 г/см3; Кп=9,0%; Кн=56,7%;
Насыщение в интервале 1335,2-1359,6 м: σ=2,36 г/см3; Кп=10,4%; Кн=36,4%
Результат испытаний:
интервал испытаний 1843-1853 м: приток нефти с пластовой водой

## Slide 15
Пример планшета обработки данных метода ИНГКС с методами открытого ствола (Западная Сибирь).
НЕФТЬ, Кп-19,1%
Вода, Кп-15,7%
Вода, Кп-16,6%

## Slide 16: Сопоставление АИНК-ПЛ с лучшим аналогом Litho Scanner
АИНК-ПЛ | Характеристики | Litho Scanner (Schlumberger)
Fe, Si, Mg, Ca, Al, Cl, O, C и др. | Определяемые элементы породы | Fe, Si, Mg, Ca, Al, Cl, O, C и др.
4,3 | Lприбора, м | 4,27
102 | Dmax, мм | 114
120 | Тmax, ̊C | 175
60 | Pmax, МПа | 138
120 | Масса прибора, кг | 166
свободное | Расположение в скважине | прижимное
LaBr3 | Применяемый детектор | LaBr3
2 | Кол-во детекторов | 1
ИНГК-С, ГК-С | Применяемые методы | ИНГК-С
Litho Scanner
АИНК-ПЛ

## Slide 17: Опытно-промышленные испытания АИНК-ПЛ
Повышает:
уровень радиационной безопасности;
уровень геологических знаний о минералогическом строении разреза (локальные реперы, детальная корреляция, условии осадконакопления и т.п);
Эффективность оценки пропущенных залежей;
Комплекс АИНК-ПЛ позволяет определять: (открытый и обсаженный ствол)
объемную плотность горных пород;
концентрации породо- и флюидообразующих химических элементов и делать выводы по минералогическому составу горных пород;
интегральную и дифференцированную естественную гамма-активность;
текущую нефтегазонасыщенность;

## Slide 18: Аппаратура АИНК-73С-2 для определения вещественного состава и нефтенасыщенности для боковых стволов
НАЗНАЧЕНИЕ: определение элементного состава пород, текущей нефтегазонасыщенности коллекторов и объемной плотности
Технические характеристики | 
Тип нейтронного генератора | ИНГ-063
Определяемые элементы породы | Fe, Si, Mg, Ca, Al, Cl, O, C, S, Gd, H, Na
Основная погрешность измерения плотности | не более 6%
Диапазон определяемых концентраций | U: (Ra), Th: 1-200 ppm K: ≤0,3 %
Зенитный угол, max | 75 °
Общая длина | 4300 мм
Диаметр | 73 мм
Рабочая температура | 120°С
ОСОБЕННОСТИ:
определение основных параметров пласта за одну спуско-подъёмную операцию за счет комплексирования ядерно-физических: спектрометрического, интегрального и естественной радиоактивности методов каротажа
исследование боковых стволов нефтегазовых скважин с внутренним диаметром не менее 89 мм

## Slide 19
НАЗНАЧЕНИЕ: Экспресс-анализ в полевых условиях
образцов керна с целью:
  Определение содержания в образцах Fe, Si, Mg, Ti, Mn, Al, Ca, Cl, Na, C, O, Gd, S, H
с помощью анализа гамма-спектров неупругого рассеяния
быстрых нейтронов и радиационного захвата (n,γ) тепловых
нейтронов.
Результаты анализа могут использоваться для петрофизической настройки программы обработки данных каротажа АИНК-73С-2, АИНК-89С-2.
Преимущества:
  Инновационность, отсутствие зарубежных аналогов;
  Работа в полевых условиях;
  Мобильность установки;
  Высокая чувствительность.
Аппаратурно-методический комплекс нейтронно-радиационного элементного анализа образцов керна
Нейтронный генератор ИНГ-07
Гамма-детектор
Образец (внутри замедлителя)
Технические характеристики | 
Поток нейтронного генератора , н/с, не менее | 1∙108
Диапазон частот следования импульсов, Гц | 400-10000
Время анализа, мин: не более | 20
19

## Slide 20
Система многопараметрических исследований скважин в процессе бурения СМИС-172-Б

## Slide 21: Система многопараметрических исследований скважин в процессе бурения СМИС-172-Б
ИНГК-C-172-Б: Модуль ИНГК-С
МПГ-172-Б: Модуль питания
МУП-172-Б: Модуль управления пульсатором
МП-172-Б: Модуль питания ИНГК-С
МПИ-172-Б: Модуль памяти и измерения ( ГК, Инклинометрия)
ВИКПБ-172-Б: Модуль ВИКПБ
Назначение:
контроль проводки наклонно-направленных и горизонтальных участков скважины;
литологическое расчленение разреза.
Система СМИС-172-Б обеспечивает оперативную передачу данных от скважинной части аппаратуры к наземной по гидравлическому каналу связи с использованием телеметрической системы и сохранение их во внутреннюю энергонезависимую память скважинной части комплекса для последующего чтения и обработки.

## Slide 22
Схема скважинной части комплекса

## Slide 23: Технические характеристики СМИС-172-Б
Технические характеристики | 
Передача данных | Гидравлический канал
Потребляемая мощность | ~ 35 Вт
Определяемые параметры ИНГК-С | Элементный состав, плотность, пористость, насыщение
Диапазон измерения УЭС | 1-200 Ом∙м
Диапазон измерения ГК | 0…250 ± 15% мкР/ч
Диапазон измерения Зенитный угол Азимутальный угол | 0° - 180° 0° - 360°
Тmax/Pmax | 120 °С / 80 Мпа
Вес | 1200 кг
Длина | ~ 19 м
Диаметр | 172 мм
Время работы модуля ИНГК-С в автономном режиме | не менее 52 ч.
Тип ИНГ | 065

## Slide 24
Интервал 2539,0-2544,0:
Кпо=23,5%
Кн=40%
нефтенасыщен
Планшет с результатами интерпретации модуля ИНГК-С (фрагмент)
Вещественный состав:
-песчаники,
-алевролиты,
-глины, осложненными карбонатизированными и углистыми прослоями.
В интервале 2700-2726 отмечаются битуминозные глины.

## Slide 25
Планшет с данными ГИС, полученными в процессе бурения в режиме реального времени (слева) и из памяти системы СМИС-172-Б (справа)

## Slide 26
Сопоставление методов ГК и УЭС СМИС-172-Б
с методами ГК и УЭС кабельной аппаратуры МЕГА-3
компании «Тюменьпромгеофизика»
получены в
процессе
бурения
В результате сопоставления ГК СМИС-172-Б и ГК «ТПГ» наблюдается хорошая воспроизводимость методов, как в интервале глин, так и в интервалах песчаных разностей.
Сопоставление кривой УЭС СМИС-172-Б (зонд ВИКПБ, база – 2,3) с кривой УЭС «ТПГ» (зонд ВИКИЗ, база 2,0) показывает хорошую сходимость в глинах и низкоомных разрезах. В высокоомных продуктивных коллекторах расхождение показаний находится в пределах основной погрешности ВИКПБ.

## Slide 27: Опытно-промышленные испытания СМИС-172-Б
Особенности:
аппаратура оборудована модулем ИНГК-С;
сокращение времени строительства скважин на 4-8 %;
    возможность дополнения другими модулями (АК, БКЗ, азимутальный ГК).
Аппаратура каротажа в процессе бурения СМИС-172-Б позволяет определять:
пористость и плотность горных пород;
элементный состав горных пород ;
удельное электрическое сопротивление;
естественную гамма-радиоактивность горных пород;

## Slide 28
Автономная аппаратура для каротажа на бурильных трубах СМИС-102-А

## Slide 29: Автономная аппаратура для каротажа на бурильных трубах СМИС-102-А
НАЗНАЧЕНИЕ: Определение пористости, глинистости, проницаемости и нефтегазонасыщения пластов в горизонтальных и наклонно-направленных скважинах
ИНКЛ-102-А: модуль инклинометра
ВЭМКЗ-102-А: модуль высокочастотного электромагнитного каротажного зондирования
МРГК-102-А: модуль резистивиметра и гамма-канала
МПП-102-А: модуль памяти и питания
БК-102-А: модуль бокового каротажа
Модуль ИНГК-С-102-А: модуль импульсного
нейтронного гамма-спектрометрического каротажа
Состав комплекса СМИС-102-А
Характеристики | СМИС-102-А | Горизонт-90 (АМК Горизонт) | Преимущества аппаратуры ГК «Росатом»
Скорость каротажа м/час Общая /детальная | ~ 800 ~ 70 | ~ 800 ~ 70 | Основной модуль РК – импульсный нейтронный гамма-спектрометрический каротаж (в отличие от ИННК у аналога). Позволяет получить элементный и минералогический состав породы. Остальные аналоги используют изотопный источник нейтронов в модуле РК.
Диаметр, мм | 108 | 90 | 
Модуль радиоактивного каротажа | ИНГК-С | ИННК | 
Сравнение прибора ГК «Росатом» с лучшим аналогом

## Slide 30: Состав комплекса СМИС-102-А

## Slide 31: Технические характеристики СМИС-102-А
Технические характеристики | 
Диаметр исследуемых скважин, мм | 120-245
Интервал рабочих температур комплекса, °С | 5 - 85
Максимально гидростатическое давление, МПа | 80
Максимальный диаметр комплекса, мм | 102
Длина комплекса, м | ≈18м
Масса комплекса, кг | 500
Время работы в автономном режиме, ч | 30
Допустимая интенсивность искривления скважины | 5º/10м
Измеряемый параметр: | Диапазон измерения
УЭС бк, Ом*м | 0,2-20000
ГК, мкР/ч | 1-250
Зенитный угол º | 0-120
Определяемые параметры ИНГК-С | Элементный состав, плотность, пористость, насыщение

## Slide 32: Результаты опытно-промышленных исследований СМИС-102-А. Волго-Уральский регион
Результаты интерпретации:
объемные содержания компонентов твердой составляющей породы – песчаник, алевролит, известняк, доломит, ангидрит, гипс, аргиллит гидрослюдистый и глинистые карбонаты (мергели);
объемные содержания в «скелете» кварца, полевых шпатов, кальцита, доломита, ангидрита, гипса, битума, гидрослюд и каолинита;
компоненты порового пространства – углеводороды, вода глин, фильтрат ПЖ и вода пластовая.

## Slide 33: Результаты опытно-промышленных исследований СМИС-102-А. Волго-Уральский регион
Результаты интерпретации:
объемные содержания компонентов твердой составляющей породы – песчаник, алевролит, известняк, доломит, ангидрит, гипс, аргиллит гидрослюдистый и глинистые карбонаты (мергели);
объемные содержания в «скелете» кварца, полевых шпатов, кальцита, доломита, ангидрита, гипса, битума, гидрослюд и каолинита;
компоненты порового пространства – углеводороды, вода глин, фильтрат ПЖ и вода пластовая.

## Slide 34
Сопоставление геофизических параметров аппаратурного комплекса СМИС-102-А с аппаратурой ОАО «БНГФ»
Сопоставление геофизических параметров ГК, БК, резистивиметрии, ИК с независимыми результатами, полученными ранее ОАО «БНГФ подтвердило достоверность и пригодность параметров СМИС к дальнейшей количественной интерпретации.

## Slide 35: Опытно-промышленные испытания СМИС-102-А
Особенности:
аппаратура оборудована модулем ИНГК-С на основе нейтронного генератора;
использование в ходе стандартной операции шаблонирования при подготовке к спуску колонны;
сокращение времени строительства скважин на 4-8 %;
    возможность дополнения другими модулями (АК, БКЗ, азимутальный ГК).
Аппаратура каротажа на бурильных трубах СМИС-102-А позволяет определять:
пористость и плотность горных пород;
элементный состав горных пород ;
глинистость;
проницаемость;

## Slide 36
Аппаратурно-методический комплекс на основе портативного нейтронного генератора для определения нейтронной пористости методом импульсного нейтронного каротажа для замены аппаратуры с изотопным источником АИНК-43П

## Slide 37: Аппаратура импульсного нейтронного каротажа АИНК-43П
НАЗНАЧЕНИЕ: проведение исследований в открытом стволе и обсаженных нефтегазовых скважин, в том числе через НКТ, методом ИННК по тепловым нейтронам.
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
Определение коэффициента нефтенасыщенности коллекторов;
Определение коэффициента водонасыщенной пористости;
Определение положения и перемещения флюидальных контактов.
ОСОБЕННОСТИ:
Повышение радиационной безопасности работ и снижение издержек использования ампульных источников за счет применения импульсного нейтронного генератора;
Увеличенный ресурс нейтронного генератора на ГНТ до 300ч;
Эффективное значение параметра «мертвое время» детекторов тепловых нейтронов менее 1 мкс.

## Slide 38
Технические характеристики | 
Диапазон определения водонасыщенной пористости, % | 1 – 40
Предел допускаемой основной относительной погрешности определения Кп, % | ±[6,3+2,3(40/Кп-1)]
Диапазон определения макроскопического сечения поглощения тепловых нейтронов Σа, 10-3 см-1 | 7,4-22,2
Предел допускаемой основной относительной погрешности определения Σа, % | ±3
Частота срабатывания генератора нейтронов, Гц | 600
Тип нейтронного генератора | ИНГ – 08
Выход нейтронного генератора | 1∙108 н/с
Длина | 3000 мм
Диаметр | 43 мм
Тmax | 120 0С
Рmax | 90 МПа
Время работы генератора, не менее | 300 ч
Основные технические характеристики аппаратурного комплекса АИНК-43П

## Slide 39: Сопоставление аппаратуры АИНК-43П с аппаратурой предыдущего поколения АИНК-43-50
Технические характеристики | АИНК-43-50 |  | АИНК-43П
Год выпуска |  | 1996 | 2016
Тип нейтронного генератора |  | ИНГ-10 | ИНГ-08
Тип нейтронной трубки |  | ВНТ | ГНТ
Поток генератора, 108, н/c |  | 1.7 – 0.4 | 1.0 – 0.85
Ресурс генератора при 100 °С, ч импульсный режим излучения (1.0*108, н/c), стационарный режим излучения (0.5*107, н/c) |  | 150 - | 300 800
Мертвое время детекторов, мкс |  | 2.5 | 0.8

## Slide 40: Результаты испытаний АИНК-43П
Площадь Асюльская
Cравнение коэффициентов пористости и нефтенасыщенности определенных комплексом ГИС в открытом стволе и при исследовании с АИНК-43П в колонне
Условия измерения:
диаметр скважины 245 мм, колонна ø 168 мм
Характеристика исследуемых пластов:
Интервалы измерений включают в себя пласты, представленные известняками, доломитами и глинистыми отложениями
Заключение:
пористость породы по данным АИНК-43П в колонне совпадает с пористостью по открытому стволу скважины,
текущая насыщенность коллекторов по АИНК-43П в неразрабатываемых пластах совпадает с начальной нефтенасыщенностью,
в разрабатываемых пластах различие начальной и текущей нефтенасыщенности связаны с обводнением пластов в результате их эксплуатации

## Slide 41: Результаты испытаний АИНК-43П
Площадь Софринско-Дзержинская
Определение пористости и нефтенасыщенности горных пород по данным каротажа с АИНК-43П;
Условия измерения:
диаметр скважины 245 мм; колонна ø 168 мм;
Характеристика исследуемых пластов:
Интервалы исследований включают в себя пласты, представленные известняками и глинистыми отложениями.
Заключение:
С АИНК-43П определен коэффициент текущей нефтенасыщенности горных пород. Сравнение с начальной нефтенасыщенностью по данным ГИС открытого ствола позволяет определить характеристики выработки пластов.
Вывод:
Пористость по НГК в открытом стволе и по ИННК совпадают

## Slide 42: Результаты испытаний АИНК-43П
Площадь Кудиновская
Выявление обводнения пластов разрабатываемого объекта
Условия измерения: диаметр скважины 245 мм, колонна ø 168 мм.
Характеристика исследуемых пластов:
Интервалы исследований включают в себя четыре терригенных пласта, находящихся в разработке. По каротажу открытого ствола все пласты содержали нефть.
Заключение:
По результатам ИННК два верхних пласта полностью обводнены, различие по ТАУ нефтеносных и водоносных пластов – более 20 %.
(170 мкс в водонефтенасыщенном пласте
на фоне 220 мкс в нефтеводонасыщенном)

## Slide 43: Опытно-промышленные испытания АИНК-43П
Повышает:
уровень радиационной безопасности;
Достоверность оценки пористости и нефтенасыщенности
Комплекс АИНК-43П позволяет определять: (обсаженный ствол)
Нейтронная пористость горных пород;
текущую нефтенасыщенность;
Для повышения радиационной безопасности и повышения информационных возможностей импульсного нейтронного каротажа рекомендуется замена аппаратуры радиоактивного каротажа с изотопным источником на аппаратуру АИНК-43П.

## Slide 44
Аппаратурно-методический комплекс импульсного нейтронного каротажа нефтегазовых скважин
через колонну насосно-компресорных труб
Состав аппаратурно-методического комплекса:
Скважинный прибор импульсного нейтрон-нейтронного каротажа Ø 43 мм;
Технологический прибор компенсированного акустического каротажа.
Решаемые задачи:
Исследование разрезов нефтегазовых скважин (в том числе, через НКТ) и подземных хранилищ газа;
Определение пористости и водородосодержания пластов методом импульсного нейтрон - нейтронного каротажа.
Исследование целостности цементного кольца без извлечения колонны насосно-компрессорных труб для определения степени разобщенности пластов в скважинах старого фонда, в том числе и выводящихся из эксплуатации (АИНК-43-600).
Особенности:
Одновременное исследование целостности цементного кольца и геологических свойств пласта
Решение сложной неоднозначной задачи экспрессного определения специфических дефектов цементирования (каверн) для большого количества эксплуатационных скважин

## Slide 45
Этапы работ
Поиск дефектов через НКТ
с помощью ИННК
НКТ не влияет на вид временных спектров ИННК, что позволяет обнаружить дефект цементиро-
вания
Проведено математическое моделирование физических полей для определения предельных возможностей поиска каверн в цементном кольце методом ИННК через НКТ.
Проведены работы с экспериментальным образцом на физических моделях для верификации результатов математического моделирования и определения метрологических характеристик ИННК-каверномера.
Проведены опытно – промышленные испытания предлагаемого метода оценки качества цементирования на скважинах
Выпущен научно-технический отчет

## Slide 46
Аппаратура импульсного
нейтрон-нейтронного каротажа
46
Технические характеристики | 
Диапазон измерения водонасыщенной пористости | 1÷36 %
Тип нейтронного генератора | ИНГ-08 (ресурс- 300 ч.)
Потребляемая мощность | 40 Вт
Количество измерительных зондов | 2
Длина | 3000 мм
Диаметр | 43 мм
ОСОБЕННОСТИ:
Аппаратура позволяет исследовать как ближнюю зону (цемент), так и дальнюю зону (пласт)

## Slide 47
Результаты математического моделирования сигналов ИНК в скважине с дефектами цементного камня типа «каверна»
генератор
нейтронов
каверна
прибор
ИННК
пласт
цементное
кольцо
обсадная
колонна
ближний
зонд
дальний
зонд
В случае заполнения скважины водой минерализации 30 г/л, максимальное изменение интеграла при эксцентрическом 15% для ближнего зонда и 19% для дальнего зонда.

## Slide 48
Скважинные испытания методики поиска дефектов цементного камня путем сопоставления данных ИНК и АКЦ
Скважина | ИННК | АКЦ | Откр. ствол | ПГИ | Итоговый планшет
709 Кудиновская | 6.lab | 709_akc.jpg | 709_КудиновскаяИННК.tiff | Исх_ГК_МЛ_терм.rar | Рис. 7
811 Неприковская | 811 Ю.-Неприковская 1360м.-1300м..LAB 811 Ю.- | 811_Южно-Неприковское_АКЦ_14.09.2016.jpg | 811.jpg | 811_term_500.tiff | Рис.8 Рис.9
127 Солгаевское | 127Сологаевскаяя.jpg | 127Сологаевская.bmp | 127Сологаевскаяя.jpg |  | Рис.10
5 Флеровское | 9.LAB 10.LAB | 5_акц.bmp | 5_С_Флеровское_ИННК_16092016.JPG | 5_Т_ГК_ЛМ_500.JPG | 
4 Б Лебяжинская | user.config.2016-08-10T07-45-50.5532161+04-00.LAB | 4_akc.jpg |  |  | Рис.11
6 Кожемякская | 08.lab | 6_Кожемякское_АКЦ+СГДТ_14.07.2016.jpg |  |  | Рис.12
Интерпретационным признаком предполагаемого дефекта цементного камня выбраны отрицательные аномалии скорости счета медленных нейтронов на обоих зондах с выходом каротажных диаграмм на постоянные значения. В данном случае выделенные по АКЦ частичные потери контакта «цемент-скважина» и «цемент – порода» совпадают с отрицательными аномалиями скорости счета ИННК. Однако, результаты каротажа открытого ствола в этих интервалах указывают на наличие каверн по каверномеру и наличие глинистых пластов по ГК и ПС.

## Slide 49: Аппаратура нейтронного каротажа АИНК-34
Технические характеристики | 
Макроскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов в пласте | 7÷30 c.u.
Тип нейтронного генератора | ИНГ-11-20-150 (на вакуумной нейтронной трубке)
Потребляемая мощность | 30 Вт
Количество измерительных зондов | 2
Температура окр. среды | 150°С
Длина Диаметр | 2500 мм 34 мм
ОСОБЕННОСТИ:
малый диаметр и малая длина скважинного прибора позволяют проводить исследования межтрубного пространства и исследования при высоких давлениях на устье скважин.
НАЗНАЧЕНИЕ: исследование действующих нефтяных и газовых скважин.

## Slide 50: Испытания АИНК-34 на скважине Оренбургского газо-конденсатного месторождения
В верхней части пласта (3) по изменениям скоростей счета можно судить об изменении скважинных условий, например появление эксплуатационной колонны, пакера и жидкости в затрубье.
В средней части пласта (2) значения ТАУ практически неизменны и близки к значениям ТАУ для чистого известняка, что свидетельствует о насыщении карбонатного коллектора преимущественно газом. Значения RAIT позволяет оценить пористость на уровне 15% по отношению к измерениям на моделях ЦМИС г. Раменское.
В нижней части пласта (1) наблюдается смена типа жидкости в скважине с жидкости на газ. Этот контакт отражается более чем 20 кратным изменением скоростей счета на первом и втором зондах. При этом на диаграммах ТАУ этот контакт практически незаметен, что свидетельствует о возможности исследовать нейтронные свойства пласта независимо от заполнения скважины. Для метода ННК-Т это невозможно.

## Slide 51
Мобильный рентгеновский комплекс для диагностики скважинных приборов и оборудования ТКРД181

## Slide 52: Аппаратура рентгенодиагностического комплекса ТКРД181
Технические характеристики | 
Энергия рентгеновского излучения | до 400 кэВ
Проникающая способность | до 60 мм Fe
Разрешающая способность | 100 мкм
Контрастная чувствительность | 1% (при просвечивании 50 мм Fe)
Диаметр контролируемых объектов | до 152 мм
Время получения рентгеновского снимка | до 15 мин.
НАЗНАЧЕНИЕ: контроль состояния скважинных приборов и оборудования
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ: метод рентгенографического неразрушающего контроля
ОСОБЕННОСТИ:
Регистрация рентгенографических изображений осуществляется на цифровой плоскопанельный регистратор
Обработка рентгенографических изображений осуществляется специализированным ПО

## Slide 53: Рентгеновский аппарат «РАПАН 400/200 ЗА» (ТРА184-01)
НАЗНАЧЕНИЕ: неразрушающий контроль в промышленности и технике
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ: рентгеновский аппарат с постоянным анодным напряжением на стеклянной или металлокерамической трубке
Технические характеристики | 
Анодное напряжение | 200..400 кВ
Анодная мощность | 100..200 Вт
Выход излучения | боковой, 70°  40°
Фокусное пятно | 1.5 мм
Максимальная толщина просвечиваемой стали, F = 700 мм, Te = 10 мин. на пленку D7 с Pb-экранами на пленку F8 с усил. экранами | 55 мм 85 мм
Масса аппарата / излучателя | 28 / 18 кг
Условия эксплуатации | -40..+40 °C

## Slide 54
Цифровой радиографический регистратор и АРМ оператора

## Slide 55: Примеры объектов неразрушающего контроля и их рентгенографических изображений

## Slide 56: Испытания на объектах

## Slide 57
57
Примеры рентгенографических изображений
объектов неразрушающего контроля
Пример изображения на мониторе оператора прибора АМК ГОРИЗОНТ 90-К4, полученного с цифрового регистратора «ЦИФРОВИЖЕН-300/100» при просвечивании рентгеновским аппаратом РАПАН 400/200 с рабочим напряжением 300 кВ.

## Slide 58: Опытно-промышленные испытания комплекса ТКРД181
Повышает:
Количество типов объектов неразрушающего контроля
Производительность неразрушающего контроля
Комплекс ТКРД181 позволяет определять:
Наличие механических повреждений корпусов и соединений скважинного оборудования;
Наличие обрывов проводов, целостность электрических соединений;
Степень износа деталей.

## Slide 59
Средство мониторинга сопутствующих техногенных магнитных полей на буровой установке и в колонне труб

## Slide 60
Скважинный магнитометр
НАЗНАЧЕНИЕ: Контроль фоновой магнитной обстановки по длине скважины. Мониторинг распределения сопутствующего магнитного поля по длине скважины при проведении исследований, и локализация участков с аномально сильным магнитным полем техногенного происхождения.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: Функционирование основано на использовании малогабаритных трехкоординатных датчиков Холла, работающих в широком температурном диапазоне.

## Slide 61: Скважинный магнитометр
Технические характеристики | 
Количество датчиков магнитного поля | 5
Количество датчиков температуры | 2
Тип датчиков | 3-х координатные, Холла
Диапазон измерения магнитного поля | от 0.1 мТл до 70 мТл
Обмен данными | по протоколу Манчестер-2
Линия связи | геофизический трехжильный кабель длиной до 5 км
Скорость спуска скважинного прибора | от 10 м/ч до 5000 м/ч
Рабочая температура | от -40 до 150 °C
Скорость записи | от 10 м/ч до 800 м/ч

## Slide 62: Средства измерения магнитных полей на буровой установке и в колонне труб
Миллитесламетр
Измерение индукции постоянного, переменного и импульсного магнитного поля
Диапазон измерения – от 0,001 до 200 мТл.
Длина кабеля зонда - не более 1,5 м.

## Slide 63: Средства устранения намагниченности бурового оборудования
Наименование показателя | Единица измерения | Номинальное значение | Предельное отклонение
Напряжение питания | В | 380 | +10,-15
Частота питающего напряжения | Гц | 50 | 0,4
Ток потребления от сети одного модуля (по каждой фазе) при максимальном выходном токе | А | 15 | не более
Длина кабеля подключения питания | м | 10 | 0,5
Режимы работы модуля | Автономный, ведущий, ведомый. |  | 
Количество модулей | 4 |  | 
Габаритные размеры модуля | мм | 920х650х350 | не более
Может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 30 до +40о С.
Мощный источник магнитных полей И100-19/4М

## Slide 64: Приемо-сдаточные испытания комплекта аппаратуры для устранения намагниченности бурового оборудования
Улучшает:
условия применения геофизической аппаратуры;
достоверность оценки исследуемых геофизических параметров;
Комплект аппаратуры позволяет:
Проводить исследования и устранять намагниченность бурового оборудования;

## Slide 65: Новые разработки геофизической аппаратуры в интересах топливно-энергетического комплекса России
В рамках Государственной Программы импортозамещения в ТЭК в 2015-2016 гг. разработаны и внедряются в производственные процессы новые виды геофизической аппаратуры.
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ НОВОЙ АППАРАТУРЫ:
«Каротаж в процессе бурения»
«Автономный прибор для каротажа на бурильных трубах»
«Аппаратура для определения плотности и элементного состава горных пород»
«Аппаратура для измерения пористости и водородосодержания»
«Комплексный многопараметровый прибор для исследования открытого ствола»
«Мобильный рентгеновский комплекс для диагностики скважинных приборов и оборудования»
«Комплекс оборудования для сейсморазведочных работ»
«Средство мониторинга сопутствующих техногенных магнитных полей в колонне труб»
В 2017 г. разработанная аппаратура успешно проходит опытно-промышленные испытания
Предложения
Определить объекты ПАО «Газпром» для проведения опытно-промышленных испытаний в 2018 г.

## Slide 66: Перспективные работы в интересах ПАО «Газпром» на период 2017-2019 гг.
Работы
(АИНК-34) Разработка малогабаритного прибора импульсного нейтрон-нейтронного каротажа для исследования действующих газовых скважин с лифтовыми трубами малого диаметра, письмо-запрос ООО «Газпром георесурс» о заинтересованности в данной аппаратуре № ВП-06/11/40-606 от 02.03.2015, отчет по результатам испытаний экспериментального образца на объектах ПАО «Газпром» № Т0563/39-2016 от 20.12. 2016. Планируемая потребность в 2017 г. – 4 шт.
(СГДТ) Разработка скважинного гамма-дефектоскопа-толщиномера с повышенной точностью измерения плотности цементного камня и возможностью работы в горизонтальных скважинах, письмо-запрос ООО «Газпром георесурс» о заинтересованности в данной аппаратуре № ВП-02/60/40-0478 от 09.02.2017, Планируемая потребность в 2017 г. – 20 шт.
(НГП) Разработка аппаратуры импульсного нейтронного каротажа для определения плотности и пористости без использования химических источников нейтронного и гамма излучения, письмо-запрос ООО «Газпром георесурс» № ВП-02/60/40-2056 от 08.06.2017. Планируемая потребность в 2017 г. – 10 шт.
Предложения
Включить перспективные НИОКР ФГУП «ВНИИА» в Программу НИОКР ПАО «Газпром» 2017 г. Проработать вариант проведения бесконкурсной процедуры закупки ОКР, включенных в Программу научно-технического сотрудничества ПАО «Газпром» – ГК «Росатом». Разработать дорожные карты внедрения перспективных разработок в производственные процессы ПАО «Газпром».

## Slide 67
Спасибо за внимание!