## Slide 1: ДИСТАНЦИОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТАНА НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Опыт эксплуатации и перспективные разработки.

## Slide 2: Группа компаний ПЕРГАМ
С 2002 года занимаемся разработкой и производством дистанционных лазерных детекторов метана, основанных на методе лазерной ИК спектроскопии.
В 2004 году осуществлена первая поставка вертолётного комплекса ДЛС-ПЕРГАМ в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
На сегодняшний день компания ПЕРГАМ производит:
комплексы на базе самолётов и БПЛА, автомобилей и вездеходов,
стационарные комплексы мониторинга технологических площадок, а также портативные устройства.
Россия
Швейцария
Италия
США

## Slide 3: Поиск утечек на линейной части МГ

## Slide 4
Дистанционные
Контактные
Традиционные
Новые методы
Методы контроля
Датчики, оптоволоконный кабель
Втд

## Slide 5
Перспективные технологии для дистанционного обнаружения утечек.
  1) Газоанализаторы с открытым оптическим трактом;
  2) Визуализация газа;
  3) Метод вторичной флуоресценции
  для группы тяжелых углеводородов.

## Slide 6
1. Газоанализаторы с открытым оптическим трактом.

## Slide 7
1. Газоанализаторы с открытым оптическим трактом.

## Slide 8
1. Газоанализаторы с открытым оптическим трактом.

## Slide 9: Варианты использования технологии
Начиная с 2002 года разработаны следующие варианты использования детекторов метана, основанных на методе лазерной ИК спектроскопии.
Оборудование для летательных аппаратов
- Вертолетного типа;
Самолетного типа;
Системы на БПЛА.
Оборудование для наземного поиска
- Стационарные системы;
- Ручные приборы;
- Автомобильная лаборатория.

## Slide 10: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ за 2018 год
Проведена модернизация аппаратно-программной составляющей комплекса по поиску утечек газа на квадрокоптере (LMC).
Разработана малогабаритная версия вертолётного прибора «ДЛС-ПЕРГАМ» повышенной чувствительности («ДЛС-АВИА G4») для установки на легкомоторные самолёты.

## Slide 11: «ДЛС-АВИА»
Разработан для облётов трассы МГ на вертолёте.
до 600 км в день
МИ-8, МИ-17, КА-26 и их модификации
составление экспресс-отчёта
используется при любых погодных условиях
Многолетняя успешная эксплуатация доказала высокую эффективность и достоверность обнаружения утечек.
США — 25 000 км Европа — 11 000 км
Австралия — 14 000 км
Казахстан — 24 000 км
ОБЛЁТЫ В 2018 ГОДУ

## Slide 12: УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ «ДЛС-ПЕРГАМ»
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
АО «Дальтрансгаз»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
ООО «Газпром трансгаз Казань»
ООО «Монолит»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ООО «Промгазинжиниринг»
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Notes: ДЛС-Пергам нет в следующих трансгазах:
- Краснодар
- Махачкала
- Санкт-Петербург
- Ставрополь
- Томск
- Уфа
- Ухта
- Беларусь
ДЛС-Пергам куплен, но им не начинали работать:
- Дальтрансгаз
- Сургут

## Slide 13: Пример обнаруженного дефекта

## Slide 14: Пример обнаруженного дефекта
Утечка найдена в следующих условиях:
Скорость обследования 110 км/ч
Высота полета 100 м
Глубина залегания трубы 1,5 м.
Диаметр отверстия 3 мм.
Угол наклона отверстия относительно горизонтального сечения – 11.5 град.

## Slide 15: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (G4) «ДЛС-АВИА»
Совместно с партнёрами — Уральским Заводом Гражданской Авиации, разработан комплекс для мониторинга МГ на базе самолета ДА-42
Патрулирование трассы МГ на самолёте. До 1400 км в день.
В 2018 году закончена разработка и проведены испытания четвёртого поколения прибора авиационного базирования для поиска утечек из подземных газопроводов.
В 4 раза уменьшился вес и габариты прибора.
Чувствительность увеличилась в 2.5 раза (со 100 ppm×m до 40 ppm×m на высоте 100 метров).
Быстродействие прибора увеличилось в 25 раз (с 0,5 сек до 0,08 сек).
Всё это помогло нам установить комплекс на легкомоторный самолёт, что удешевляет затраты на лётные часы.

## Slide 16: ИСПЫТАНИЯ «ДЛС-АВИА» G4
Возможность установки на любой пилотируемый летательный аппарат (преимущество малых габаритов и веса прибора).
Cessna 172
Cessna 206H
DA-42
Арай

## Slide 17
24 марта 2019 года проведены испытания модернизированной системы по параметру чувствительности относительно высоты полета.
ИСПЫТАНИЯ «ДЛС-АВИА» G4
Обнаружение утечки с высоты 300м – 12 м^3/ч

## Slide 18
ИСПЫТАНИЯ «ДЛС-АВИА» G4
Вид отображения утечки на АРМ оператора и визуализация положения по камере пилота

## Slide 19: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ за 2018 год
Создано четвёртое поколение прибора авиационного базирования для поиска утечек из подземных газопроводов с улучшенными техническими характеристиками.
Комплекс программ обработки данных об обнаруженных утечках модернизирован и внесен в единый реестр Российских программ для ЭВМ и БД.

## Slide 20: «ДЛС-ЛА»
Разработан для облётов трассы МГ на беспилотных летательных аппаратах.
до 300 км в день
БПЛА самолетного и вертолетного типа
составление экспресс-отчёта
используется при любых погодных условиях
Комплекс программ обработки данных об обнаруженных утечках модернизирован и внесен в единый реестр Российских программ для ЭВМ и БД

## Slide 21: «ДЛС-ЛА» — МОНОКРЫЛО
По просьбе Департамента ПАО Газпром (В.А. Михаленко) разработан cамолёт-БПЛА для обследования линейной части МГ.

## Slide 22: РЕЗУЛЬТАТЫ МВИ
В декабре 2017 года прошли успешные испытания беспилотного комплекса мониторинга ЛЧ МГ.
Комиссия рекомендовала комплекс с системой обнаружения метана к опытно-промышленной эксплуатации на объектах транспортировки газа ПАО «Газпром».

## Slide 23: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ за 2018 год
В течение года успешно проведены опытно-промышленные испытания комплекса беспилотного обследования магистрального трубопровода «ДЛС-ЛА».
ООО «Газпром трансгаз Москва»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Оборудование назначено к опытно-промышленной эксплуатации согласно протокола № 03/08/2-14 от 29 января 2019 года.

## Slide 25: Пример отображения положения утечки на АРМ оператора БПЛА

## Slide 26: «ДЛС-БПЛА» — ДВС
Обследование МГ с возможностью «зависания» над объектами.
300 км автономного полёта от одной заправки.
Система аварийной посадки и контроль зоны перед ЛА.
Высокие показатели грузоподъёмности и автономности благодаря ДВС.

## Slide 27: «ДЛС-БПЛА» — МУЛЬТИКОПТЕР
Обследование площадных объектов с помощью квадрокоптера.
высокая мобильность
быстрота обследования
ИСПЫТАНИЯ 2017 ГОДА
Елшанское УПХГ (ООО «Газпром ПХГ»)
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Газпром газораспределение Великий Новгород (Газпром Межрегионгаз)

## Slide 28: «ДЛС-БПЛА» — МУЛЬТИКОПТЕР

## Slide 29: «ДЛС-БПЛА» — МУЛЬТИКОПТЕР

## Slide 30: ЗАГАЗОВАННОСТЬ СВАЛОК
При помощи беспилотного комплекса в 2018 году успешно обследованы крупнейшие свалки Московского региона.
Автоматическое нанесение мест утечек на карту
Автоматизированные отчёты с указание концентрации

## Slide 31: … для более точного определения места утечки и детального документирования

## Slide 32: АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕГАЗ»
Разработан для обследования ЛЧ МГ вдоль трассы. В 100 раз чувстви- тельнее авиационного детектора.
крышный вариант
бамперный вариант
ИСПЫТАНИЯ 2017 ГОДА
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Самара»

## Slide 33: Портативные приборы

## Slide 34: РУЧНЫЕ ПРИБОРЫ
Дальность обследования до 30 м
Загазованность помещений
Эффективны и при наблюдении снаружи через оконное стекло
Передача всех данных обследования (с привязкой к координатам) на смартфон.

## Slide 35: РУЧНОЙ ПРИБОР (РОССИЯ)
В начтоящее время проводятся испытания ручного детектор а метана разработки компании ПЕРГАМ.
Дальность обнаружения 60 м
Чувствительность 5 ppm×m
Время отклика 0.1 сек

## Slide 36: Визуализация газа ИК-камерой
Предназначена для визуализации и детектирования выбросов газа. Определяет место утечки широкого спектра летучих углеводородов.

## Slide 37: Метод вторичной флуоресценции

## Slide 38: Метод вторичной флуоресценции
Собрана большая база данных по спектрам флуоресценции основных продуктов переработки нефти в зависимости от поверхности и времени разлива, что позволяет улучшить вероятность правильного обнаружения до 0,997 и распознавания до 0.986.

## Slide 39: Спасибо за внимание
Кудрявцев Святослав Анатольевич
Инженер исследователь отдела перпективных разработок
АО «Пеграм-инжиниринг»
154@pergam.ru
Tel 8 (915) 100 15 36