## Slide 1
Николай Павлович Скрябин
Начальник отдела автоматизации ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Об опыте проведения испытаний и внедрения новых образцов систем автоматизации на базе российских программно-технических средств
VII Петербургский Международный Газовый Форум

## Slide 2
2
Актуальность работ
VII Петербургский Международный Газовый Форум
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ Снижение зависимости от импорта технологий, оборудования, комплектующих, программного обеспечения иностранного производства и создание базы для развития автоматизированных систем управления на принципах малолюдных технологий
риски
Отсутствие опыта эксплуатации систем автоматики на базе российских программно-технических средств
следствие
Организация взаимодействия с производителями по доработке ПТС в соответствии с требованиями ПАО «Газпром»
Несоответствие российских ПТС требованиям
ПАО «Газпром»
решение
Испытания систем автоматизации на базе российских ПТС на технологических объектах ПАО «Газпром». Определение надежности систем при эксплуатации. Формирование унифицированные технических решений.
Разработка системы автоматизации на базе российских программно-технических средствах
Применение комплектующих российского производства;
Сокращение к минимуму использования оборудования иностранного производства
Унификация технических решений. Исключение проблем интеграции со смежными системами.

## Slide 3
3
Опыт эксплуатации систем автоматики
Для проведения испытаний опытных образцов систем автоматизации ООО «Газпром трансгаз Югорск» располагает технологическими объектами, удовлетворяющими как по типу ГТУ, так и по режиму транспорта газа с возможностью обеспечения «лидерной» наработки.
№ | показатели
1 | Общество эксплуатирует 1171 газотурбинных агрегатов
2 | Широкая номенклатура типов эксплуатируемого парка ГПА (более 20 типов с применением стационарных, авиационных и судовых ГТУ)
3 | В Обществе эксплуатируется 650 микропроцессорных систем автоматического управления ГПА.
Chart: 
| ЭЛНА | Алгостар | SUVIMAC | КВАНТ | SpeedtronicM2, М5 | МСКУ-СС-4510/5000 | МСКУ-СГ | А705-15-ххМ | Компас/СЦКУ | А705-15-хх
 | 2 | 15 | 23 | 33 | 36 | 70 | 115 | 186 | 215 | 476
Распределение САУ ГПА по типам
VII Петербургский Международный Газовый Форум

## Slide 4
4
Основные этапы испытаний
Работа по испытанию новых систем автоматизации организованна Департаментом (Н.Ю. Борисенко) и проходила в соответствии с Регламентом проведения испытаний опытных образцов систем автоматизации на объектах ПАО «Газпром».
Испытания систем проводилась комиссий под руководством Департамента (Н.Ю. Борисенко), включающей представителей:
Департаментов ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко, В.В. Черепанов);
Службы корпоративной защиты ПАО «Газпром»;
Дочерних обществ ПАО «Газпром» (ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой»);
Проектных институтов ООО «Газпром проектирование»;
Разработчиков и пэкиджеров ГПА (АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Газовые турбины», АО «КМПО», АО «АвиагазЦентр»);
Разработчика систем ПАО «Газпром автоматизация»
Иных производителей систем автоматики (ООО «Центр технологии автоматизации», ООО «Вега-Газ»).
Определение объекта для испытаний
Предоставление объектов испытаний
Разработка ТЗ
Предоставление технических требований с учетом требований ПАО «Газпром», нормативов РФ, опыта эксплуатации. Согласование ТЗ
Разработка ПМИ
Предоставление требований к методикам испытаний. Согласование ПМИ
1
2
5
3
8
7
4
Стендовые испытания
Участие в комиссии. Формирование требований по доработке систем
Подготовка к предварительным испытаниям
Подготовка технологического объекта к установке новой системы. Вывод объекта в ремонт. Участие в наладочных работах. Обучение специалистов
Опытная эксплуатация
Эксплуатация системы. Формирование требований по доработке систем с учетом удобства эксплуатации
Приёмочные испытания
Организация испытаний. Участие в комиссии. Формирование предложений по применению систем
Разработчик систем автоматизации: ПАО «Газпром автоматизация»
Изготовитель систем автоматизации: ПАО «Газпром автоматизация»
Выполнен полный цикл работ по разработке, испытаниям
Предварительные испытания
Формирование комиссии. Формирование требований по доработке систем
6
VII Петербургский Международный Газовый Форум

## Slide 5
5
Результаты испытаний
Наименование испытанных систем | Пройдённые этапы испытаний в соответствии с Регламентом |  |  |  | Разрешительная документация | Разрешение производителей ГТУ (ГПА) |  | Рекомендовано к применению на объектах ПАО «Газпром»
 | Стендовые | Предварительные | Опытная эксплуатация | Приёмочные |  | Наличие разрешения | Гип ГТУ(ГПА) | 
САУ ГПА «Неман-Р-20» | + | + | + | + | + | + | ПС-90, НК-36СТ | +
АСУТП КЦ «Неман-Р-КЦ» | + | + | + | + | + | * | * | +
САУ ГПА «Неман-Р-11» | + | + | + | + | + | + | ПС-90 | +
СПАиКЗ ГПА «КСПА-11» | + | + | + | + | + | * | * | +
САУ ГПА «Неман-Р-12» | + | • | - | - | + | + | ПС-90 | работа ведется
(*) - не требуется; (+) – пройдено; (•) - в процессе; (-) - планируются.
Системы прошедшие испытания на технологических объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск:
VII Петербургский Международный Газовый Форум

## Slide 6
6
Основные итоги испытаний
Chart: 
| САУ ГПА «Неман-Р» на базе ПТС «Фаствел» | АСУ ТП КЦ «Неман-Р-КЦ» на базе ПТС «Фаствел» | САУ ГПА «Неман-Р» на базе ПТС «ТЕКОН» | СПАиКЗ ГПА «КСПА» на базе ПТС «ТЕКОН»
Наработка с технологическим оборудованием | 59040 | 52632 | 4488 | 4488
Наработка за период эксплуатации | 21681 | 52632 | 1828 | 4488
Отказов, приведших или не приведших к аварийным остановам в 2016-2017 году не зафиксировано.
Опытные образцы САУ ГПА «Неман-Р», АСУ ТП КЦ «Неман-Р-КЦ» на базе ПТС «Фаствел», САУ ГПА «Неман-Р», СПАиКЗ ГПА «КСПА» на базе ПТС «ТЕКОН»:
обеспечивают надежную работу во всех режимах эксплуатации;
обеспечивают необходимое быстродействие;
позволяют осуществить все необходимые виды ограничений и защит;
соответствуют требованиям технических заданий, требованиям ПАО «Газпром», нормативным требованиям РФ;
рекомендованы к применению на объектах ПАО «Газпром».
(СПАиКЗ ГПА «КСПА-11»)
(САУ ГПА «Неман-Р-11»)
(САУ ГПА «Неман-Р-20»)
(АСУ ТП КЦ «Неман-Р-КЦ»)
VII Петербургский Международный Газовый Форум

## Slide 7
7
Выводы
VII Петербургский Международный Газовый Форум
В ходе испытаний и эксплуатации получен положительный опыт, который может быть использован для отработки новых решений по созданию систем управления на принципах малолюдных технологий, систем САУ ГПА с функциями диагностики технического состояния оборудования.

## Slide 8
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
VII Петербургский Международный Газовый Форум
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
E-mail:kans1@ttg.gazprom.ru