## Slide 1
Технические требования к автоматическим ГРС нового поколения
Есин Ю.И. – к.т.н., начальник Управления
ИТЦ «Орггазинжиниринг» ОАО «Оргэнергогаз»

## Slide 2
Газораспределительная станция

## Slide 3: Количество ГРС ПАО «Газпром» в 2015г. - 01.10.2016г.
 | 2015г. | 01.10.2016г.
Общее количество ГРС, ед. | 4235 | 4271
в т. ч. на балансе ПАО «Газпром», ед. | 3947 | 3982
Количество ГРС, находящихся в эксплуатации более 30 лет, ед. | 1379 | 1537
Степень загрузки ГРС, % | 21,09 | 20,52
Производительность: Проектная, млн. нм3/час Фактическая, млн. нм3/час | 200,21 41,09 | 202,22 41,49
Количество операторов ГРС, чел. | 8215 | 8336

## Slide 4
Количество ГРС с разбивкой по формам обслуживания
Chart: 
| Надомная | Периодическая | Вахтенная | Централизованная | Необслуживаемая
 | 2086 | 1270 | 577 | 316 | 17

## Slide 5: Основные типы ГРС, эксплуатируемых в ПАО «Газпром»
№ п/п | Тип ГРС | Количество, ед. | %
1. | АГРС | 878 | 21%
2. | БК ГРС | 436 | 10%
3. | Индивид. ГРС | 1046 | 24%
4. | «Ташкент» | 458 | 11%
5. | «Энергия» | 542 | 13%
6. | «Урожай» | 425 | 10%
7. | «Снежеть» | 126 | 3%
8. | «Кавказ» | 49 | 1%
9. | «Саратов» | 66 | 1%
10. | «Исток» | 67 | 2%
11. | «Газпроммаш» | 57 | 1%
12. | Прочие | 119 | 3%
 | Итого: | 4269 | 100%

## Slide 6: Экспертиза проектной документации (ПД) на капитальный ремонт ГРС ПАО «Газпром» 2013-2015гг.
№ п/п | Газотранспортное предприятие | Количество проектов |  |  | ИТОГО
 |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 
1 | ООО «ГТ Волгоград» | 0 | 2 | 2 | 4
2 | ООО «ГТ Екатеринбург» | 1 | 1 | 1 | 3
3 | ООО «ГТ Казань» | 4 | 6 | 7 | 17
4 | ООО «ГТ Краснодар» | 1 | 1 | 1 | 3
5 | ООО «ГТ Махачкала» | 0 | 0 | 3 | 3
6 | ООО «ГТ Москва» | 29 | 3 | 5 | 37
7 | ООО «ГТ Нижний Новгород» | 4 | 5 | 4 | 13
8 | ООО «ГТ Самара» | 5 | 13 | 6 | 24
9 | ООО «ГТ Санкт-Петербург» | 11 | 15 | 14 | 40
10 | ООО «ГТ Саратов» | 0 | 4 | 7 | 11
11 | ООО «ГТ Ставрополь» | 0 | 2 | 0 | 2
12 | ООО «ГТ Сургут» | 1 | 0 | 2 | 3
13 | ООО «ГТ Томск» | 4 | 4 | 5 | 13
14 | ООО «ГТ Ухта» | 3 | 3 | 10 | 16
15 | ООО «ГТ Уфа» | 4 | 5 | 3 | 12
16 | ООО «ГТ Чайковский» | 1 | 2 | 2 | 5
17 | ООО «ГТ Югорск» | 0 | 5 | 3 | 8
18 | ООО «Газпром ПХГ» | 0 | 0 | 1 | 1
 | ИТОГО | 68 | 71 | 76 | 215

## Slide 7
Предприятие | MMG-AM | Moscad | Super RTU | АПСТМ | Импульс | Каскад | Курск-НГ | Магистраль | СЛТМ-СК | СТН-3000 | УНК ТМ | ЭЛТА-ТМ | Прочие | Всего (кол-во систем), шт. | Кол-во ГРС, ед.
ОАО «ГТ Беларусь» | - | - | - | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | 223 | 226
ООО «ГТ Волгоград» | 34 | - | 19 | - | - | - | - | 23 | - | 22 | - | - | 27 | 125 | 230
ООО «ГТ Екатеринбург» | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | 4 | 22 | - | - | 97 | 291
ООО «ГТ Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | 198
ООО «ГТ Краснодар» | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | 14 | 354
ООО «ГТ Махачкала» | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 110
ООО «ГТ Москва» | - | - | 157 | - | 87 | - | - | 185 | - | 19 | - | 2 | - | 450 | 724
ООО «ГТ Н.Новгород» | - | 15 | - | 184 | - | 24 | 19 | 9 | - | 8 | - | - | 29 | 288 | 375
ООО «ГТ Самара» | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | 4 | 144 | 145
ООО «ГТ Санкт-Петербург» | - | 19 | - | - | - | - | - | 94 | - | 41 | - | - | 11 | 165 | 241
ООО «ГТ Саратов» | - | - | 25 | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 94 | 216
ООО «ГТ Ставрополь» | - | - | 20 | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | 261 | 370
ООО «ГТ Сургут» | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 12 | 58
ООО «ГТ Томск» | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 28 | - | 88 | 126
ООО «ГТ Уфа» | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | 138 | 146
ООО «ГТ Ухта» | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 70 | 34 | 24 | - | 9 | 148 | 174
ООО «ГТ Чайковский» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 | 136
ООО «ГТ Югорск» | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 15 | - | - | 27 | 61
ОАО «Чеченгазпром» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44
Итого: | 34 | 46 | 224 | 284 | 87 | 24 | 19 | 1222 | 70 | 276 | 63 | 30 | 84 | 2463 | 4225
Системы телемеханики в газотранспортных предприятиях ПАО «Газпром»
по состоянию на 01.10.2016г.

## Slide 8
Автоматическая ГРС нового поколения
Электрогенератор с
турбодетандерным приводом
Модуль регуляторов
на базе регулятора давления
НОРД
Ультразвуковой расходомер
УВИР «Контур»
Теплообменник
газоводяной
ТГВ
Фильтр-сепаратор
Центробежный ФСЦ
Узел одоризации БОЭ
с системой
микродозирования
Вход газа
Выход газа
Выход газа
Вход газа

## Slide 9: Технические требования к АСУ ГРС
Для автоматических ГРС технологический комплекс автоматизированной системы управления должен обеспечивать:
- мониторинг диспетчером ЛПУ МГ работы всех блоков и узлов входящих в состав ГРС;
- функцию передачи информации между автономными комплексами ГРС;
- автоматический выход на оператора ГРС и диспетчера ЛПУ МГ при нештатных ситуациях;
- контроль и управление подогревателями для обеспечения заданной температуры газа на выходе ГРС и автоматическую защиту подогревателей;
- контроль и управление регуляторами давления газа на основной и резервной линиях;
- автоматическую защиту системы редуцирования;
- управление одоризатора по суммарному расходу газа через ГРС;
- автоматическое аварийное включение вентиляции по сигналам загазованности;
- автоматический слив конденсата из пылеуловителей;

## Slide 10
Узел переключения

## Slide 11
Узел очистки газа
Сепаратор газовый вихревого типа
вход газа
выход газа

## Slide 12
вход газа
выход газа
Узел подогрева газа
Индукционный подогреватель газа

## Slide 13
Регулятор давления газа с функцией ограничения расхода с дистанционным управлением РГДУ-Р

## Slide 14
Модуль регулятор давления-ограничитель
расхода газа «ЛОРД-Р-25»

## Slide 15
Ультразвуковой расходомер

## Slide 16
Узел одоризации газа с использованием микропроцессорного блока впрыска одоранта

## Slide 17: Двустенная емкость для хранения одоранта

## Slide 18
Регулятор давления газа нового поколения РДНП-50 Кинематическая схема
1. Газопровод
2. Электроконтактный манометр
3. Баллон управляющего давления
4. Фильтр
5. Воздушный компрессор
6. ЭСК, повышающий управляющее давление
7. ЭСК, снижающий управляющее давление
8. Микропроцессор
9. Датчик давления
10. Мембрана
11. Шток
12. Цапфа
13. Ось
14. Корпус
15. Планшайба
16. Стержни
17. Хвостовик клапана
18. Клапан
19. Ребро направляющего кольца
20. Седло
21. Датчик давления
22. Расходомер

## Slide 19
Термостабилизирующий регулятор давления газа
1. Наружная труба
2. Винтовая головка
3. Камера энергетического разделения
4. Закручивающее устройство
5. Клиновый ползун
6. Крестовина
7. Устройство переброса и поворота горячего газа
8. Диафрагма
9. Диффузор

## Slide 20: Предложения
1. Разработать «Положение по эксплуатации автоматической ГРС»
2. Переработать существующее устаревшее издание 2001 года «Основные положения по автоматизации газораспределительных станций».
3. Разработать технические требования по ТДУ и их использованию на ГРС
4. Разработать типовые проекты и методические материалы для проведения квалификационных испытаний технологического оборудования ГРС
5. Разработать классификатор регуляторов давления газа на ГРС

## Slide 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!