## Slide 1: Технологии ООО “ЕВС”

## Slide 2
РАЗДЕЛ I – Общая информация о компании
РАЗДЕЛ II – Многостадийный ГРП
РАЗДЕЛ II – Повторный ГРП - технология «SpotFrac»
СОДЕРЖАНИЕ

## Slide 3
Общая информация о компании ООО “ЕВС”
РАЗДЕЛ I

## Slide 4: Информация о компании
2010: Учреждение компании в России
Ноябрь 2011: 1 флот ГНКТ
Апрель 2012: 6 флотов ГНКТ
2012: Право эксклюзивного дистрибьютора
в РФ и странах СНГ
технологии МГРП «Mongoose Multistage Unlimited»
Март 2013: 1 флот ГРП
Февраль 2014: 7 флотов ГНКТ
Головной офис ООО «ЕВС» г. Москва Административно – управленческий персонал – 25 чел
Филиал в Сургуте
Административный персонал– 41чел.
Бригады, инженерно-технический персонал– 292 чел.

## Slide 5
Типоразмеры ГНКТ от 1 до 2-3/8 дюйма
Услуги мини ГНКТ размера ¼ до 1-1/2 дюймаюйма
Промывка скважин и освоение азотом
Фрезерование, ловильные работы, услуги по глушению скважины
ГПП и кумулятивная перфорация
Операции по технологии «Plug and Perf»
Установка набухающих пакеров и мостовых пробок Установка цементных мостов
Резка НКТ/ОК
Услуги ГНКТ на суше и на шельфе
ОПЗ
Комплексные инженерные услуги
Интегрированные услуги
Бурение на ГНКТ (ЗБС)
“ГИС на ГНКТ “IntelleCT”
Радиальное бурение
МГРП на ГНКТ по технологии “Mongoose”

## Slide 6
OUR CUSTOMERS
НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
ЗАКАЗЧИКИ

## Slide 7
Услуги ГНКТ на суше и на шельфе

## Slide 8
Альтернатива
технологиям «Plug & Perf» и стандартным компоновок МГР с шарами
«Multistage»
РАЗДЕЛ II

## Slide 9: Содержание
Что такое Mongoose
Мировая и Российская статистика
Опыт проведения работ в РФ

## Slide 10: ЧАСТЬ I
ЧТО ТАКОЕ MONGOOSE?

## Slide 11: Что такое «Mongoose»?
Локатор муфт «Vulcan»
Пакер многоразового использования
Уравнительный клапан
Перфорационный патрубок
Плашки
Патрубок с перепускным клапаном
Аварийный разъединитель ГТ
Датчики давления и температуры устанавливаются над и под инструментом «Mongoose»

## Slide 12: Что такое сдвижная муфта ГРП?
Верх муфты
Переводник
Порты ГРП
Низ муфты
Срезные шпильки
Порты ГРП
Сдвижная часть
Наружная труба
Запорное кольцо
Низ муфты
Верх муфты

## Slide 13: Открываемая/закрываемая муфта
Закрытое положение
Открытое положение
Внутренняя сдвижная труба
(Выделен красным) сдвигается вниз

## Slide 14: Визуализация технологии «Mongoose»

## Slide 15
Сравнительный анализ стандартного заканчивания скважин с шарами/муфтами
Факторы выбора технологии |  | МГРП с применением разбуриваемых портов | МГРП с открывающимися/закрывающимися муфтами | МГРП по технологии "Мангуст"
1 | Сроки выполнения комплекса работ, час. | 232 | 146 | 96
2 | Равнопроходной ствол | НЕТ | ДА | ДА
3 | Возможность мгновенного вымыва проппанта при получении "СТОПА" во время проведения ГРП | НЕТ | НЕТ | ДА
4 | Снижение рисков, связанных с прихватами инструмента во время фрезерования портов МГРП | НЕТ | ДА | ДА
5 | Неограниченное количество стадий и добавление стадий в реальном времени | НЕТ | НЕТ | ДА
6 | Возможность закрытия портов после проведения ГРП | НЕТ | ДА | ДА
7 | Показания давления в зоне гидроразрыва в реальном времени | НЕТ | НЕТ | ДА
8 | Система многоразового использования. Возможность проведения селективного ГРП | НЕТ | ДА | ДА
9 | Повторная стимуляция скважины | НЕТ | НЕТ | ДА

## Slide 16: ЧАСТЬ II
СТАТИСТИКА

## Slide 17
Установлено более 91 106 муфт
Закончено скважин муфтами - 4 552
Проведено стадий 131 573
Максимально стадий проведено за 1 СПО - 93
Максимально спущено в одной скважине муфт - 116
40 Стадий за 24 часа
87 Стадий за 60 часов
1.86 миллиарда тонн пропанта закачено
4.4 миллиона пропанта закачено через один КНК “Mongoose”
4 817 промывки “СТОП”ов без дополнительных спусков
6158 метров максимальная глубина скважины по стволу
4607 метров максимальная глубина скважины по вертикали
18 000 км общих спусков ГНКТ
В октябре 2015 года – закачано 6 500 тонн пропанта на 52 стадии в одну скважину
Мировая статистика

## Slide 18: Статистика успешности активации муфт

## Slide 19
Установлено 188 муфт
36 ГПП
Более 200 стадий ГРП проведено
Максимально закачано 150 тонн проппанта за 1 стадию ГРП
Максимальная концентрация проппанта 1400 кг/м3
Закончено скважин муфтами – 16
7 СТОПов было бы вымыто без доп. СПО
Максимальное количество стадий на 1 скважине – 30
Максимальное количество ГРП в сутки – 7
Максимальное количество закаченного проппанта в 1 скважину - 1200 тонн
Максимальная глубина по стволу скважины – 4680 метров
Статистика в РФ

## Slide 20: ЧАСТЬ III
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В РФ

## Slide 21: Пример типовой скважины в ХМАО
Горизонтальный участок – 1000м
Хвостовик 114 мм
Глубина по вертикали – 2679 м
Глубина по стволу скважины – 4 000 м
Установлено 11 сдвижных муфт

## Slide 22: Минимальные требования к подготовке скважины
Совместный подбор скважины кандидата;
Согласование с Подрядчиком Планов работ для подготовки скважины (цементирование, спуск хвостовика, спуск НКТ);
Согласование с Подрядчиком инклинометрии горизонтального участка;
Шаблонирование хвостовика и НКТ;
Предварительная опрессовка лифта НКТ;
Наличие полнопроходного стингера.

## Slide 23: Распространенные ошибки при подготовке скважины заказчиком
Негерметичность стингера и/или НКТ;
Некачественный цементаж (цемент в хвостовике);
Непроход КНК в НКТ/хвостовике при спуске инструмента «Mongoose», как следствие, необходимо дополнительное СПО фрезы;
Расхождение фактической и планируемой инклинометрии;
Наличие посторонних предметов в горизонтальной части скважины после подготовки скважины;

## Slide 24: График параметров проведения работ

## Slide 25: График инициации при открытии/закрытии муфт
1. Открытие муфты
2. Тест на приемистость
3. Закрытие муфты
4. Опрессовка муфты

## Slide 26: Временной сценарий проведения работ
Пример проведения 11-го стадийного ГРП за 3 суток
Распространенные причины увеличения продолжительности операции:
Отсутствие подготовленного ствола скважины для проведения работ;
Отсутствие завоза необходимого количества проппанта и жидкости;
Отсутствие 24-часовй работы бригады ГРП.
(стадию ГРП можно проводить с периодичностью в 40 минут)
Chart: 
| ГРП | ГНКТ Mongoose | Шаблонирующий спуск и финальная промывка
 | 16.5 | 21.26 | 36

## Slide 27: Сравнительный анализ стоимости стандартного способа заканчивания и МГРП Мангуст
Chart: 
| 5портов | 6портов | 7портов | 8портов | 9портов | 10портов | 11портов | 12портов | 13портов | 14портов | 15портов
 | 0.11903 | 0.18422 | 0.237 | 0.26955 | 0.30676 | 0.33849 | 0.36588 | 0.38976 | 0.41076 | 0.43293 | 0.44598
Разница по стоимости в процентах по сравнению со стандартным МГРП

## Slide 28
Повторное ГРП – «SpotFrac»
РАЗДЕЛ III

## Slide 29: Сложности при повторном ГРП
Необходимость изоляции не стимулируемых интервалов во время ГРП
Проведение дополнительной перфорации
Требуется несколько стадий повторного ГРП за один подход
Технология повторного ГРП не приспособлена к Российским условиям

## Slide 30: КНК “SpotFrac”
Гидравлический якорь, манжетные уплотнения и перфорационный патрубок
Клапан ГРП/ГПП
Уравнительный клапан, многоразовый пакер и локатор муфт

## Slide 31: Проведение повторного ГРП
Многоразовый пакер не активирован
Порт ГРП закрыт
Гидравический якорь приведен в действие
2. Позиция перфорации
Перф.патрубок открыт
3. Позиция ГРП
Многоразовый пакер активирован
Порт ГРП открыт
Гидравлический якорь приведен в действие
Перф.патрубок закрыт
1. Спуск на НКТ/ГНКТ
4. Переход на следующий интервал

## Slide 32: Преимущества технологии SpotFrac
Временная изоляция не стимулируемых интервалов во время ГРП
Возможность проведения ГПП, если необходимо
Несколько стадий ГРП за одну СПО
Технология адаптирована под российские условия

## Slide 33
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
И ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!
EWS-RF@EWSHLD.COM
Тел.: +7 495 225 81 01
Факс: +7 495 730 53 26
Адрес: Москва,
Ул.Малая Пироговская
Д.14/1, 5 этаж