## Slide 1
ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ ГАЗПРОМ
О СОСТОЯНИИ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
НАЧАЛЬНИК ПО ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ Александр Николаевич Воробьев
г. Нижний Новгород, 23 мая 2018 года
Notes: Добрый день, уважаемые коллеги!

## Slide 2: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ДАТА ОСНОВАНИЯ предприятия
14 ноября 1960 года
 | РЕГИОНЫ присутствия | 16
 | ФИЛИАЛЫ, ед. | 25
 | МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, км. | 8 162
 | ГАЗОПРОВОДЫ ОТВОДЫ, км. | 5 404
 | ГРС, шт. | 376
 | КОМПРЕССОРНЫЕ ЦЕХА, шт. | 54
 | АГНКС, шт. | 15
 | ГАЗОПРОВОДЫ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, км | 156
 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ГАЗА, млрд. м3/год | 197,9
 | ПОДАЧА ГАЗА потребителям РФ, млрд. м3/год | 28,5
 | ПЕРСОНАЛ, чел. | 10 962
2
Notes: «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляет деятельность в 16-ти субъектах Российской Федерации.
Квалификация персонала, производственная инфраструктура, техническое состояние объектов газотранспортной системы в границах эксплуатационной ответственности, гарантируют выполнение установленных заданий.

## Slide 3: ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ ПКЗ
3
Chart: 
| 0-15 лет | 16-30 лет | 31-45 лет | 46 и более лет
Распределение трубопроводов по возрастной структуре | 740.806 | 1764.611 | 119.135 | 23.55
Chart: Структура СКЗ по сроку службы – 1953 ед.
| Ресурс не выработан | Ресурс выработан
 | 0.44 | 0.56
Chart: Основные конструкции изоляционных покрытий газопроводов - 13565,6 км
| Полимерное ленточное | Мастичное битумно-резиновое | Полимерное заводского нанесения | Комбинированное битумно-полимерное
 | 0.48047 | 0.44614 | 0.11688 | 0.026007
Notes: Изоляционные покрытия представлены в основном конструкциями на основе полимерных липких лент (48%) и битумно-резиновой мастики (44%). Также применены полимерные покрытия заводского нанесения и битумно-полимерные покрытия трассового нанесения, применяемые при переизоляции.
Основное оборудование ЭХЗ – станции катодной защиты характеризуются длительными сроками эксплуатации. Основной риск – отсутствие ЗИП и элементной базы для ремонта. Оборудование с выработанным заводским ресурсом подлежит процедуре технического освидетельствования и продления срока службы в соответствии с ПТЭЭП.
Сроки эксплуатации ВЛ 6(10) кВ смещаются к отметке в 30 лет. Требуемая надежность электроснабжения обеспечивается выборочными ремонтами на основании периодических осмотров и испытаний.

## Slide 4: КОРРОЗИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА
4
ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
Степень коррозионной опасности | Критерии оценки по СТО Газпром 9.2-002-2009 и СТО Газпром 9.4-023-2013 |  |  | 
 | Наличие коррозионных отказов | Скорость коррозии, мм/год | Глубина коррозионного дефекта, % | Наличие коррозионных факторов среды и техногенной опасности
Высокая (ВКО) | + | Более 0,3 | Более 15 | -
Повышенная (ПКО) | - | 0,1 ÷ 0,3 | 5 ÷ 15 | +
Умеренная (УКО) | - | Менее 0,1 | Менее 5 | -
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
Chart: 13389,5 КМ
| ВКО | ПКО | УКО
13389,5 км | 1946.88 | 3138.85 | 8303.752
Chart: 
| ВКО | ПКО | УКО
54 КЦ | 0 | 54 | 0
Chart: 
| ВКО | ПКО | УКО
376 ГРС | 0 | 376 | 0
* - участки ВКО со скоростью свыше 0,3 мм/год по состоянию на 01.01.2018 г. отсутствуют
Notes: По состоянию на 01.01.2018 участки ВКО со скоростью свыше 0,3 мм на объектах Общества отсутствуют. По результатам шурфовок и коррозионного анализа за 2017 года максимальная скорость составила 0,26 мм/год. При этом общая протяженность всех выявленных участков с коррозионными проявлениями высокой опасности составляет – 1947 км. На площадках КС и ГРС показатели, характеризующие высокую скорость коррозии не зафиксированы.

## Slide 5: СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ С ВЫСОКОЙ КОРРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТЬЮ (ВКО)
5
Протяженность участков с высокой коррозионной опасностью – 1946,9 км
Участки со скоростью коррозии свыше 0,3 мм по состоянию на 01.01.2018 - отсутствуют
Chart: 
| свыше 20 до 29 лет | свыше 30 до 39 лет | свыше 40 лет
По сроку службы | 620.01 | 1249.56 | 77.31
Chart: По материалу изоляции
| Пленочное полимерное | Мастичное битумно-резиновое
По материалу изоляционного покрытия | 1769.65 | 177.63
Chart: По оборудованию для ВТД
| Оборудован для проведения ВТД | Не оборудован для провеждения ВТД
По возможности контроля ВТД | 1687.68 | 259.2

## Slide 6: СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТЬЮ. УЧАСТКИ ВЛИЯНИЯ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ.
6
Эксплуатационный контроль (ППР), УДЗ | 17
УКЗ | 112
Специальные коррозионные обследования , км. | 988,6
Замена оборудования для поддержания автоматического режима стабилизации защитного потенциала, СКЗ | 112
ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
по повышению надежности ПКЗ (итоги 2017 г.)
Минимальный защитный потенциал:
Поляризационный – минус 0,95 В
С омической составляющей – минус 1,05 В
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:
Отсутствие дистанционного контроля установок ЭХЗ;
Отсутствие на рынке измерительного оборудования с возможностью оперативной камеральной обработки результатов измерений
Chart: 
| Торбеевское | Починковское | Владимирское | Пензенское | Ивановское | Приокское
Общая протяженность участков г/п в ЗБТ , км | 287.5 | 230.35 | 221.27 | 185.58 | 43.9 | 20
Количество участков г/п в ЗБТ , шт | 12 | 16 | 12 | 10 | 4 | 1
КОЛИЧЕСТВО:
55 участков/988,6 км (7,4% общей протяженности)
(на 01.01.2018), в т.ч.:

## Slide 7: СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТЬЮ. УЧАСТКИ НА ПЕРЕХОДАХ ПОД ДОРОГАМИ
7
ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по повышению надежности ПКЗ (итоги 2017 г.)
7
О состоянии противокоррозионной защиты объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Эксплуатационный контроль ЭХЗ футляров, шт. | 1672
Специальные коррозионные обследования , км. | 221,6
Устранение непосредственных контактов «газопровод – футляр», шт. | -
Организация ЭХЗ футляров | 1672
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Наличие в эксплуатации футляров не имеющих изоляционного покрытия, защищаемых только средствами ЭХЗ.
Неоднозначность критериев для классификации «прямого» контакта и контакта через электролит.
Планируемый запрет на применение совместной (через регулируемую перемычку) ЭХЗ футляра с газопроводом в проектах НД.
Chart: 
| Приокское | Владимирское | Чебоксарское | Ивановское | Починковское | Арзамасское | Заволжское | Торбеевское | Кировское | Волжское | Пензенское | Семеновское | Сеченовское | Моркинское | Вятское | Пильнинское
Количество переходов г/п через а/д, шт | 244 | 222 | 219 | 214 | 178 | 161 | 147 | 112 | 89 | 87 | 78 | 77 | 74 | 58 | 29 | 26
Количество переходов г/п через ж/д, шт | 22 | 27 | 12 | 22 | 19 | 19 | 15 | 13 | 18 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2
КОЛИЧЕСТВО: 2217 переходов
2015 под автодорогами/ 202 под железными дорогами
(на 01.01.2018), в т.ч.:

## Slide 8: СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТЬЮ. УЧАСТКИ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ.
8
ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по повышению надежности ПКЗ (итоги 2017 г.)
8
О состоянии противокоррозионной защиты объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Эксплуатационный контроль защищенности водных переходов, шт. | 132
Проверка перекрытия зонами защиты установок ЭХЗ русловой части переходов (2 раза в год) | 132
Специальные коррозионные обследования, км. | 240,3
Обследования русловой части переходов, шт | 70
Установка дополнительных временных УКЗ, шт. | 1
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Низкое переходное сопротивление защитных покрытий пойменных и русловых участков из-за высокой поврежденности средствами балластировки.
Экстремальные параметры ЭХЗ на переходах и прилегающих сухопутных участках.
Chart: 
| Заволжское | Волжское | Приокское | Починковское | Чебоксарское | Владимирское | Кировское | Ивановское | Моркинское | Вятское | Пензенское | Сеченовское | Пильнинское | Торбеевское
Общая протяженность водных переходов , км | 76 | 73 | 56.46 | 51.3 | 41.8 | 41.2 | 27.85 | 25.48 | 19.3 | 16.2 | 7.58 | 3.8 | 0.2 | 0.2
Количество водных переходов , шт | 10 | 26 | 13 | 10 | 15 | 16 | 7 | 15 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2
КОЛИЧЕСТВО:
132 перехода/ 440,37 км
(на 01.01.2018), в т.ч.:
Notes: В 14 ЛПУМГ

## Slide 9: СТРУКТУРА ОБЪКТОВ С ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТЬЮ. УЧАСТКИ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
9
9
О состоянии противокоррозионной защиты объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Эксплуатационный контроль температуры, участок | 54
Уточнение границ участков с повышенной температурой эксплуатации | 54
Эксплуатационный контроль (ППР), УКЗ | 272
Коррозионные обследования , км. | 2 443
Применение высокотемпературных изоляционных материалов, км | 1643
ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по повышению надежности ПКЗ
Минимальный защитный потенциал:
Поляризационный – минус 0,95 В
С омической составляющей – минус 1,05 В
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Значительная протяженность участков с изоляционным покрытием не соответствующим температурным условиям, в т.ч. поврежденным.
Chart: 
| Кировское | Пензенское | Семеновское | Вятское | Владимирское | Ивановское | Приокское | Арзамасское | Моркинское | Чебоксарское | Пильнинское | Починковское | Сеченовское | Заволжское | Торбеевское | Волжское
Количество участков, шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8
Общая протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 60 | 60 | 84 | 120 | 120 | 133 | 180 | 180 | 180 | 210 | 240
КОЛИЧЕСТВО:
54 участка/ 1643 км (на 01.01.2018), в т.ч.:
Notes: Низко температурные пленки
Саратов Горький.

## Slide 10: СТРУКТУРА ОБЪКТОВ С ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТЬЮ. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДРУГИМИ СООРУЖЕНИЯМИ.
10
ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по повышению надежности ПКЗ
10
О состоянии противокоррозионной защиты объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Эксплуатационный контроль ЭХЗ, БСЗ | 366
Совместная проверка взаимного вредного влияния ЭХЗ пересекающихся сооружений | 1529
Коррозионные обследования, км. | 1071,8
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
по повышению надежности ПКЗ
Взаимодействие организаций при проектировании, строительстве и эксплуатации средств ПКЗ.
Различие требований ведомственных нормативных документов.
Chart: 
| Вятское | Пильнинское | Заволжское | Моркинское | Кировское | Семёновское | Торбеевское | Сеченовское | Владимирское | Арзамаское | Пензенское | Починковское | Чебоксарское | Приокское | Волжское | Ивановское
Количество пересечений | 4 | 5 | 17 | 19 | 21 | 36 | 48 | 53 | 86 | 87 | 87 | 119 | 179 | 185 | 264 | 319
Количество КИП (БСЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 37 | 9 | 0 | 2 | 105 | 42 | 145
КОЛИЧЕСТВО:
1529 пересечений с другими трубопроводами, в т.ч.:

## Slide 11: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТ НА УЧАСТКАХ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕНЦИАЛАМИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ УКЗ.
11
МГ Саратов – Горький. Оптимизация режимов работы соседних УКЗ
После установки временной УКЗ
До установки временной УКЗ
Uмин = - 0,95В
Uмин = - 1,37В
ВУКЗ
Notes: Подключение временной дополнительной УКЗ в точке минимального защитного потенциала.

## Slide 12: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТ 2017 ГОДА. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
12
Chart: 
Участок газопровода Ямбург-Елец 2 в пойме р. Рудня.
Протяженность участка с минимальными защитными потенциалами - 620м.
Результат применения ПАЗ: Устранение участков с минимальными защитными потенциалами;
Уменьшение режимов работы УКЗ - экономия электроэнергии..
МГ Ямбург-Елец 2
Временная УКЗ с протяженным анодом ПВЕК

## Slide 13: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
13
Chart: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (прогноз)
Протяженность ЛЧ на пониженном давлении, км | 0.888 | 0.874 | 0.866 | 0.9982 | 0.9999 | 0.9999
Chart: СУММАРНОЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ УСТАНОВОК ЭХЗ, тыс. час
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 прогноз
Столбец1 | 2.929 | 2.336 | 4.9398 | 1.604 | 0.986 | 2.7
– показатель состояния
системы ПКЗ;
– показатель качества
обслуживания систем ПКЗ.
– защищённость по протяженности;
– защищённость по времени;
– удельный показатель
протяженности зон ВКО.
То - суммарная
продолжительность внеплановых простоев;
Т - произведение суммарного
годового времени на суммарное
количество УКЗ и УДЗ.
Chart: УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗОН ВКО, отн. ед.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 прогноз
Столбец1 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0018 | 0 | 0

## Slide 14: ВЫВОДЫ
14
Риск образования коррозионных дефектов связан прежде всего с наличием в эксплуатации участков с дефектами типа отслоений на участках с пленочной полимерной изоляции трассового нанесения. Коррозионные процессы выявляются ВТД как уже развившиеся дефекты требующие ремонта. Максимальная скорость коррозии зафиксированная за время эксплуатации – 0,42 мм/год. По результатам шурфовок и коррозионного анализа за 2017 года максимальная скорость составила 0,26 мм/год.
Риск образования на участках со сквозными дефектами, в особенности на протяженных участках связан со снижением на них уровня защитных потенциалов вследствие ухудшения диэлектрических свойств прежде всего мастичной битумно-резиновой изоляции, а также ухудшением адгезионных свойств ленточных покрытий, разрушением элементов футеровки и появлением контактов металла газопроводов с балластирующими устройствами. Для таких участков важно обеспечение надежной ЭХЗ. Максимальная скорость коррозии в 2017 году составила 0,05 мм/год.
Пофакторный анализ коррозионного состояния позволяет разработать целевые противокоррозионные мероприятия по выявлению и уточнению опасности коррозии и предупреждению ее перехода в статус «высокая».

## Slide 15: ВЫВОДЫ
15
4. Проводимые опытные работы по включению временных дополнительных автономных установок ЭХЗ демонстрируют положительные результаты применения на участках с минимальными потенциалами снижая энергопотребление штатных УКЗ.
5. Получены положительные результаты применения протяженных электродов анодного заземления позволившие снизить нагрузку дополнительной УКЗ и обеспечить запас по регулированию выходного тока.
6. Проведенный комплекс мероприятий включающий проведение ремонта коррозионных дефектов и последующий диагностический контроль скорости коррозии в 2017 году позволил снизить долю участков со скоростью коррозии свыше 0,3 мм год до нулевого значения, что обеспечило повышение комплексного показателя защищенности газопроводов Общества с 0,9982 до 0,9999.

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Начальник ПО ЗоК
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Александр Николаевич Воробьев
16

## Slide 17: СТРУКТУРА ГАЗОПРОВОДОВ ПО РИСКАМ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
17
Chart: ПРИЧИНЫ
| Участки с пленочной изоляцией без сквозных дефектов ИП - масимальная скорость коррозии в 2017г. - 0,26 мм/год | Участки с минимальными защитными потенциалами и дефектами ИП - максимальная скорость коррозии в 2017г. - 0,05 мм/год | Участки со сквозными дефектами ИП и эффективной ЭХЗ - скорость коррозии в 2017 г. → 0,00 мм/год | Участки газопроводов без отклонений ПКЗ - скорость коррозии 2017 г → 0,00 мм/год
Столбец1 | 6094.265 | 47.06 | 72.7 | 7351.54
Периодические коррозионные обследования | 2443,449 км
Контрольные шурфовки по КО и ВТД | 2082 шт.
Выполнение ремонта ИП | 4322,78 м
Выполнение ремонта средств ЭХЗ | 55 объектов
Включение временных УКЗ | 2 шт.
Ухудшение адгезионных свойств ленточных покрытий трассового нанесения
Изменение диэлектрических свойств битумной изоляции
Низкая стойкость ранее применяемых изоляционных материалов к эксплуатационным нагрузкам
Снижение эффективности анодного заземления УКЗ
Notes: Риск образования коррозионных дефектов связан прежде всего с наличием в эксплуатации участков с дефектами типа отслоений на участках с пленочной полимерной изоляции трассового нанесения для которых ЭХЗ малоэффективна. Коррозионные процессы неконтролируемы и выявляются ВТД как уже развывшиеся дефекты требующие ремонта. Максимальная скорость коррозии зафиксированная за время эксплуатации – 0,42 мм/год. По результатам шурфовок и коррозионного анализа за 2017 года максимальная скорость составила 0,26 мм/год.
Риск образования на участках со сквозными дефектами, в особенности на протяженных участках связан со снижением на них уровня защитных потенциалов вследствие ухудшения диэлектрических свойств прежде всего мастичной битумно-резиновой изоляции (охрупчивание и растрескивание с отслаиванием от трубы), а также ухудшением адгезионных свойств ленточных покрытий, разрушением элементов футеровки и появлением контактов металла газопроводов с балластирующими устройствами. Для таких участков важно обеспечение надежной ЭХЗ. Максимальная скорость коррозии в 2017 году составила 0,05 мм/год.
Для повышения эффективности противокоррозионной защиты объектов общества в 2017 году выполнен ряд мероприятий, позволивших снизить долю участков со скоростью коррозии свыше 0,3 мм год до 0, что обеспечило повышение комплексного показателя защищенности с 0,9982 до 0,9999.
Периодические коррозионные обследования для локализации участков с неудовлетворительным состоянием изоляционного покрытия и низкой эффективностью ЭХЗ
Контрольные шурфовки для оценки коррозионного состояния по результатам КО и ВТД
Выполнение ремонта изоляционного покрытия по программам ТОиР ЛЧ МГ
Выполнение программ ремонта средств ЭХЗ

## Slide 18: ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
18
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
100
РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 года
0,9999
Интегральный
показатель защищенности, %
Комплексный показатель защищенности, отн.ед.
 | 2015 | 2016 | 2017
КОРРОЗИОННЫЕ обсл., км | 2 237 | 2 385 | 2 442,8
КР СТАНЦИЙ КЗ, шт. | 21 | 14 | 50
КР КИП, шт. | 144 | 150 | 208
КР ВЛ-10кВ, шт. | 5 | 20 | 54,9
МОНТАЖ ПЗУ, компл. | 150 | 670 | 1441
КР КРУН на ВЛ, шт. | 1 | 0 | 2
ПОДГОТОВКА персонала, чел. |  | 21 | 32