## Slide 1
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
Начальник управления 308/7
В.А. середёнок
Notes: Добрый день, уважаемые участники форума!
Разрешите от лица ПАО «Газпром» поприветствовать Вас на нашем круглом столе. Надеюсь, нам удастся вполне плодотворно поделиться интересной информацией.

## Slide 2: Направления развития газотранспортной системы
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
СЕГ-2
Бованенково-Ухта
Сила Сибири
Ухта-Торжок
Перемещение центров добычи на Ямал и шельф;
Диверсификация экспортных потоков газа;
Создание системы газоснабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока;
Поддержание работоспособности и повышение энергоэффективности ГТС.
Notes: Думаю, все из Вас знают, что сейчас газотранспортная система ПАО «Газпром» находится в стадии достаточно масштабного реформирования. Продолжается развитие мощнейшего центра газодобычи на полуострове Ямал, идет реализация крупных газовых проектов в восточно-сибирском и дальневосточном регионах. Дополнительный импульс получил проект Северо-Европейского газопровода, начато строительство второй нитки.

## Slide 3: Направления развития магистрального транспорта газа
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
Повышение рабочего давления газа до 9,8 МПа и 11,8 МПа;
Применение высокопрочных труб с внутренним гладкостным покрытием;
Применение современных ГПА единичной мощностью 16-25-32 МВт;
Унификация проектных решений и унификация ГПА;
Комплексные системы компримирования и охлаждения газа с применением турбодетандерных технологий в зонах вечной мерзлоты;
Автоматизация технологических процессов для обеспечения малолюдных технологий;
Применение технологий ремонта газопроводов под давлением и мобильных КС;
Ориентация преимущественно на российское и кооперированное производство.
Notes: Здесь перечислены основные направления технологического развития магистрального транспорта газа. Все эти решения присутствуют в новых проектах. Главная их цель - повышение эффективности транспорта газа при одновременном сокращении эксплуатационных издержек. Последнее весьма актуально в нынешний экономически непростой период.

## Slide 4: Основные газотранспортные проекты
Объекты транспорта газа | Протяженность одной нитки, км | Установленная мощность ГПА на одной нитке, МВт | Условный диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Период ввода
СМГ «Бованенково-Ухта» | 1125 | 1108 | 1400/1200 | 11,8 | 2014-2035
МГ «Ухта-Торжок» | 972 | 725 | 1400 | 9,8 | 2017-2030
МГ «Сила Сибири» | 3 056 | 1186 | 1400 | 9,8 | 2019-2025
Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ, участок Грязовец – КС «Славянская» | 872 | 1496 | 1400 | 9,8; 22,15 | 2019
МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» | 1708 | 459 | 1200 | 9,8 | 2011-2023
МГ «Мурманск-Волхов» | 1365 | 1225 | 1400 | 9,8 | 2028-2033
Газопровод «Сила Сибири 2» | 2431 | 896 | 1400 | 7,4-9,8 | 2023-2029
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
Notes: На данном слайде краткая характеристика приоритетных объектов газотранспортной системы. Как Вы видите, горизонт развития проектов простирается до 2035 года. Развиваемые проекты характеризуются колоссальной энерговооруженностью и высоким уровнем рабочего давления.

## Slide 5: Статистические данные транспорта газа
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Наработка парка ГПА, тыс.ч. | 13079.063 | 12067.182 | 12682.712 | 8827.604 | 11054.887 | 11774.414 | 10604.779 | 10595.906 | 8690.804 | 8349.846 | 7259.7463
Товаро-транспортная работа, трлн м3*км | 1679 | 1652 | 1686 | 1401 | 1571 | 1624 | 1579 | 1608 | 1500 | 1467 | 1447
Notes: Статистика последних десяти лет показывает, что в целом объемы транспорта газа сохраняются на уровне порядка 1500 трлн.м3 * км. Значительное падение транспорта газа произошло в период кризиса 2009 года, некоторое снижение объемов перекачки наблюдается и в текущий период (начиная с 2014 года). Естественно, что разворот этого тренда ожидается после начала масштабных поставок газа в Китай.
Также здесь представлен тренд наработки парка эксплуатируемых ГПА. Он в целом хорошо кореллируется с трендом товаротранспортной работы, но в текущем году прогнозируется более интенсивное снижение наработки агрегатов. Это как раз эффект от происходящего перераспределения загрузки газотранспортных мощностей , так как сейчас мы все больше загружаем новые газопроводы северного коридора. Как я отмечал выше, эти газопроводы характеризуются высоким уровнем давления и применением высокоэффективных ГПА большой единичной мощности (25-32 МВт). Таким образом, газ транспортируется меньшим количеством ГПА, что, несомненно, снижает наши издержки.

## Slide 6: Сценарии потоков газа на 2030 г.

## Slide 7: Вывод газотранспортных мощностей в связи с перераспределением потоков газа
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
Notes: Перераспределение потоков газа в то же время вызывает значительную разгрузку центрального коридора ГТС. Существенная часть его мощностей оказалась недостаточно востребована в сложившейся ситуации, поэтому в «Газпроме» принято решение о вывод части невостребованных газотранспортных мощностей из эксплуатации. Как Вы можете видеть на слайде, в настоящее время ведется работа по ликвидации или консервации 61 ед. газотранспортных объектов. Это 15 компрессорных цехов и 468 км линейной части.
Как показали результаты анализа, вывод мощностей позволяет очень и очень существенно сократить эксплуатационные издержки, поэтому сейчас прорабатывается вариант программы по оптимизации эксплуатируемых мощностей на горизонт до 2030 года.
Таким образом, Вы видите, что технологическое развитие в области транспорта газа является многогранной задачей, на которую значительное влияние оказывает и сложившаяся экономическая конъюнктура. Для решения этих задач необходима консолидация усилий всех участников процесса - и эксплуатантов, и проектировщиков, и разработчиков оборудования.

## Slide 8: Унификация проектных решений при строительстве КС МГ и разработке ГПА
Унификация технических и проектных решений:
Создание базы унифицированных решений на основе единых технических подходов. Унификация не объекта в целом, а по отдельным элементам;
Комплектование типового ГПА газотурбинными приводами и ЦБК различных производителей. Создание линейки унифицированных ГПА для различных условий эксплуатации;
Взаимозаменяемость основных блоков ГПА различных производителей;
Однотипность технологической обвязки, инженерных сетей и пр.
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
Notes: Далее покажу вам некоторые частные аспекты технологического развития газотранспортной отрасли.
Первое, с чего хотел бы начать - это тема унификации технических решений. Унификация проектных и конструктивных решений позволяет значительно сократить затраты времени и средств на проектирование и реализацию новых проектов. Эту работу мы проводим с 2010 года и уже есть первые плоды. Так, в конце 2015 года проведены межведомственные испытания перспективного образца ГПА - агрегата ГПА-16У. Индекс «У» означает, что агрегат унифицирован, на практике это означает, что вне зависимости от примененных в его составе привода и компрессора, агрегат имеет единую компоновку, габариты, фундамент, инженерные сети и многое-многое другое. Первые реализованные образцы показали правильность выбранной концепции, хотя и выявили ряд моментов, требующих дальнейшей оптимизации. В настоящее время продолжаем работу над более мощным унифицированным агрегатом - ГПА-25У.

## Slide 9: Локализация производства запасных частей и ремонта ГТД судового типа
ГТД типа ДГ90: освоено производство запасных частей для проведения ремонта. Ведется разработка решений по продлению ресурса двигателей.
ГТД типа ДН80 и ДУ80:
завершение освоения производства запасных частей. Проведение в 2016 г. восстановительных ремонтов 7 ед. ГТД ДУ80 в условиях АО «ТМ»;
проведение комплексной дефектоскопии ГТД ДУ80 в условиях КС. Разработка решений по повышению надежности.
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
Notes: Также хотел бы отметить определенные успехи в деле импортонезависимости.
У нас эксплуатируется достаточно большой парк двигателей украинского производства ДГ90 и ДУ/ДН80. После прекращения выполнения украинской стороной обязательств по сервисному и техническому сопровождению своей продукции, мы оказались в довольно сложной ситуации. Достаточно адекватно, я считаю, эта задача была решена путем освоения изготовления запасных частей и капитального ремонта этих двигателей на специализированных ремонтных предприятиях группы «Газпром».

## Slide 10: Импортозамещение по запорно-регулирующей арматуре специального назначения
Производство шаровых кранов специального назначения:
для сред с высоким содержанием агрессивных компонентов (сероводород до 25%);
для КС с повышенными требованиями к надежности, низким температурам и высоким давлениям;
для реализации шельфовых проектов и криогенного применения.
Производство электроприводов с энергоаккумуляторами для кранов шаровых на ОАО «ТЭМЗ».
Производство антипомпажных клапанов на российских предприятиях: ОАО «ТЭМЗ», ОАО «Атоммашэкспорт», ООО «Некс Трейд».
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
Notes: Импортозамещение активно развиваем и по другому оборудованию. В частности, это специальная запорная арматура, применяемая в составе установок подготовки газа к транспорту по морским участкам, и прогрессивные электроприводы кранов и антипомпажные клапана обвязки ГПА. Подписаны соглашения с рядом отечественных производителей о производстве данного высокотехнологичного оборудования на российских заводах.

## Slide 11: Импортозамещение по адсорбентам, используемым при подготовке газа к транспорту
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа
В 2015 г. адсорбент АСМ в количестве 200 тонн загружен в два адсорбера на УПГТ КС «Портовая» для проведения опытно-промышленной эксплуатации в течение 2-х лет (1680 циклов).
ООО «Салаватский катализаторный завод» освоено производство силикагелевого адсорбента АСМ (аналог KС-Trockenperlen®-H BASF).
Адсорбент АСМ прошел опытно-промышленную эксплуатацию на УПГТ КС «Краснодарская» и рекомендован для применения на данном объекте взамен силикагеля импортного производства.
Notes: Еще хотел бы осветить положительный результат по импортозамещению в части расходных материалов. На всех наших установках глубокой осушки газа до сей поры использовался исключительно импортный адсорбент производства BASF (Германия). Понятно, что сейчас уровень цен на адсорбент значительно вырос и надо искать отечественную замену по этому материалу.
В результате производство аналогичного силикагелевого адсорбента было освоено Салаватским катализаторным заводом. Адсорбент был успешно испытан и подтвердил свои показатели назначения. Сейчас материал проходит опытно-промышленную эксплуатацию на УПГТ КС «Портовая».

## Slide 12: Технологическое развитие ПХГ
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа

## Slide 13: Газокомпрессорная техника для КС ПХГ
Производитель | Необходимость проведения НИОКР для создания «линейки» поршневых компрессоров |  | 
 | малой мощности (0,1 ÷ 1,0 МВт) | средней мощности (1,0 ÷ 2,0 МВт) | большой мощности (более 2,0 МВт)
ОАО «Казанькомпрессормаш» | НИОКР | НИОКР | НИОКР
Компрессорный завод «КОСМА» | Не требуется. Серийный образец | Испытания образцов | НИОКР
ОАО «РУМО» | Серийный образец. Проведены приемочные испытания ГПА-4РМП с 6ПК32 на КС «Рождественская». |  | 
ЗАО «БАРРЕНС» | Не требуется. Серийный образец | НИОКР (по готовности) | НИОКР (по готовности)
 | Ремонт и поставка запасных частей (компрессоры и редукторы) |  | 
Технологическое развитие и актуальные вопросы транспортировки и хранения газа

## Slide 14
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Начальник управления 308/7
В.А. середёнок
Notes: Надеюсь, мой доклад дал Вам общее представление об актуальных задачах технологического развития газотранспортной отрасли. Понятно, то все значимые вопросы невозможно осветить в рамках нашей сегодняшней встречи. Тем не менее, уверен, что подобные встречи позволяют нам с Вами находиться в едином информационном поле, что всегда приносит положительные плоды.