## Slide 1
БРУКС: СИСТЕМА БУРОВОГО РАСТВОРА
ДЛЯ ШЕЛЬФОВОГО БУРЕНИЯ,
УСТОЙЧИВАЯ К АГРЕССИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ
Докладчик: Сергей Петрович Вилесов,
Начальник отдела буровых растворов
ООО «ПСК «Буртехнологии»
Совещание ПАО «Газпром»
по вопросам технологического развития отрасли
4-7 октября, Санкт-Петербург

## Slide 2
Эффективность технологий
Экологическая безопасность технологий
Экономическая рациональность в связи с дорогостоящей разработкой шельфа
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ

## Slide 3
Обеспечивает функции промывки, очистки скважины, сохранения устойчивости ствола скважины
Параметры и свойства бурового раствора влияют на механическую скорость бурения, качество вскрытия продуктивных горизонтов
БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ
– технологическое звено в строительстве скважин
Наработка выбуренной породы
Образование отходов от использованного бурового раствора
Технологическая замена бурового раствора
+
–
отходы по одной скважине составляют от 500 до 5000 м3, включая шлам, пропитанный или смоченный буровым раствором

## Slide 4
ПРИЧИНЫ СБРОСОВ БУРОВОГО РАСТВОРА
Циркуляционный объем
БУРОВОЙ РАСТВОР
100-500 м3
АГРЕССИВНАЯ СРЕДА
Цемент, глина, ангидриты
Сероводород
Углекислый газ
Соли жесткости Ca , Mg
Хлориды
Сульфаты
— Обработка бурового раствора
— Сброс части объема раствора с целью утилизации
— в депонирующую
скважину
— вывоз на материк

## Slide 5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СБРОСА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Химические реагенты, устойчивые к агрессивным загрязнителям
БУРОВОЙ РАСТВОР
Минимизация сброса
Агрессивные загрязнители

## Slide 6
БУРОВОЙ РАСТВОР «БРУКС»
Современные
полисахаридные реагенты
Водная основа
Гидрофобный микроэмульсионный
буровой раствор
«Брукс»
устойчив к агрессивным загрязнителям
Комплекс
смазочных добавок с высокоэффективными ПАВ
70% реагенты отечественного производства
цемент
углекислый газ
H2S
Ангидриты, глины
Сульфаты
Хлориды
Ca2+ Mg2+
+
+
+

## Slide 7
БУРОВОЙ РАСТВОР «БРУКС»
— Устойчив практически ко всем техническим
и природным загрязнителям в процессе бурения
— Не требует дополнительной химической обработки
после воздействия агрессивных загрязнителей
— Не требует сброса и разбавления после
воздействия загрязнителей
— Все характеристики и параметры бурового раствора
аналогичны водным полимер-солевым системам
— Дружественен ко всем типам ингибиторов глинистых сланцев

## Slide 8
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ: подтвердить устойчивость бурового раствора к агрессивным загрязнителям
ЗАДАЧА: обработка бурового раствора основными загрязнителями:
— цемент, гипс, глина, CaCO3, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2
— в концентрациях 3, 5, 10, 15, 20%
— оценка результатов воздействия

## Slide 9
КОМПЛЕКС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Полноразмерный фильтр-пресс
Полуплощадной фильтр-пресс HPHT
Консистометр ZМ1002
Консистометр OFITE-800
РЕЦЕПТУРА БАЗОВОГО РАСТВОРА «БРУКС»
Реоксан В, регулятор реологии — 4,0 кг/м3
фильтрат при T=22°C
фильтрация при Т=85°С
прогрев при Т=85°С в течении 1 часа
замер реологии при T=22°C и 85°C
Аквагель, регулятор фильтрации — 2,0 кг/м3
Гидропласт, регулятор реологии — 4,0 кг/м3
KCl, ингибитор глин — 30,0 кг/м3
Бурфлюб М , смазочная микроэмульсионная гидрофобизирующая добавка — 20,0 кг/м3
ККУ-М, карбонатный утяжелитель — 140,0 кг/м3

## Slide 10
ПАРАМЕТРЫ «БРУКС»
при добавлении загрязняющих примесей: ЦЕМЕНТ, ГИПС, ГЛИНА
Реология и фильтрация раствора увеличилась, но даже при 20%-ой концентрации примеси раствор остался стабильным и корректировка параметров может быть осуществлена путем минимальной дообработки.

## Slide 11
ПАРАМЕТРЫ «БРУКС»
при добавлении загрязняющих примесей: CaCl2, MgCl2, KCl
Раствор показывает высокую стойкость к примесям хлоридов Ca, Mg и K. Показатели при температуре 85 ºC еще более стабильные, чем при 22 ºC.

## Slide 12
ВЫВОДЫ
— Анализ лабораторных исследований подтверждает, что буровой раствор Брукс способен сохранять свои характеристики при воздействии различных примесей, особенно при концентрации их в растворе до 10%;
— применяемые химические реагенты устойчивы к добавляемым примесям;
— раствор применим в различных геолого-технических условиях;
— применим в условиях АНПД и АВПД при t=100-120°C.

## Slide 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение бурового раствора Брукс
однозначно позволит снизить объем утилизации
промывочных жидкостей:
— после бурения цементных мостов,
— разбавления пластовой водой,
— бурения ангидритов и гипсов.