## Slide 1
ОПЫТ ЗАО «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ» ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Докладчик:
Назарян Юрий Николаевич
Начальник Отдела эксплуатации и обслуживания газораспределительных сетей и внутридомовых систем газопотребления
XI Международная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
21-25 октября 2019 г, Нижний Новгород

## Slide 2
«Правила по газоснабжению и потреблению природного газа» утв. решением Комиссии по Регулированию Общественных Услуг РА (Тарифная Комиссия) от 08.07.2005г. №95-Н;
«Требования безопасности к присоединению газового оборудования, используемого в бытовых целях, в точках разграничения и дымовентиляционным каналам в эксплуатируемых и вновь строящихся многоквартирных зданиях» утв. решением Правительства РА от 05.07.2008г. №784-Н;
«Требования безопасности к приборам для бытовых нужд» утв. решением Правительства РА от 07.09.2006г. №1458-Н;
«Правила безопасности в газовом хозяйстве» утв. решением Правительства РА от 22.12.2005г. No2399-Н;
«Правила технической эксплуатации элементов газового хозяйства и требования безопасности труда» утв. решением Правительства РА от 29.10.2004г. No1843-Н;
и ряд других правовых норм.
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ
XI Международная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
21-25 октября 2019 г, Нижний Новгород

## Slide 3: ГАЗИФИКАЦИЯ
Chart: Численность газопотребителей за 2001-2019 гг.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Потребители | 112469 | 132213 | 186397 | 269786 | 360637 | 438879 | 516272 | 573953 | 596353 | 612890 | 625711 | 638551 | 650495 | 661386 | 670826 | 679421 | 690382 | 702470 | 715000
Ряд 2
Ряд 3
П р о г н о з
XI Международная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
21-25 октября 2019 г, Нижний Новгород
Notes: 3 տարբերակ

## Slide 4: ВНУТРИДОМОВАЯ СИСТЕМА ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
XI Международная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
21-25 октября 2019 г, Нижний Новгород

## Slide 5: РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА
XI Международная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
21-25 октября 2019 г, Нижний Новгород

## Slide 6: СИГНАЛИЗАТОР ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
УРОВЕНЬ СИГНАЛИЗАЦИИ:
природный газ (1,0 ± 0,15)% от объемного содержания или 20% от нижнего уровня НКПР (нижний концентрационный предел распространения пламени);
угарный газ (0,015 ± 0,005)% от объемного содержания;
температура в помещении 70 ± 3оС (значение порога срабатывания при превышении).
Питание: переменный ток - 220 ± 15В;
Потребляемая мощность - менее 1 Вт;
Время срабатывания - не более 30 сек;
Габаритные размеры, мм - 140х100х56,3.
XI Международная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
21-25 октября 2019 г, Нижний Новгород

## Slide 7: ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН
Максимальное рабочее давление: - до 5 кРа;
Время закрытия клапана: - менее 1 сек;
Время продолжительного включения тока: - менее 60 сек;
Рабочее напряжение:(импульсный постоянный ток) - 12V
- ток 1,7А
Клапаны монтируются на трубопроводах диаметром Ду20 (3/4 дюйма) - резьба трубная цилиндрическая (наружная или внутренняя)
XI Международная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
21-25 октября 2019 г, Нижний Новгород

## Slide 8: ЗАТРАТЫ
Затраты по монтажу:
  - СМР – 8 500 - 10 500 драм (или  1 200 - 1 500 руб. РФ;  18 – 22 $)
  - Оборудование (клапан+сигнализатор) –  46,5 $ (11 $ клапан +35,5 $ сигнализатор)
Эксплуатационные затраты ВДСГ:
(утвержденные Тарифной Комиссией РА, в зависимости от количества газопотребляющих устройств)
      - 1 точка 2 270 драм (или  312 руб. РФ;  4,8 $)
      - 2 точки 4 540 драм (или  624 руб. РФ;  9,6 $)
      - 3 и более 6 810 драм (или  936 руб. РФ;  14,4 $)
XI Международная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
21-25 октября 2019 г, Нижний Новгород

## Slide 9: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»
Благодарю за внимание !
Назарян Юрий Николаевич
Начальник Отдела эксплуатации и обслуживания газораспределительных сетей и внутридомовых систем газопотребления