## Slide 1
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ● СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ● ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАЩИТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
НА ОСНОВЕ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМ ЭХЗ.
РОССИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЗУБ®
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

## Slide 2
Бетонная смесь с арматурным каркасом. Плотность: 2600-2800 кг/м3
ЗАЩИТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ, УТЯЖЕЛЯЮЩИЕ БЕТОННЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗУБ®
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ЗАЩИТА, БАЛЛАСТИРОВКА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ЗУБ-КОМПОЗИТ
ЗУБ-БАЛЛАСТ
Утяжеляющая бетонная смесь с арматурным каркасом. Плотность: 2600-3400 кг/м3
Стальная труба
Антикоррозионное покрытие трубы
Защитная оболочка (оцинкованная сталь, металло-полимер)
Толщина покрытия:
40 - 150 мм
Стальная труба
Антикоррозионное покрытие трубы
Защитная оболочка (оцинкованная сталь)
Толщина покрытия:
40 - 350 мм
Композитная смесь
с полимерной фиброй
ЗУБ-ФУТЛЯР
ЗАЩИТА ОТ НАГРУЗОК, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЙ ПРОЧНОСТИ
РАСЧЕТ ПРОТИВ ВСПЛЫТИЯ И НА УСТОЙЧИВОСТЬ
РАСЧЕТ НА КОЛЬЦЕВУЮ ПРОЧНОСТЬ
РАСЧЕТ БАЛЛАСТИРОВКИ В СКВАЖИНЕ И РАСЧЕТ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ
Композитная смесь
с полимерной фиброй
Плотность
2200 кг/м3
Стальная труба
Антикоррозионное покрытие трубы
Толщина покрытия:
20-150 мм
Защитная оболочка
(оцинкованная сталь)

## Slide 3
ТИПОВЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ЗУБ
СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ ЗОНЫ СБЛИЖЕНИЯ
ПОДВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ (ГНБ)
МНОГОЛЕТНИЕ МЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ
ДОРОГИ БЕЗ ПОКРЫТИЙ
ФУТЕРОВКА ПО УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ОБВОДНЕННАЯ МЕСТНОСТЬ
МОРСКИЕ ШЕЛЬФЫ
ПОДВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ЗАБОЛОЧЕННАЯ МЕСТНОСТЬ
ЗУБ-КОМПОЗИТ
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ЗУБ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И БАЛЛАСТИРОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
ЗУБ-БАЛЛАСТ
ГОРЫ, СКАЛЬНЫЕ, КАМЕНИСТЫЕ ГРУНТЫ
ПЕРЕХОДЫ ВЗАМЕН КОЖУХОВ
ЗУБ-ФУТЛЯР
СЛОНЧАКОВЫЕ БОЛОТА (СОРЫ)

## Slide 4
ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНЫХ КОМПОЗИТНЫХ И УТЯЖЕЛЯЮЩИХ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ЗУБ
ТЕХНОЛОГИЯ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Slide 5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ С ПОКРЫТИЕМ ЗУБ
ЗУБ-БАЛЛАСТ
ЗУБ-КОМПОЗИТ
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИЩЕНА 32-МЯ РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ
ТРУБА С НАНЕСЕННЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ИЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
НАВИВКА ОБОЛОЧКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ, УСТАНОВКА ЦЕНТРАТОРОВ И АРМАТУРНОГО КАРКАСА
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ ТИПА «ТРУБА В ТРУБЕ», УСТАНОВКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАГЛУШЕК, ЗАКАЧКА БЕТОННОЙ СМЕСИ
НАБОР ПРОЧНОСТИ, СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК. ТРУБА С ПОКРЫТИЕМ ЗУБ ГОТОВА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | 
ДИАМЕТР ТРУБ 159-2020 ММ | ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 15-250 ММ
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОПАРИВАНИИ ПОКРЫТИЯ | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЛАГОНАСЫЩЕНИЯ
КРУГЛОГОДИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ГАРАНТИЙИНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 50 ЛЕТ
УСИЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ЗА СЧЕТ НАЛИЧИЯ ОБОЛОЧКИ | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

## Slide 6
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБОЛОЧКА
ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
Конструкция оболочки с наружным фальцевым замком:
для обеспечения повышенного сцепления с механизмами и грунтами при строительстве и эксплуатации
Конструкция оболочки с дополнительным ребром жесткости (зигом):
для увеличения конструктивной прочности и несущей способности конструкции
Конструкция оболочки с внутренним фальцевым замком:
для увеличения подвижности и гибкости конструкции при протаскивании и упругом изгибе трубопровода
Конструкция оболочки с внутренним фальцевым замком и с полимерным покрытием:
для применения конструкции в особо охраняемых природных зонах
для увеличения стойкости конструкции к агрессивным средам
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОНСТРУКЦИИ ЗУБ

## Slide 7
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СГИБАЕМОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО РАДИУСА УПРУГОГО ИЗГИБА 1000 И 1200 Dтр

## Slide 8
автоматизированный процесс
Особо чистый процесс
Диспергирование
Дозирование
Гомогенизация
Смешивание
Наномодифицированная смесь
ЗУБ
Вода затворения
Цемент, инертные материалы
Пластификатор
Нано-модификатор
Tuball
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ 10%
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 15%
УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДО 10 ММ
РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
РОССИЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОКРЫТИЯ ЗУБ-КОМПОЗИТ И ЗУБ-БАЛЛАСТ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР ИННОВАЦИОННОЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»

## Slide 9
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБЕТОНИРОВАННЫХ ТРУБ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СВАП ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
СТО ГАЗПРОМ 2-2.2.-334-2013 «Ремонт и строительство магистральных газопроводов в обводненной и заболоченной местности, на подводных переходах с применением обетонированных труб»
СТО ГАЗПРОМ 2-3.7-050-2006 «Морской стандарт DNV-OS-F101. Подводные трубопроводные системы»
ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к защитным бетонным покрытиям труб и соединительных деталей трубопроводов. Утверждены Департаментом 308 ПАО «Газпром»
Технические условия в Реестре трубной продукции ПАО «Газпром»

## Slide 10
ИСПЫТАНИЯ
Динамический удар (600 кг с высоты 1 метр (5кДж))
Продольный сдвиг (усилие 4000 тн на трубу (0,45кПа))
Упругий изгиб (соответствие нормативу ≥1000 Dтр)
Продольное врезание (15 м плети трубы, включая стык) (2 индентора с нагрузкой по 350 кг)
Прокол (точечный) защитного покрытия (нагрузка на индентор 17 000 кг)
РЕЗУЛЬТАТ. Нарушения целостности антикоррозионного покрытия и стальной трубы отсутствуют
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИИ
ЗУБ-КОМПОЗИТ
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ ПАО «ГАЗПРОМ»

## Slide 11
ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБ С ПОКРЫТИЕМ
ЗУБ-КОМПОЗИТ В РАЗЛИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

## Slide 12
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОТСУТСТВИЕ ЗАТРАТ НА ГРУНТЫ ПОДСЫПКИ-ПРИСЫПКИ И ДРОБЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ
ОТСУТСТВИЕ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ АКП И РЕМОНТ ТРУБ ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СГИБАЕМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ СП 36.13330.2012
ПРИМЕНЕНИЕ В ЛЮБЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ ЭХЗ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ | ФАКТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ГОРИСТАЯ МЕСТНОСТЬ | Удары и сдавливания в траншеях с обнажением скальных пород и при засыпке траншей крупнокусковой породой
КРУТЫЕ СКЛОНЫ ≥20-35о | УФ-излучение, абразивный грунт, коррозионное воздействие на участках обнажения т/п при вымывании песчаной подушки
УЧАСТКИ ПРОТАСКИВАНИЯ | Абразивные повреждения на труднодоступных участках при строительстве методом протаскивания
УЗКИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА | Проблемы, связанные с шириной полосы отвода: или слишком дорого, или мешает растительность или другие причины
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
ЗУБ-КОМПОЗИТ
ЗУБ-КОМПОЗИТ
Chart: Сметная стоимость строительства 1 км трубопровода в скальных грунтах (при уклоне от 20 до 35 гр.)
| DN150 | DN200 | DN300 | DN500 | DN700 | DN1000 | DN1200 | DN1400
ЗУБ-композит | 2372.63 | 3052.33 | 3600.933 | 5129.17 | 6405.5 | 9736.85 | 11250.07 | 12859.96
Геоматрицы+песок+футеровка | 3932.75 | 4379.33 | 5169.53 | 7068.22 | 8702.7 | 14588.84 | 19285.18 | 24695.21
Мешки+футеровка | 3697.53 | 4153.38 | 4928.01 | 6611.26 | 7829.68 | 13448.9 | 16451.14 | 23313.3
Мешки+футеровка+дробление | 2939.63 | 3166.82 | 3681.01 | 5152.09 | 6647.75 | 10086.1 | 13336.52 | 16318.77
Геоматрицы+футеровка+дробление | 3346.11 | 3573.3 | 4087.52 | 5558.57 | 7054.23 | 10658.2 | 14024.17 | 17121.98
ТЭС систем защиты трубопроводов в горных условиях подготовлены ДОАО «Газпроектинжиниринг» по поручению Департамента 308 ПАО «Газпром» с учетом требований СТО Газпром 2-2.1-206-2008 «Сооружение газопроводов в горных условиях».
Экономия 24-33%
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ

## Slide 13
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА АКП ТРУБ И СТЫКОВ
НИЗКИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОКРЫТИЯ
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА БАЛЛАСТИРОВКУ ВОДОЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОЖУХА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МУФТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЫКОВ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ ОБЫЧНОГО ТИПА ВМЕСТО УСИЛЕННОГО
ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА ОТВОДЫ
СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ БЕСТРАНШЕЙНЫМ МЕТОДОМ (ГНБ, ННБ)
КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ | ПОКРЫТИЕ ЗУБ | ФУТЛЯР (КОЖУХ) | ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | УСИЛЕННАЯ (ВУС) ПЭ ИЗОЛЯЦИЯ
СТОИМОСТЬ | НИЗКАЯ | ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ | ВЫСОКАЯ | ВЫСОКАЯ
ОГРАНИЧЕННИЯ ПО ГРУНТАМ | ОТСУТСТВУЮТ | ОТСУТСТВУЮТ | ИМЕЕТСЯ | ИМЕЕТСЯ
ТРУДОЕМКОСТЬ | НИЗКАЯ | ВЫСОКАЯ | НИЗКАЯ | НИЗКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ | ВЫСОКАЯ | ВЫСОКАЯ | НИЗКАЯ | НИЗКАЯ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРИВЫХ | ВОЗМОЖНО | НЕВОЗМОЖНО | ВОЗМОЖНО | ВОЗМОЖНО
БАЛЛАСТИРОВКИ В СКВАЖИНЕ | МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧЕНО | ИМЕЕТСЯ | ИМЕЕТСЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТОДОМ ГНБ
ЗУБ-КОМПОЗИТ

## Slide 14
ПРИМЕНЕНИЕ ЗУБ-КОМПОЗИТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТОДОМ ГНБ
Chart: Сравнительная стоимость прокладки трубопровода в кожухе и с покрытием ЗУБ-Композит
| Прокладка т/п со стальным кожухом | Прокладка с покрытием ЗУБ-Композит
 | 11007630 | 5262424
Экономия 105%
СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ И СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗУБ-КОМПОЗИТ

## Slide 15
ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ФУТЕРОВКИ ПОД КОЛЬЦЕВЫЕ УТЯЖЕЛИТЕЛИ
Отсутствие дополнительных работ и затрат на ремонт АКП покрытия после транспортировки трубных секций, перевалки, при складировании и хранении
Отсутствие вспомогательных работ и материалов для выполнения работ по футеровке трубопровода
Сокращение сроков выполнения работ по балластировке трубопровода
Снижение доли ручного труда, риска травматизма, повышение культуры производства
Повышение качества работ по защите трубопровода от повреждений
Chart: Стоимость работ и материалов по защите трубопровода, руб/п.м.
| Ø1420 с полимерным профилем | Ø1420 с покрытием ЗУБ | Ø1220 с полимерным профилем | Ø1220 с покрытием ЗУБ | Ø1020 с полимерным профилем | Ø1020 с покрытием ЗУБ
Стоимость материалов | 40320 | 9500 | 34650 | 8600 | 28980 | 7900
Стоимость работ | 4600 | 650 | 3800 | 570 | 2950 | 490
ЗАЩИТА + БАЛЛАСТ
СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗУБ-КОМПОЗИТ
Профиль «Нефтегаз»
Покрытие ЗУБ
Экономия 400%

## Slide 16
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБ С ПОКРЫТИЕМ ЗУБ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»

## Slide 17
ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭХЗ ТРУБОПРОВОДА С ПОКРЫТИЕМ ЗУБ-КОМПОЗИТ
ПРОЕКТ
«Газопровод Вологда-Череповец – (МГ Вологда-Череповец (1 нитка) Ду700). Капитальный ремонт основной нитки подводного перехода через р. Шексна, км 131,3 Шекснинского ЛПУМГ».
Труба Ду700 х 18 мм. Протяженность перехода 890 м.
Метод строительства – наклонно-направленное бурение.
Заказчик – ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Проектная организации – ООО «Севзапгазпроект»
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Оценка электрических характеристик покрытия и их изменений в средах, имитирующих эксплуатационные условия
Оценка влияния цементно-песчаного покрытия ЗУБ-Композит на эффективность электрохимической защиты трубопроводов с покрытием ЗУБ-Композит
Оценка влияния заделки стыка скальным листом на эффективность работы ЭХЗ

## Slide 18
ТРУБЫ С ПОКРЫТИЕМ ЗУБ-КОМПОЗИТ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КАТОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭХЗ ТРУБОПРОВОДА С ПОКРЫТИЕМ ЗУБ-КОМПОЗИТ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Результаты исследования в средах, имитирующих эксплуатационные условия, показывают что для имитаторов дефектов в изоляции (ИДИ), расположенных под покрытием ЗУБ-Композит с стальной оболочкой, обеспечивается необходимая катодная поляризация при любом удалении ИДИ от края покрытия ЗУБ-Композит, вплоть до середины трубы.

## Slide 19
ПОКРЫТИЕ ЗУБ-КОМПОЗИТ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ ЭХЗ
ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭХЗ ТРУБОПРОВОДА С ПОКРЫТИЕМ ЗУБ-КОМПОЗИТ
ВЫВОДЫ (заключение
Электропроводность цементно-песчаного композитного покрытия ЗУБ-Композит в моделируемых эксплуатационных условиях соответствует электропроводности бетонных покрытий
Цементно-песчаное композитное покрытие ЗУБ-Композит не препятствует прохождению тока ЭХЗ при возникновении сквозного повреждения основного защитного покрытия труб на этапах строительства и эксплуатации трубопровода
Заделка скальным листом зоны сварного стыка труб, выполняемая в соответствии с И 044-061-15 «Инструкцией по заделке стыковых соединений стальных труб и отводов с покрытием ЗУБ-Композит скальным и оцинкованным листом» не снижает эффективность работы ЭХЗ трубопроводов, выполненных из труб с покрытием ЗУБ-Композит

## Slide 20
СОЧЕТАНИЕ ПОКРЫТИЯ ЗУБ И СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ВАРИАНТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
I вариант: ПЭКЗ-ТСТ-300-48-C-У1 с аккумуляторными батареями
(далее ПЭКЗ с АКБ)
Состав:
1. ПЭКЗ-ТСТ-300-48-C-У1
2. 16 аккумуляторов Solar S (12В/230Ач)
3. ЩЗИП-М84/22-IP30-УХЛ4
4. Бензогенератор
5. Устройство зарядное
6. Электрод сравнения
Ориентировочная стоимость: 2 300 000,00 рублей.
II вариант: ПЭКЗ-ТСТ-300-48-C-У1 с автономными источниками электроснабжение от возобновляемых источников
Состав:
1. ПЭКЗ-ТСТ-300-48-C-У1
2. Модули солнечных батарей ФЭ Mоно-200-24В – 4 шт.;
3. Ферма и контроллер для солнечных панелей;
5. Топливные ячейки (термобокс + 2 аккумулятора + 2 канистры)
6. ЩЗИП-М84/22-IP30-УХЛ4
7. Электрод сравнения
Ориентировочная стоимость: 5 600 000,00 рублей
III вариант: ПЭКЗ-ТСТ-300-48-C-У1 с подключением питания от воздушных линий электроснабжения (далее ПЭКЗ от ВЛ).
Состав:
1. ПЭКЗ-ТСТ-300-48-C-У1 в стойке КИП
2. Трансформатор 220/24 – 0,4
3. ЩЗИП-М84/22-IP30-УХЛ4
4. Электрод сравнения
Ориентировочная стоимость: 540 000,00 рублей.

## Slide 21
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПЕРЕХОДА МЕТОДОМ ННБ – 850 МЕТРОВ (РЕКА ВЫМЬ)
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА КОМПЕНСИРУЮЩУЮ ЭХЗ ПО ВАРИАНТАМ
Название реки и км | Наименование варианта | Наименование затрат | Ст-ть СМР, тыс. руб | С-ть МЦП, тыс. руб | Ст-ть Салават, тыс. руб | Ст-ть оборуд., тыс. руб | Экспл. затраты | Итого, тыс. руб без НДС
р. Вымь км 1311,8 (необходимо электропитание анода с двух сторон) | I ПЭКЗ с электропитанием от аккумуляторных батарей | 2 ПЭКЗ с АКБ* | 42,92 |  |  | 3 944,31 |  | 3 987,23
 |  | 12 комплектов запасных АКБ (замена 1 АКБ: 1 раз в 5 лет, на весь период эксплуатации 6 АКБ в расчете на 1 ПЭКЗ) |  |  |  | 5 342,52 |  | 5 342,52
 |  | 2 б/бокс "Антик". | 39,38 |  |  | 7 892,04 |  | 7 931,42
 |  | 2 ж/б основания под б/бокс. | 595,36 |  | 12,83 |  |  | 608,19
 |  | Эксплуатационные затраты на замену 12 АКБ (выезд бригады на автомобиле бортовом на 1 сутки в составе бригады: 1 водитель + 2 рабочих 5 разряда для замены 1 АКБ за 1 день) |  |  |  |  | 172,20 | 172,20
 |  | Итого по варианту I |  |  |  |  |  | 18 041,55
 | II ПЭКЗ с подключением электропитания от воздушных линий электроснабжения | Две ВЛЗ 10кВ L=1100 м и L=1350 м | 1 311,42 | 11 472,01 |  |  |  | 12 783,43
 |  | Две КТП/С-1,25/10/0,23 на опоре | 3 713,63 |  | 8,79 |  |  | 3 722,41
 |  | 2 ПЭКЗ от ВЛ*** | 2,00 |  |  | 926,05 |  | 928,05
 |  | Итого по варианту II |  |  |  |  |  | 17 433,90
 | III ПЭКЗ с электропитанием от возобновляемых источников | 2 ПЭКЗ с электропитанием от возобновляемых источников** | 59,10 |  |  | 9 603,53 |  | 9 662,63
 |  | 2 комплекта топливных ячеек на весь период эксплуатации (замена 4 раза в год: на 30 лет 4*30=120 шт. на 1 компл.) итого 240 шт. |  |  |  | 9 600,00 |  | 9 600,00
 |  | Эксплуатационные затраты на замену топливных ячеек - 240 шт. (выезд бригады на автомобиле бортовом на 1 сутки в составе бригады: 1 водитель + 2 рабочих 5 разряда для замены 1 топливной ячейки за 1 день) |  |  |  |  | 3 444,00 | 3 444,00
 |  | Итого по варианту III |  |  |  |  |  | 22 706,63
Варианты электроснабжения оборудования для усиления ЭХЗ на подводных переходах
построенных по объекту "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)"

## Slide 22
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗУБ-КОМПОЗИТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИБОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ ВАРИАНТОВ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДА (НА 1 МЕТР)
Chart: тыс. руб
| АКП 3СПЭ исп. ВУС | АКП 3СПП | АКП исп.Н + 3УБ-Композит | АКП 3СПЭ исп. ВУС + ЭХЗ 1 | АКП 3СПЭ исп. ВУС + ЭХЗ 2 | АКП 3СПЭ исп. ВУС + ЭХЗ 3
 | 5 | 6 | 13 | 26.1765 | 25 | 30.8824

## Slide 23
ИНЖИНИРИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
ООО «БТ СВАП»
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕРЕШЕНИЯ

## Slide 24
РАЗРАБОТКА АДАПТИРОВАННЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАП
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА СВАП ИНЖИНИРИНГ –
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С МАКСИМАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТОВ
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ
СНИЖЕНИЕ
СТОИМОСТИ
ИНЖИНИРИНГ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

## Slide 25
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ | РОССИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗУБ | АНАЛОГИЧНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Нанесение покрытий на линейные трубы |  | 
Нанесение покрытий на детали трубопроводов |  | 
Нанесение покрытия на теплоизолированные трубы |  | 
Нанесение покрытия на полимерные трубы |  | 
Установка кабель-каналов |  | 
Установка систем ЭХЗ и мониторинга |  | 
Мобильный комплекс круглогодичного производства |  | 

## Slide 26
СОЧЕТАНИЕ ПОКРЫТИЯ ЗУБ И СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
УСТАНОВКА СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ПОД БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ЗУБ
Протяженный датчик после монтажа
Точечный датчик НДС
Гидроизоляционная защита стыка
Протяженный датчик в состоянии поставки
МОНИТОРИНГ УТЕЧЕК ЖИДКОСТИ
МОНИТОРИНГ УТЕЧЕК ГАЗА
МОНИТОРИНГ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, НДС, МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЗУБ

## Slide 27
МОНИТОРИНГ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДА
МОНИТОРИНГ ГАЗОПРОВОДА «УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ» (КУЙБЫШЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ)

## Slide 28
ПРОКЛАДКА ЛИНИЙ ВОЛС МЕТОДОМ ПРОДУВКИ ДО 3 КМ
УСТАНОВКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПОД БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ
СП 36.13330.2012
15.15 «…В особых случаях, с соответствующим обоснованием, допускается укладка кабеля связи в одной траншее с трубопроводом, а также укладка кабеля связи непосредственно на сплошном бетонном покрытии трубопровода или внутри сплошного бетонного покрытия в специальных кабель-каналах.
Апробированная технология задувки кабеля в кабель-канал

## Slide 29
ЗАЩИТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ И УТЯЖЕЛЯЮЩИЕ БЕТОННЫЕ
ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Slide 30
ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ С ПОКРЫТИЕМ ЗУБ
ТРУБЫ С ПОКРЫТИЕМ ЗУБ В ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
ТРУБОПРОВОД
ВАРАНДЕЙСКОГО
НЕФТЕНАЛИВНОГО
ТЕРМИНАЛА ОАО «ЛУКОЙЛ»
2005
МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ГАЗОПРОВОД
БОВАНЕНКОВО-УХТА ОАО «ГАЗПРОМ»
2008-2011
МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ГАЗОПРОВОД
ДЖУБГА-ЛАЗАРЕВСКОЕ-СОЧИ
ОАО «ГАЗПРОМ»
2010
МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-
ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК
ОАО «ГАЗПРОМ»
2010
НЕФТЕГАЗОПРОВОДЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ФИЛАНОВСКОГО
(ОАО ЛУКОЙЛ)
SAIPEM (ИТАЛИЯ),
BUMI ARMADA (МАЛАЙЗИЯ)
2012-2013
ПОДВОДНЫЙ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ РЕКУ ЦНА
ОАО «ГАЗПРОМ»
2006
ГАЗОПРОВОД В РАЙОНЕ
р. ШЕКСНА
ОАО «ГАЗПРОМ»
2006
ПРОДУКТОПРОВОД
ПУРОВСКИЙ ЗПК - ТОБОЛЬСКНЕФТЕХИМ
ОАО «СИБУР»
2013
ПОДВОДНЫЙ ПЕРЕХОД ГО
СЫЗРАНЬ-УЛЬЯНОВСК
КУЙБЫШЕВСКОЕ ВДХР
ОАО «ГАЗПРОМ»
2012
ГАЗОПРОВОД БТК КИРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (САХАЛИН)
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ВАЗИ
ОАО «ГАЗПРОМ»
2012
ГАЗОПРОВОД УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ ЧЕРЕЗ КУЙБЫШЕВСКОЕ ВДХР.
ПАО «ГАЗПРОМ»
2015
ГАЗОПРОВОДЫ ОТ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ДО НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС
ТГК9
2014
НЕФТЕПРОВОД
АРКТИЧЕСКОГО
ТЕРМИНАЛА ъ
НОВОПОРТОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
2014
ГАЗОПРОВОД МАЙКОП-
САМУРСКАЯ-СОЧИ
ОАО «ГАЗПРОМ»
2012
НЕФТЕПРОВОД - ОТВОД
г. ПРИМОРСК –
ПОРТ ВЫСОЦК
ОАО «ЛУКОЙЛ»
2015

## Slide 31
РЕКОМЕНДАЦИИ И ОТЗЫВЫ КРУПНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ
БОЛЬШОЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

## Slide 32
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 2015-2016 гг.
Стадион в г.Волгоград. Поставка специального бетона . Монолитные работы.
Стадион в г.Волгоград. Поставка специального бетона . Монолитные работы.
Локальное производство для Проекта Новый порт. Мыс Каменный . Обская губа.
Трубная продукция для проекта им.В.Филановского. Каспийское море.
www.svap.pro
Локальное производство по нанесению АКП на сваи для моста Кубань-Крым
БОЛЬШОЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

## Slide 33
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ»
Ежегодно с 2013 г. в городе Астрахань проходит Международный технический Форум «Безопасность трубопроводов: проектирование, строительство, эксплуатация».
В программе Форума выступления участников с докладами по актуальным вопросам промышленной и экологической безопасности трубопроводного транспорта, комплексной защиты и безопасности трубопроводных систем, обсуждения и обмен мнениями, демонстрация современных технологий и инновационного оборудования для защиты трубопроводов, испытаний материалов и систем антикоррозионной, теплоизоляционной и механической защиты трубопроводов.

## Slide 34
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ СВАП
ООО «БТ СВАП» ОСНОВАНО в 2007 г.
МОСКВА - АСТРАХАНЬ, РФ
www.svap.pro
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННЫХ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ, УТЯЖЕЛЯЮЩИХ БЕТОННЫХ И ЗАЩИТНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ И ТРУБОДЕТАЛЕЙ
КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ОСОБО ПРОЧНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, КОМПЛЕКСНОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЕРС-КОНТРАКТЫ)
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ОФИСЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ КОМПАНИИ:
г. МОСКВА - ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ
г. АСТРАХАНЬ – ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО - ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
г. ВОЛГОГРАД – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ИНЖИНИРИНГ
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПАРТНЕРСКИХ И ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ

## Slide 35
www.svap.pro
ЗАЩИТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ И УТЯЖЕЛЯЮЩИЕ БЕТОННЫЕ
ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ